Caiet de Sarcini

pentru achiziție  "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară".

| MINISTERUL FINANȚELOR |  |
| --- | --- |
| Centrul Național pentru Informații Financiare | Direcţia Generală de Legislaţie şi Reglementare în Domeniul Activelor Statului |

Bianca Nițã                - Șef Serviciu

CUPRINS

1	INFORMAȚII GENERALE	4

1.1	Beneficiar: MINISTERUL FINANȚELOR – DIRECŢIA GENERALĂ DE LEGISLAŢIE ŞI REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ACTIVELOR STATULUI	4

1.2	Obiectul Contractului	5

1.3	Grupuri țintă	6

1.4	Situația actuală în sectorul de activitate	6

1.5	Context	7

1.6	Programe relevante pentru acest proiect	8

1.7	Sistemul informatic PATRIM şi PATRIM PRIVAT.	9

2	OBIECTIV, SCOP ȘI REZULTATE AȘTEPTATE	10

2.1	Obiectivul general	10

2.2 Obiective specifice	11

2.2	Aria de cuprindere	14

2.3	Rezultate așteptate	14

3	IPOTEZE ȘI RISCURI	18

3.1	Ipoteze care stau la baza proiectului	18

3.2	Riscuri	18

4	SFERA DE CUPRINDERE	20

4.1	Generalități	20

4.2	Natura serviciilor care urmează a fi prestate	20

4.3	Activități specifice	21

4.4	Management de proiect	40

5	DURATA CONTRACTULUI	43

6	LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE	43

6.1	Locație	43

6.2	Disponibilitatea serviciilor	44

6.3 Personal auxiliar și backstopping	44

6.4 Facilități furnizate de Prestator	44

6.5 Facilități furnizate de Beneficiar/Beneficiarul Final	44

6.6	Echipament	45

6.7	Atribuțiile și responsabilitățile părților	45

7	RAPOARTE	47

7.1	Cerințe de raportare	47

7.2	Recepția serviciilor, verificări și efectuarea plății	49

8	LIVRABILE	52

9	MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII	52

9.1	Stabilirea proceselor de Management al Schimbării aferente scopului proiectului	52

10	INDICATORI DE REZULTAT	53

11	CERINŢE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ	53

12	CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI	57

12.1	Experți cheie	57

12.2	Alți experți	66

13	ANEXE	69

Anexa nr. 1 – Documente de referință care cuprind informații utile necesare realizării cerințelor specifice acestui Caiet de Sarcini.	69

Anexa nr. 2 – Glosar de termeni și acronime ............................................................70

Anexa nr. 3 – Solicitările aferente proiectului "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară"	71

Anexa nr. 4 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus	84

Anexa nr. 5. - Scurtă descriere a sistemului informatic PATRIM şi PATRIM PRIVAT(formularul p4000) existent.	94

Anexa nr. 6 – Descriere tehnică a sistemului informatic PATRIM existent.	95

# INFORMAȚII GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările în vigoare, privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziție publică/Acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Caietul de Sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și conține specificațiile tehnice, respectiv ansamblul cerințelor obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare Ofertant, Propunerea tehnică.

Caietul de Sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii Ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile Beneficiarului.

Pentru scopul prezentului Caiet de Sarcini, ca parte integrantă a Documentației de atribuire, Ofertantul va înțelege și își va asuma că, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului, orice activitate descrisă într-un anumit capitol și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele. În cadrul acestei proceduri, Ministerul Finanțelor îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Beneficiar în cadrul Contractului.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 156, alin. (2) și (3), specificațiile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează serviciile prestate și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică se consideră a fi însoțite de cuvintele “sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

## Beneficiar: MINISTERUL FINANȚELOR

Ministerul Finanțelor este un minister cu rol de sinteză, care se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Ministerul Finanțelor îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate.

Ministerul Finanţelor îndeplineşte funcţia de evidenţă a bunurilor ce constituie domeniul public al statului, precum şi a bunurilor imobile ce constituie domeniul privat al statului, în realizarea căreia asigură actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi centralizarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului.

Sediul principal al Ministerului Finanțelor este în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanțelor își desfășoară activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.

Informații suplimentare despre Beneficiar, Ministerul Finanțelor, se pot regăsi pe site-ul Web oficial al instituției: www.mfinante.gov.ro.

## Obiectul Contractului

Contractul "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară" are ca obiect prestarea de servicii de dezvoltare software, respectiv: analiză, reproiectare, optimizare și migrare, dezvoltare, testare, implementare, mentenanță corectivă, adaptivă și evolutivă a sistemului, elaborarea documentației specifice sistemului informatic PATRIM. Aceste servicii sunt necesare atât dezvoltării și implementării funcționalităților noi ale acestui sistem informatic, ca urmare a cerințelor legislative și de business formulate de la nivel național, cât și reproiectării, optimizării, migrării sistemului informatic în tehnologie Web.

Totodată, pe întreg parcursul proiectului, Prestatorul trebuie să asigure respectarea condițiilor de securitate a informațiilor pentru toate componentele sistemului informatic PATRIM , conform politicii de securitate de la nivel M.F. - C.N.I.F.

În momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini, au fost identificate o serie de cerințe raportat la programele existente pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi deficienţele care trebuie corectate. Solicitări noi, suplimentare, pot fi formulate în perioada de analiză a sistemului, astfel încât să se poată asigura o valorificare eficientă a informațiilor obținute prin intermediul sistemului informatic optimizat. Se va avea în vedere faptul că dacă sunt cerințe specifice formulate de la nivelul Beneficiarului Final și/sau Beneficiarilor de business, inițiatorul cerinței va fi cel care va acorda și acceptanța pentru solicitările sale. Acest lucru este absolut necesar obținerii unei calități superioare, corespunzătoare fiecărei componente a sistemului informatic PATRIM, reproiectat. Cerințe de acest gen pot apărea și ulterior analizei, și vor fi gestionate prin procedura de Management al Schimbărilor.

Documente de referință

Tabelul documentelor de referință este cuprins în Anexa nr. 1 – Documente de referință care cuprind informații utile necesare realizării cerințelor specifice acestui Caiet de Sarcini.

Alte site-uri care conțin informații utile în scopul proiectului:

Pe pagina de Internet de la adresa:

https://mfinante.gov.ro/domenii/activele-statului se găsesc datele accesibile oricărui cetăţean.

Un tabel de definiții și acronime este cuprins în Anexa nr. 2 – Glosar de termeni și acronime.

## Grupuri țintă

Responsabili în cadrul proiectului:

a.	Beneficiarul proiectului este Ministerul Finanțelor.

Centrul Național pentru Informații Financiare (C.N.I.F.) din cadrul Ministerului Finanțelor răspunde de îndeplinirea sarcinilor pe linie de TI.

b.	Beneficiarul Final al proiectului și al sistemului informatic PATRIM și proprietarul datelor, este reprezentat de către:

- Ministerul Finananțelor, prin Direcţia Generală de Legislaţie şi Reglementare în Domeniul Activelor Statului.

c.	Beneficiari de business ai proiectului - sunt alte Structuri definite prin lege beneficiare cu rol de vizualizare și valorificare a informațiilor specifice PATRIM, prin intermediul aplicației .

La informaţiile privind datele din cadrul aplicației PATRIM, au acces următorii utilizatori:

- Utilizatori interni: personalul încadrat în serviciile sau birourile din subordinea structurilor proprietare ale aplicației.

- Utilizatori externi: unităţi ale statului (ministere, UAT-uri, etc.), regii autonome, companii şi societăţi naţionale, precum şi cetăţeni (persoane fizice).

## Situația actuală în sectorul de activitate

Aplicarea eficientă a reglementărilor pe baza unei legislații armonizate și a metodelor noi de lucru este direct dependentă de existența unor sisteme-suport de tehnologia informației care să fie specifice și adecvate.

Provocările de business au condus organizația către o nouă abordare. Orientate către o soluție centralizată a bazelor de date și a infrastructurii, sistemele informatice trebuie să fie capabile să asigure evidenţa şi gestionarea informatizată a bunurilor aflate în proprietatea statului. De asemenea, se are în vedere trecerea către aplicaţii cloud ready pentru optimizarea financiară a soluţiilor informatice, creşterea flexibilităţii din punct de vedere al resurselor necesare de hardware şi software de bază şi a posibiltăţilor de scalare a aplicaţiilor.

M.F.- A.N.A.F. dispune de o Rețea de Zonă Extinsă / Wide Area Network bazată pe tehnologiile Ethernet, care permite comunicarea prin date, voce și imagini și interconectează toate D.G.R.F.P.- urile, administrațiile județene și ale sectoarelor 1-6 București, precum şi structurile teritoriale subordonate acestora, cu sediul central. Centralizarea bazelor de date și a aplicațiilor a fost însoțită de o permanentă centralizare a infrastructurii hardware și software.

Din 2013 a fost dezvoltat sistemul informatic PatrimVen, care  este destinat să ofere instituţiilor publice acces la datele disponibile la nivelul MF/ANAF. De asemenea, prin acest sistem, instituţiile publice oferă posibilitatea MF/ANAF să acceseze sau să preia date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor legale. În acest sens, drepturile utilizatorilor în aplicaţia informatică privind evidenta bunurilor din proprietatea statului sunt gestionate, pentru toate componentele, prin Managementul Identității din SI PatrimVen.

## Context

Dezvoltarea Tehnologiei Informației în domeniul finanțelor publice din România vizează, în principal, sprijinirea eficientă și flexibilă a tuturor funcțiilor sistemului finanțelor publice, ca și atingerea unui nivel înalt de compatibilitate cu sisteme informatice similare utilizate în Uniunea Europeană. Au fost aprobate o serie de legi privind semnătura electronică, comerțul electronic, protecția datelor personale și accesul liber al publicului la informații; sistemul de plăți este unul modern, iar accesul la Internet este în creștere.

Aderarea României la Uniunea Europeană a presupus, printre altele, și pregătirea sistemelor TI în vederea creșterii gradului de interoperabilitate cu sistemele informatice ale celorlalte State Membre, de adaptare la cerințele evoluției tehnologice în domeniu TI. Datorită evoluției tehnologice permanente, modernizarea și adaptarea tuturor sistemelor informatice TI învechite ale M.F. este o cerință obiectivă determinată de  necesitatea creșterii performanțelor acestora și alinierea lor la ultimele standarde TI în vigoare. Ca urmare, printre aceste sisteme informatice care necesită retehnologizare, se numără și sistemul informatic PATRIM.

Sistemul informatic PATRIM şi PATRIM PRIVAT este un sistem informatic de complexitate medie, destinat evidenţei bunurilor din domeniul public şi privat al statului.

Baza legală

Principalele reglementări legislative care stau la baza sistemului informatic PATRIM, sunt următoarele:

Art. 606 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde dispoziţii privind aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a normelor tehnice privind întocmirea şi actualizarea inventarelor domeniului public/privat al statului, până la data intrării în vigoare a acestora urmând a se aplica normele tehnice şi legislaţia secundară cu privire la întocmirea şi actualizarea inventarelor bunurilor care aparţin domeniului public/privat al statului, potrivit alin. (7) al aceluiaşi articol.

În prezent, precizări privind întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi a inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului sunt cuprinse în diferite acte normative, care vor fi abrogate sau modificate, după caz, respectiv:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere dispoziţiile art. 606 alin. (6) şi (7) din  OUG nr. 57/2019 a fost necesară elaborarea unei hotărâri a Guvernului care să cuprindă normele tehnice pentru întocmirea, modificarea și actualizarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, respectiv a bunurilor imobile din domeniul privat al statului, urmând ca actele normative anterior menţionate cuprinzând precizările cu privire la întocmirea şi actualizarea inventarelor să fie abrogate sau modificate, după caz, urmărindu-se asigurarea unui cadru unitar pentru inventarierea bunurilor proprietate de stat.

În prezent, proiectul de HG privind întocmirea si modificarea celor două inventare, elaborat la nivelul DGLRDAS se afla pe circuitul de avizare interministerială, urmând ca, după adoptarea acestuia să fie elaborat un proiect de ordin de ministru privind modalitatea de operare în sistemul securizat al Ministerului Finanțelor a datelor bunurilor aşa cum au fost publicate în actele normative care reglementează întocmirea și modificarea inventarelor.

Deoarece PATRIM este un sistem informatic important care trebuie să funcționeze în regim de înaltă disponibilitate, respectiv (24x7x365), acesta trebuie aliniat în permanență tuturor cerințelor legislative naționale și de business. Acest lucru presupune implicit efectuarea testelor de conformitate, testarea end-to-end, obținerea acceptanței de la nivel național, gestionarea, asigurarea securității și confidențialității informațiilor etc..

Pentru acele cerințe definite suplimentar, după finalizarea activității de analiză, pe tot parcursul Contractului, se va folosi o procedură de Management al Schimbării.

## Programe relevante pentru acest proiect

Următoarele proiecte/programe au fost implementate de către A.N.A.F. prin A.N.A.F.-D.G.T.I., respectiv prin actualul C.N.I.F. din cadrul M.F. și au interdependențe cu proiectul propus devenind relevante din prisma integrării componentelor TI ale M.F.- A.N.A.F.:

- Creșterea nivelului de integrare a infrastructurii TI;

- Baze de Date Centralizate;

Stabilirea portalurilor Intranet, Extranet și Internet în vederea creșterii colaborării on-line între angajații M.F.- A.N.A.F. și respectiv a comunicării cu contribuabilii;

- Stabilirea unor funcționalități de Depozit de Date și Business Intelligence;

- Asigurarea alinierii permanente la ultima versiune a legislației în vigoare și la cerințele de business, a tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM.

## Sistemul informatic PATRIM şi PATRIM PRIVAT.

PATRIM - este  Sistemul  informatic destinat gestionării bunurilor din patrimoniul public al statului.

PATRIM PRIVAT - este  Sistemul  informatic (declaraţia P4000) destinat gestionării bunurilor din domeniul privat al statului.

Aceste două sisteme au ca principale funcționalități, următoarele:

1. evidenţa/gestiunea informatizată a bunurilor aflate în patrimoniul statului;

2. generarea de rapoarte specifice;

3. operarea cu bunurile aflate în patrimoniul statului (intrări, ieşiri, ieşiri parţiale, divizări, comasări, etc.);

4. furnizarea de informaţii în mod transparent asupra bunurilor aflate în patrimoniul statului(în afară de bunurile destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială care conţin date cu caracter clasificat, potrivit legii);

Principalele legături funcționale ale sistemului informatic:

- PATRIM:

- sunt utilizate două aplicaţii separate pe scheme individuale de baze de date Oracle 11G, una pentru utilizatorii din extranet iar cealaltă pentru utilizatorii din intranet. Datele sunt preluate din schema aferentă de pe extranet în baza de date de pe intranet prin anumite proceduri specifice de validare cereri de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din patrimoniul public al statului.

- sunt utilizate date din nomenclatoarele generale ale MF (doar pentru interogare).

- se preiau date din aplicaţia PATRIM în vederea publicării de date pe site-ul: https://mfinante.gov.ro

- PATRIM PRIVAT:

- datele bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al statului sunt disponibile, prin intermediul a doi pivoţi în Libre Office Calc, unul cu bunurile proprietate privată a statului declarate de instituţiile publice centrale şi locale, iar celălalt cu bunurile proprietate privată a statului declarate de operatorii economici, care deţin un drept real, altul decât dreptul de proprietate.

- se preiau date din cei doi pivoţi în vederea publicării de date pe site-ul: https://mfinante.gov.ro

Funcționalități generale ale sistemului informatic PATRIM - organizare și gestionare, acces la aplicație.

Sistemul beneficiază la nivel central de o bază de date centralizată, în scopul păstrării evidenței tuturor informațiilor preluate/actualizate la nivelul administratorilor de bunuri, structurate în două baze de date (scheme). La toate nivelurile de funcționare,  accesul la aplicație se face pe bază de roluri gestionate centralizat, prin Managementul Identităţii, ca pentru orice aplicaţie care se poate accesa prin portalul A.N.A.F. de Intranet/Extranet.

Sistemul informatic PATRIM, cu toate componentele sale, funcționează în regim de înaltă disponibilitate (24x7x365).

Implicațiile pe care cererile noi și/sau solicitările de schimbare aferente sistemului PATRIM le au asupra întregului sistem informatic, trebuie analizate și descrise în mod exhaustiv în documentații care vor fi elaborate în cadrul proiectului, la termenele pe care Beneficiarul Final le va stabili, la fel ca și implementarea acestora.

În  Anexa nr. 5. - Scurtă descriere a sistemului informatic PATRIM şi PATRIM PRIVAT existent. sunt prezentate informații referitoare la descrierea principalelor funcționalități ale sistemului, legăturile funcționale cu alte sisteme, principalele fluxuri de date  etc.

Detalii suplimentare cu privire la funcționalitățile actualului sistem informatic PATRIM vor fi puse la dispoziția Prestatorului la începutul fazei de analiză de către Beneficiarul Final al sistemului.

Infrastructura

Descrierea infrastructurii tehnice se găsește în Anexa nr. 6 – Descriere tehnică a sistemului informatic PATRIM existent.

În acest moment la nivelul întregului Sistem informatic integrat M.F.- A.N.A.F., există mecanisme prin care se realizează replicări ale bazelor de date și ale mașinilor virtuale din Centrul Primar de Date în Centrul Secundar de Date.

# OBIECTIV, SCOP ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

## 2.1	Obiectivul general

Obiectivul general al noului Contract de achiziţie îl constituie achiziţia de "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului şi a bazei de date aferente la o versiune superioară",                                                                                                            pentru implementarea solicitărilor formulate de la nivel național, în scopul reproiectării, optimizării, migrării sistemului informatic PATRIM, îmbunătățirii funcționalităților existente și completării cu noi funcționalități, așa cum este specificat în actualul Caiet de Sarcini și detaliat în perioada de analiză.

Obiectivul general concură la realizarea obiectivului strategic al M.F. - A.N.A.F. de consolidare a capacității sale de creare a unui cadru și a unui mecanism eficient în creşterea încasărilor fiscale și reducerea evaziunii fiscale în domeniu și de întreținere/creare, în funcție de caz, a unor sisteme informatice performante utilizând tehnologii noi.

## 2.2 Obiective specifice

Obiectivul specific al prezentului proiect constă în reproiectarea și optimizarea sistemului informatic - PATRIM, în tehnologie Web, cloud-ready lucru care presupune utilizarea JAVA în  containere docker sau echivalent, rapoarte Jasper, migrarea bazei de date de la versiunea curentă la versiunea Oracle 19c, sau la altă versiune ulterioară, superioară și adaptarea sistemului la ultimele modificări legislative naționale și de business conform solicitărilor menționate în acest Caiet de Sarcini și/sau identificate pe toată perioada proiectului, paralel cu implementarea de măsuri corespunzătoare creșterii gradului de disponibilitate și securitate al informațiilor.

Migrarea aplicației existente scrise în tehnologie PL/SQL utilizându-se instrumenul de dezvoltare Oracle Developer Suite 10g, se va realiza pe JAVA.

Obiectele existente din baza de date (ex. proceduri stocate) pot fi reutilizate în aplicațiile JAVA, aplicațiile pot rula peste toate tipurile de baze de date Oracle, inclusiv cluster (RAC, pentru înaltă disponibilitate și scalabilitate).

În perioada de analiză inițială, cerințele  de business identificate în timpul realizării Caietului de Sarcini vor fi supuse unei operații de analiză detaliată de către viitorul Prestator împreună cu Beneficiarul, Beneficiarul Final și Beneficiarii de business ai sistemului informatic, deoarece până în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini, nu se cunosc în totalitate toate aspectele și detaliile aferente solicitărilor acestora.

Solicitări suplimentare pot fi identificate în perioada de analiză detaliată a sistemului, absolut necesare realizării obiectivelor proiectului și implementării corecte a acestora, de care Prestatorul trebuie să țină seama, astfel încât să se poată asigura atât o implementare corectă a tuturor cerințelor specifice sistemului informatic PATRIM, indiferent de sursa cerințelor, determinate de modificări legislative și/sau cerințe de business, cât și o valorificare eficientă a informațiilor obținute prin intermediul sistemului informatic reproiectat, optimizat și migrat.

Eventualele noi cerințe/solicitări de schimbare datorate modificării legislației și/sau noi cerințe identificate de business, care nu pot fi cunoscute în totalitate în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini, vor fi analizate de către Ofertantul câștigător și realizate corespunzător cerințelor din acel moment al proiectului.

Mentenanța corectivă și implementarea funcţionalităţilor specifice solicitărilor de schimbare iniţiate în timpul derulării Contractului şi după perioada de analiză, ca urmare a noilor cerințe, a reproiectării, optimizării, migrării, precum și ca urmare a impactului direct/indirect a acestora asupra întregului sistem, până la terminarea Contractului, trebuie să asigure și funcționarea în parametri optimi a tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM reproiectat și optimizat, corespunzător cerințelor și respectând în permanență condițiile de securitate, înaltă disponibilitate și performanță.

Ținând cont și de faptul că funcționarea sistemului informatic PATRIM în parametri optimi este o cerință obligatorie determinată de prevederile legislative care-l guvernează, apare necesitatea obiectivă ca acesta să fie supus în permanență acțiunilor de întreținere, astfel încât să se mențină continuitatea procesului de business. De aceea, reproiectarea și optimizarea sistemului în tehnologie Web, va presupune utilizarea de rapoarte Jasper și a serverelor de aplicaţii M.F.- A.N.A.F., conform indicațiilor din acest Caiet de Sarcini, astfel încât să ofere securitate, performanță, scalabilitate indiferent de mediu (sistemul de operare) pe care aceasta va funcționa, ca o cerință pe deplin justificată și necesară.

Prin implementarea cerințelor acestui proiect se dorește și realizarea următoarelor obiective de bază, în scopul de a  aduce beneficii sistemului, respectiv:

- Asigurarea creșterii performanțelor sistemului informatic PATRIM reproiectat, optimizat, migrat (creșterea vitezei de procesare a informațiilor, scalabilitate superioară, orchestrarea proceselor într-o manieră flexibilă etc), prin integrare, instalare şi configurare în arhitectura clusterelor de containere de la MF/ANAF.

- Migrarea bazei de date Oracle existente, cu privire la inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la versiunea curentă Oracle 11g la versiunea Oracle 19c, sau la altă versiune ulterioară, superioară. Prestatorul va asigura migrarea sistemului informatic PATRIM și a bazei de date Oracle de la versiunea 11g, la versiunea Oracle 19c, sau la altă versiune ulterioară, superioară și va utiliza tools-urile de dezvoltare incorporate în baza de date.

Baza de date Oracle 11g este utilizată  în prezent de către aproape tot sistemul informatic integrat al M.F. și A.N.A.F.

O serie de sisteme informatice au baza de date migrată la versiunea Oracle 19c. Prin această migrare a bazei de date a sistemului informatic PATRIM, se va păstra uniformitatea bazelor de date la nivelul M.F. -  ANAF.

- Utilizarea de containere docker sau echivalent.

- Utilizarea de rapoarte Jasper.

- La toate nivelurile de funcționare,  accesul la aplicație  să se facă pe bază de roluri gestionate prin intermediul managementului identităţii de la nivelul SI PatrimVen.

- Respectarea obligațiilor legale privind diferite aspecte legislative naționale care trebuie oglindite în componentele aplicației și în sistemele informatice adiacente, inclusiv conform necesităților de business ale fiecăruia.

- Rezolvarea problemelor sau solicitărilor de îmbunătățiri și optimizări ale sistemului PATRIM, conform cerințelor Beneficiarului Final și/sau Beneficiarilor de business. M.F.- A.N.A.F. Acest lucru va permite utilizatorilor să beneficieze de facilități suplimentare, conform solicitărilor efectuate de aceștia,  care le va ușura activitatea de zi cu zi.

- Rezolvarea problemelor identificate, generate de tehnologia învechită în care este dezvoltat în prezent sistemul informatic.

- Actualizarea mecanismelor tehnice (de ex. arhivare, audit, securitate, acces) dezvoltate conform specificațiilor/cerințelor și politicilor de securitate stabilite și implementate la nivel de M.F.- C.N.I.F., specifice tuturor sistemelor informatice realizate la acest nivel, inclusiv sistemului informatic PATRIM.

- Analiza prealabilă migrării a structurii bazei de date și realizarea optimizării acesteia, conform propunerilor Prestatorului și stabilite de comun acord cu Beneficiarul. În Oferta sa Tehnică, Prestatorul va face propuneri care pot fi completate ca urmare a rezultatelor analizei efectuate concret asupra structurii bazei de date și a obiectelor acesteia.

- Administrarea eficientă a infrastructurii sistemului optimizat, migrat, actualizarea procedurilor operaționale (backup, fallback, suport etc) relevante în urma modificărilor și lansărilor;

- Timp de răspuns mai mic la diferite operații efectuate de către utilizatori în cadrul sistemului informatic PATRIM.

- Sistemul informatic PATRIM va fi aliniat ultimelor cerințe legislative și de business de la nivel național, în funcție de caz.

- Mediile de lucru (producție și dezvoltare/testare) și configurațiile sistemelor vor fi consistente și corecte;

- Alinierea sistemului informatic PATRIM la ultimele cerințe identificate în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini, la care se vor adăuga cele care pot apărea în perioada de analiză inițială a sistemului. Restul solicitărilor noi apărute pe parcursul Contractului, se vor realiza în cadrul activității "A#10. Analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea funcționalităților specifice solicitărilor de schimbare inițiate în timpul derulării Contractului, după perioada de analiză".

În Anexa nr. 3 - Solicitările  aferente proiectului "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară" sunt prezentate principalele cerințe identificate în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini.

- Asigurarea mentenanței corective după lansarea în producție a sistemului PATRIM reproiectat, optimizat și migrat, adaptat ultimelor cerințe în vigoare inițiate de la nivel național, de la data reprezentată de Milestone Mi conform Anexa nr. 4 - Descrierea activităților și a graficului de lucru propus și până la sfârșitul Contractului.

- Asigurarea mentenanței evolutive și adaptive, în cadrul activității variabile  A#10, după lansarea în producție și realizarea obiectivelor specifice Milestone-ului Mi, până la finalizarea Contractului.

- Pe tot parcursul desfășurării Contractului Prestatorul va trebui să asigure funcționarea sistemului informatic în regim de înaltă disponibilitate (24x7x365),  precum și securitatea și confidențialitatea informațiilor, conform politicii de securitate a sistemelor informatice aplicată la nivel de M.F. - C.N.I.F. Ca urmare, foarte importantă este asigurarea de către Prestator a funcționării în parametri optimi a tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM.

Tabelul de mai jos oferă o imagine asupra numărului actual de forme și rapoarte, grupate în funcție de gradul de complexitate a acestora:

| Nr.forme | Nr.rapoarte |
| --- | --- |
| Total | complexe | medii | mici | Total | complexe | medii | mici |
| 101 | 35 | 26 | 40 | 104 | 25 | 40 | 39 |

## 2.2	Aria de cuprindere

În aria de cuprindere a proiectului sunt cuprinse activități de servicii de dezvoltare software  repartizate pe parcursul proiectului, astfel:

- Reproiectare, optimizare și migrare sistem informatic PATRIM și a bazei de date aferente la o versiune superioară, implementarea de îmbunătățiri ale funcționalităților existente și de noi solicitări, asigurarea mentenanței corective, cu respectarea cerințelor menționate în cadrul acestui Caiet de Sarcini (referă Activitățile care au atașată sintagma „F”, respectiv A#1 – A#9.).

- Mentenanța evolutivă și adaptivă a sistemului informatic PATRIM, conform solicitărilor de schimbare inițiateîn timpul derulării Contractului, după perioada de analiză. Include Activitatea care are atașată sintagma "V", respectiv A#10. Această activitate presupune actualizarea sistemului informatic PATRIM conform cerințelor identificate după Milestone Mi și până la finalizarea Contractului. Pentru acestea se vor folosi mecanismele de Management al Schimbării.

## 2.3	Rezultate așteptate

Principalele rezultatele așteptate în urma lansării în producție a sistemului, PATRIM cu toate componentele reproiectate în tehnologie Web, optimizate, migrate și aliniate la toate cerințele formulate, sunt următoarele:

- Noua arhitectură a condus la creșterea performanțelor sistemului informatic PATRIM migrat şi consolidat, respectiv: creșterea vitezei de procesare a informațiilor și a răspunsurilor la interogările efectuate asupra bazei de date, scalabilitate superioară, orchestrarea proceselor într-o manieră flexibilă, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de administrare a aplicației și sistemului etc.

- S-a asigurat respectarea obligațiilor legale privind diferite aspecte legislative naționale, acestea fiind oglindite în aplicație, corelate cu necesitățile de business.

- S-au rezolvat problemele sau solicitările de îmbunătățiri și optimizări  ale aplicației PATRIM, conform cerințelor Beneficiarului Final și a Beneficiarilor de business, în funcție de caz. Aplicația permite utilizatorilor să beneficieze de facilități suplimentare, conform solicitărilor efectuate de aceștia, care le ușurează activitatea de zi cu zi.

- Sistemul informatic reproiectat, optimizat, migrat, îmbunătățit cu noi funcționalități în funcție de cerințe, poate fi instalat pe medii cloud și funcționează în parametri normali pe oricare din mediile menționate.

- La implementare s-au obținut parametri superiori ai bazei de date privind: timpul de răspuns, gradul de încărcare/resurse ocupate, normalizare și redundanță a  datelor etc., față de cei dinainte de implementarea noului sistem. S-a realizat o normalizare a bazei de date până la cel puțin la a treia formă normală (3NF – Third Normal Form).

- S-au rezolvat problemele identificate, generate de tehnologia învechită în care este dezvoltat sistemul informatic actual.

- Aplicația PATRIM, prin îmbunătățirile aduse acesteia, permite efectuarea de actualizări și/sau consultări/vizualizări/filtre de diferite informații, în timp mult mai mic și după criterii diferite, utilizând combinații de operatori logici.

- Sistemul PATRIM a fost aliniat ultimelor cerințe legislative de la nivel național și cerințelor de business, în funcție de caz.

- Mediile de lucru (producție și dezvoltare/testare) și configurațiile sistemelor sunt  consistente și corecte, în pas cu generația tehnologică actuală TI.

- Baza de date a fost optimizată, asigurându-se creșterea performanțelor sistemului informatic.

- Au fost identificate și automatizate anumite procese/proceduri care erau semiautomate sau manuale etc.

- A crescut gradul de securitate și confidențialitate a informațiilor din cadrul sistemului PATRIM, prin implementarea de măsuri specifice conform politicii specifice de securitate și confidențialitate de la nivel M.F. - C.N.I.F. și cum au fost identificate în perioada de analiză.

- Au fost realizate cerințele menționate în cadrul subcapitolului 4.3 Activități specifice  și în Anexa nr. 3 - Solicitările aferente proiectului "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară", a celor identificate în perioada de analiză inițială, plus a solicitărilor inițiate de la nivel național, pe tot parcursul Contractului.

- Produsele software necesare susținerii noii soluții au fost instalate, adaptate, configurate, testate și lansate în producție în Centrul de Date Primar astfel încât să răspundă corect cerințelor sistemului.

- S-a respectat termenul Mi de lansare în producție a Sistemului informatic  PATRIM reproiectat, optimizat, migrat, actualizat inclusiv cu funcționalități noi specifice solicitărilor precizate și identificate în perioada de analiză, iar acesta funcționează în parametri normali.

- Drepturile utilizatorilor sunt gestionate, pentru toate componentele, prin Managementul Identității din SI PatrimVen.

- S-au realizat toate activitățile și subactivitățile specifice cerințelor stipulate în acest Caiet de Sarcini, a celor identificate în perioada de analiză inițială, plus a celor aferente tuturor solicitărilor inițiate de la nivel național, care au apărut ulterior analizei inițiale.

- S-a asigurat mentenanța corectivă pentru întreg sistemul informatic PATRIM.

- S-a asigurat mentenanța evolutivă și adaptivă pentru întreg sistemul informatic PATRIM (toate componentele), conform cerințelor din acest Caiet de Sarcini.

- S-au creat/ actualizat mecanismele tehnice (de ex. arhivare, audit, securitate, acces etc) dezvoltate conform specificațiilor naționale, în măsura cerințelor identificate. S-a acordat o atenție deosebită respectării condițiilor de înaltă securitate și confidențialitate stabilite pentru sistemul PATRIM.

- Documentația de specialitate (livrabilele etc) a fost realizată conform cerințelor și a fost predată la termenele stabilite.

- S-a asigurat versionarea și s-au realizat copii de siguranță pe serverul SVN al M.F.- C.N.I.F. pentru codul sursă, livrabile etc.

- S-a asigurat suportul necesar pentru a răspunde unor incidente ridicate de către utilizatorii interni cu referire la actualizările efectuate în aplicație.

- Instruirea utilizatorilor interni şi externi s-a realizat conform planificării (în măsura cerințelor identificate). Plan de instruire și materiale de instruire elaborate, aprobate și diseminate, (prezentări "PowerPoint", plan de instruire elaborat, manuale de instruire pe categorii de utilizatori etc.). Manuale de utilizare pentru utilizatorii aplicației, pe tipuri de utilizatori, în funcție de caz, elaborate, aprobate și diseminate.

- Instruirea dezvoltatorilor privind instrumentele de dezvoltare s-a realizat conform planificării (în măsura cerințelor identificate). Plan de instruire și materiale de instruire elaborate, aprobate și diseminate.

- Instruirea administratorilor de sistem, și a administratorilor de aplicație s-a realizat conform planificării, în măsura cerințelor identificate. Manuale de administrare aplicație și sistem pentru administratorii de aplicație, respectiv de sistem și administratorii Centrului Primar de Date, sunt realizate, aprobate și diseminate.

- Pentru fiecre tip de instruire și participant, s-au acordat Certificate de Participare care să ateste participarea la instruire.

- Pentru fiecare tip de instruire s-au realizat Rapoarte de instruire.

- S-a realizat coordonarea și comunicarea cu utilizatorii (în măsura cerințelor identificate).

- S-a acordat suport pentru administratorii de aplicație (în măsura cerințelor identificate).

- S-a acordat suport pentru administratorii de sistem și administratorii Centrului Primar de Date (în măsura cerințelor identificate).

- Activitățile proiectului au fost controlate prin Managementul Schimbării.

- Activitățile proiectului au fost controlate și supuse Managementului calității.

- În cadrul activității de mentenanță, s-au actualizat livrabilele afectate de noile modificări și funcționalități și/sau creat altele noi, în funcție de caz.

- S-a realizat activitatea de instruire a utilizatorilor, dezvoltatorilor și administratorilor de aplicație și de sistem, în funcție de noutățile aduse de activitatea de mentenanță (dacă este absolut necesar).

- S-a asigurat un grad ridicat de disponibilitate, cu timpi foarte scurți de recuperare și continuitate a proceselor vitale în caz de dezastru.

- S-a menținut înalta disponibilitate a sistemului informatic PATRIM inclusiv după implementarea cerințelor specifice, noi.

- Incidentele apărute ca urmare a modificărilor efectuate în sistem conform cerințelor noi, specifice, au fost rezolvate.

- Proiectarea, dezvoltarea și implementarea schimbărilor aferente implementării cerințelor specifice în cadrul sistemului informatic PATRIM s-au făcut cu respectarea cerințelor de securitate și confidențialitate, conform politicii de securitate a M.F.- C.N.I.F.

- S-a efectuat analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea funcționalităților specifice solicitărilor de schimbare, inițiate în timpul derulării Contractului, după perioada de analiză. S-au actualizat și/sau creat, în funcție de caz, livrabilele specifice fiecărei etape menționate.

- Întregul sistem informatic PATRIM actualizat conform cerințelor funcționează în parametri normali. Acest lucru presupune funcționarea în parametri normali a tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM care au fost afectate direct/indirect de implementarea cerințelor (inclusiv în eventualitatea că apar și cerințe definite suplimentar față de ceea ce este precizat în clar în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză).

- S-a realizat pregătirea/perfecționarea personalului de specialitate din M.F.- A.N.A.F. pentru a prelua sistemul la încheierea proiectului, insistându-se asupra modului de abordare a diferitelor situații ("use case-uri") în funcționarea sistemului PATRIM de către personalul de specialitate din cadrul M.F.- C.N.I.F. Totodată personalul menționat, din cadrul structurii M.F.- C.N.I.F., va trebui să beneficieze și de manuale actualizate corespunzător, care să trateze diferite cazuri de erori (cele mai uzuale).

- La sfârșitul Contractului s-a realizat preluarea corespunzătoare a surselor, tuturor livrabilelor etc. de către personalul de specialitate intern/Beneficiar/Beneficiar Final/Beneficiari de business, în funcție de caz.

- Întregul sistem informatic PATRIM este actualizat/corectat și aliniat ultimelor solicitări de schimbare de la toate nivelurile implicate, funcționează în parametri optimi și respectă cerințele de disponibilitate, performanță, securitate și confidențialitate specifice sistemului.

- Cod sursă (versiunea finală)  a fost salvat pe mediul de dezvoltare, ultima versiune de aplicație și bază de date instalată corespunzător atât pe mediul de producție cât și pe mediul de dezvoltare/test, proiectul a fost importat în IDE-ul -  Integrated Development Environment de dezvoltare, inclusiv manuale/livrabile livrate în versiune finală etc). S-au realizat toate copiile corespunzătoare pe SVN-ul M.F. - C.N.I.F.

# IPOTEZE ȘI RISCURI

## 3.1	Ipoteze care stau la baza proiectului

- Întregul sprijin al Beneficiarului Final și al Beneficiarilor de business, pentru implementarea cu succes a cerințelor specifice.

- Personal dedicat din partea direcțiilor de business implicate în componentele noi ale sistemului informatic PATRIM, precum și M.F. - C.N.I.F. pentru a lucra ca omolog împreună cu Prestatorul.

- Componentele de hardware și software care sunt în afara sferei de cuprindere a acestui proiect și sunt necesare în proiect, sunt disponibile în timp util.

## 3.2	Riscuri

Riscurile identificate în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Risc identificat | Propuneri de măsuri de atenuare a riscului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nealocarea corespunzătoare a resurselor umane din partea Beneficiarului și/sau a Beneficiarului Final în funcție de caz. | Beneficiarul, Beneficiarul Final și Beneficiarii de business vor aloca o echipă de proiect și un Manager de proiect, responsabili de îndeplinirea rezultatelor proiectului. O parte dintre aceștia beneficiază de experiență în domeniul managementului de proiect, esențial pentru scopul proiectului.Se va asigura definirea clară a rolurilor și responsabilităților echipei de proiect. La debutul proiectului se va organiza ședința de kick-off pentru planificarea detaliată și alocarea rolurilor fiecărui membru al echipei. |
| 2. | Resurse insuficiente alocate din partea echipei Prestatorului. | Managerul de proiect din partea Prestatorului va lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura în permanență, pe tot parcursul desfășurării proiectului, resurse umane (experți cheie și non cheie) suficiente și cu pregătirea conform solicitărilor din cadrul Caietului de Sarcini. |
| 3. | Prestatorul nu respectă termenele sau cerințele de implementare, ceea ce va conduce la întârzieri în calendarul de implementare al proiectului. | Acest risc se va atenua printr-o monitorizare atentă a termenelor de implementare, transmiterea de atenționări periodice cu privire la activitățile ce urmează a fi efectuate precum și cunoașterea în permanență a stadiului de realizare a fiecărei activități. De asemenea, reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele planificate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. |
| 4. | Cerințele nu sunt evaluate complet pe parcursul etapei de analiză. | Reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele planificate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. În acest fel, pot fi depistate la timp și eventuale cerințe care nu au fost evaluate complet pe parcursul etapei de analiză. |
| 5. | Schimbări legislative naționale de amploare care impactează direct modul de desfășurare a activității sau procedurilor de lucru interne și care apar în timpul derulării Contractului, depășind nivelul celor cunoscute și estimate la începutul Contractului. | Respectarea termenelor stabilite în proiect pentru evitarea potențialelor întârzieri și analiza imediată a oricăror eventuale schimbări legislative cu impact asupra rezultatelor activităților proiectului, astfel încât să nu existe blocaje în activitatea proiectului. Prestatorul trebuie să țină seama și să ia măsuri corespunzătoare în cazul apariției de eventuale modificări în legislația națională privind sistemul informatic, apărute pe parcursul proiectului și care necesită să fie implementate în timp foarte scurt. |
| 6. | Capacitatea Prestatorului de a analiza schimbările legislative și de a determina în timp util impactul asupra modulelor relevante. | Prestatorul trebuie să aibă capacitatea să ia măsuri corespunzătoare în cazul apariției de eventuale modificări în legislația națională privind sistemul informatic, apărute pe parcursul proiectului și care necesită să fie implementate în timp foarte scurt. În acest sens, Managerul de proiect al Prestatorului va avea un rol important în urmărirea modului de implementare a tuturor schimbărilor legislative pentru a putea aplica măsuri corespunzătoare în vederea identificării în timp util a impactului asupra componentelor sistemului informatic . |
| 7. | Capacitatea Prestatorului de a implementa modificările cerute, fără a afecta funcționalitățile existente ale sistemului. | Prestatorul trebuie să aibă capacitatea și să ia măsuri corespunzătoare bazate pe o cunoaștere adecvată a cerințelor și modului de realizare a sistemului informatic, astfel încât orice nouă modificare să nu afecteze funcționalitățile deja implementate. |
| 8. | Comunicarea defectuoasă/ ineficientă în cadrul echipei și/sau cu echipa Prestatorului. | Managerul de proiect al Beneficiarului va media relația dintre Prestator și reprezentanții M.F.- A.N.A.F. Acesta va trasa sarcini concise și detaliate asupra activităților ce sunt necesare a fi realizate. Comunicarea se va face printr-un punct unic, astfel încât toate părțile să fie informate (adresă de email comună). |
| 9. | Dificultăți în înțelegerea soluției tehnice / rezistența la schimbare. | Prestatorul va asigura un grad ridicat de detaliere a specificațiilor funcționale/funcționalităților sistemului și va presta servicii de instruire a personalului M.F.-A.N.A.F., în funcție de caz, conform Contractului. Se va utiliza metodologia de Management al Schimbării . |
| 10. | Întârzieri în derularea activităților/întârzieri în procesul de acceptare/ efectuare de corecții a livrabilelor primite din partea Prestatorului comparativ cu termenele planificate/ prevăzute în Caietul de Sarcini/documentațiile proiectului. | Se va asigura monitorizare adecvată a Managerilor de proiect din partea Beneficiarului și a Prestatorului. Se va elabora un plan de delegare a atribuțiilor membrilor echipei de proiect în cazul în care factorii de decizie nu sunt disponibili și o procedură de escaladare agreată. De asemenea, reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, cu frecvență săptămânală, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele estimate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. |
| 11. | Fluctuații de personal și/sau restructurări la nivelul Structurilor Beneficiare și de business. | Prestatorul trebuie să fie în permanență pregătit pentru astfel de situații, să aibă capacitatea de a se adapta rapid și de a realiza Managementul de proiect astfel încât să poată acoperi în timp util problemele care pot apărea, și să evite întârzierile. Încă de la începutul proiectului trebuie să țină cont de acest risc și să fie capabil să aplice măsuri de contracarare a efectelor negative. |

Prestatorul va trebui să fie pregătit încă de la începutul proiectului să țină cont de cel puțin aceste riscuri în vederea aplicării de măsuri corespunzătoare de reducere/ contracarare a acestora. El va analiza și va completa cu riscurile identificate de el, propunând totodată și măsuri de contracarare și/sau de reducere a acestora.

# SFERA DE CUPRINDERE

## 4.1	Generalități

Descrierea pe scurt a proiectului

Proiectul este conceput pentru a răspunde:

- cerințelor de reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM în noile tehnologii conform cerințelor formulate în acest Caiet de Sarcini, determinate de tehnologia în care a fost dezvoltat sistemul, conform cerințelor și politicilor de strategie privind tehnologia utilizată în M.F. -  A.N.A.F. pentru sistemele informatice, din acel moment, și evoluția tehnologică din prezent pe linie de TI.

- dezvoltării și implementării funcționalităților noi ale acestui sistem informatic, ca urmare a cerințelor legislative și de business formulate de la nivel național.

## 4.2	Natura serviciilor care urmează a fi prestate

- Servicii de consultanță privind sistemele informatice și servicii de consultanță tehnică, pentru:

- Analiza solicitărilor de la nivel național (inclusiv cele referitoare la reproiectarea, optimizarea și migrarea sistemului informatic PATRIM), a noilor cerințe legislative și/sau de business și a impactului acestora asupra întregului sistem informatic.

- Servicii de dezvoltare de software personalizat, pentru:

- Design, construcție, testare și implementare a modificărilor necesare în sistemul informatic PATRIM pentru alinierea la cerințele de la nivel național (inclusiv cele referitoare la reproiectarea, migrarea și optimizarea sistemului informatic PATRIM) și la cerințele legislative și/sau de business, și a impactului acestora asupra întregului sistem informatic.

- Proiectare, dezvoltare, testare și implementare în producție a tuturor cerințelor formulate.

- Servicii de formare (instruire în utilizarea soluției informatice):

- Destinate utilizatorilor interni, în funcție de necesități.

- Destinate utilizatorilor externi, în funcție de necesități.

- Destinate administratorilor de aplicație și/sau de sistem, inclusiv pentru cei care administrează Centrul de Date Primar și monitorizează funcționarea sistemului, precum și dezvoltatorilor M.F.- C.N.I.F., în funcție de necesități.

Pentru acele cerințe definite suplimentar, care pot apărea pe parcursul proiectului până la terminarea Contractului, se va folosi o procedură de Management al Schimbării.

Modificările efectuate asupra sistemului vor fi aprobate de Beneficiarul Final/Beneficiarii de business și Beneficiar, prin intermediul Comisiei de Recepție a proiectului, în cel puțin două etape (validarea analizei, validarea testării) din procesul de control al schimbării.

## 4.3	Activități specifice

Proiectul necesită o atenție specială pentru activitățile specifice, pentru a se asigura că nu sunt generate influențe negative asupra mediului existent și că aceste activități vor conduce la rezultatele așteptate.

- Oferta trebuie să includă o descriere detaliată a abordării propuse de către Ofertant pentru acest proiect (în capitolele referitoare la  Organizare și Metodologie).

- Activitățile specifice sunt listate în conformitate cu Rezultatele care urmează a fi realizate și sunt numerotate cu “A#” pentru a facilita trimiterile.

- Finalizarea fiecărei Activități (sau, dacă este cazul, a unui grup de activități), necesită predarea produselor livrabile corespunzătoare și realizarea rapoartelor, urmate de analiza și aprobarea Beneficiarului/Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business, prin intermediul Comisiei de Recepție a proiectului care este formată din reprezentanți de la entitățile menționate.

- Rapoartele tehnice trebuie să fie scurte, la obiect, ușor de înțeles în privința istoricului, a soluției propuse și a acțiunilor întreprinse.

Analizând enumerarea de activități de mai jos, Ofertantul este liber să își construiască oferta în conformitate cu metodologia folosită și propria sa experiență, însă fără a redenumi activitățile, astfel încât să se respecte clar cerințele din Caietul de Sarcini. În acest fel se vor evita eventualele neînțelegeri privind activitățile necesare și obligatorii a se desfășura în cadrul acestui proiect. Ofertantul va putea face adăugări în cadrul subactivităților dacă se consideră absolut necesară o anumită precizare sau va putea aduce explicaţii suplimentare la activitățile/subactivităţile la care consideră că este nevoie, în funcție de caz.

Activități specifice:

A#1. Analiza situației existente în vederea reproiectării, comasării datelor, optimizării și migrării sistemului informatic PATRIM și a cererilor de schimbare pentru  implementarea în cadrul sistemului a cerințelor și a impactului funcțional și tehnic a acestora asupra întregului sistem.

Formulare propunere arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c sau la altă versiune superioară, soluții de containerizare, rapoarte Jasper etc.

Analiză prealabilă activității de migrare, a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, a obiectelor bazei de date etc., în vederea formulării de propuneri de îmbunătățire a acesteia, în scopul implementării de soluții optime destinate creșterii performanțelor, fiabilității și vitezei de răspuns a sistemului informatic, în funcție de fiecare caz în parte.

Analiza cerințelor privind implementarea/actualizarea mecanismelor tehnice (de ex. arhivare, audit, securitate, acces etc).

Analiză și propunere pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F.- A.N.A.F.

Planificarea implementării respectând termenele cheie stabilite în documentația de atribuire.

În cadrul acestei activități Prestatorul va analiza cerințele furnizate de către Beneficiarul Final, Beneficiarii de business, Beneficiar, documentația existentă elaborată la nivel național, precum și situația existentă la nivelul sistemului informatic PATRIM şi PATRIM PRIVAT, în vederea identificării și inventarierii tuturor funcționalităților, modulelor, interfețelor și a fluxurilor de date impactate direct sau indirect.

Detalierea activității:

1. Analiza situației existente în vederea reproiectării și optimizării sistemului informatic PATRIM, respectiv:

1.1. Analiza situației existente, a riscurilor, proceselor, fluxurilor de date, interfețelor, procedurilor stocate, procedurilor externe, aferente sistemelor de migrat, atât pentru  mediul de dezvoltare / testare, cât și pentru mediul de producție.

1.2. Analiza procedurilor, pachetelor, funcțiilor și a scripturilor existente.

1.2.1.- Identificarea și clasificarea procedurilor stocate existente.

1.3. Analiză prealabilă activității de migrare, a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, a obiectelor bazei de date etc., în vederea formulării de propuneri de îmbunătățire a acesteia, în scopul implementării de soluții optime destinate creșterii performanțelor, fiabilității și vitezei de răspuns a sistemului informatic, în funcție de fiecare caz în parte. La aceasta se adaugă analiza  bazelor de date în vederea realizării operației de comasare şi de optimizare, asigurându-se totodată păstrarea unui istoric a informațiilor. Alte propuneri de optimizare a bazelor de date. Decizia finală se va lua împreună cu Beneficiarul proiectului.

1.4. Analiza situației existente în vederea formulării unei propuneri pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat  M.F.- A.N.A.F.

1.5. Realizarea planului de migrare.

1.6. Realizarea documentației de migrare.

2. Analiza cererilor pentru implementarea în cadrul sistemului informatic PATRIM a cerințelor, legislative și solicitărilor necesare îmbunătățirii activității de business, realizării unei valorificări superioare a informațiilor conform solicitărilor tuturor Structurilor de business, inclusiv pentru activitatea de control etc. și a impactului funcțional și tehnic a acestora asupra întregului sistem.

3. Formulare propunere soluție de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat  M.F.- A.N.A.F.

4. Formulare propunere arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c sau o versiune superioară, containere integrate in clusterele de containere din cadrul arhitecturii MF - ANAF, rapoarte Jasper etc.

5. Prestatorul va analiza structura bazei de date existente, astfel încât la implementarea sistemului optimizat, parametrii acesteia să ofere facilități suplimentare privind: timpul de răspuns, grad de încărcare/resurse ocupate, normalizare și redundanță a datelor etc., respectiv acești parametri trebuie să fie mai buni ca înainte de implementarea noului sistem. În acest sens trebuie definite și ulterior realizate măsurători în condiții identice, aplicate atât pentru sistemul actual, cât și pentru cel nou, optimizat.

Se vor analiza modalitățile de normalizare a bazei de date astfel încât aceasta să se realizeze până la cel puțin a treia formă normală (3NF – Third Normal Form). Decizia finală se va lua împreună cu echipa Beneficiarului.

6. Prestatorul va ține cont în deciziile luate de solicitarea ca Sistemul informatic reproiectat, optimizat, migrat, îmbunătățit cu noi funcționalități în funcție de cerințe, să poată fi instalat atât pe medii fizice, virtuale, cât și pe medii cloud.

7. Prestatorul va realiza o analiză în vederea optimizării legăturilor sistemului informatic PATRIM cu Registrul Nomenclatoarelor Generale, cu Registrul Contribuabililor, Managementul Identității, precum şi cu oricare alte sisteme informatice specifice M.F. - A.N.A.F. etc. În acest sens Prestatorul va realiza o analiză comparativă a avantajelor și dezavantajelor oferite de fiecare variantă, în urma căreia se va lua decizia finală privind modul de implementare a acestei cerințe.

- Analiza solicitărilor de schimbare și a cerințelor noi, inclusiv cele privind noile funcționalități/module, în funcție de solicitările identificate. Prestatorul va face propuneri de îmbunătățire pentru aplicație. Decizia finală se va lua împreună cu Beneficiarul Final și/sau Beneficiarii de business, după caz.

9. Analiza și identificarea modalității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate a informațiilor specifice sistemului informatic PATRIM pentru a fi respectate prevederile politicii de securitate și confidențialitate de la nivelul M.F. - C.N.I.F.

În urma acestei activități de analiză (A#1), Prestatorul va elabora un Raport de analiză detaliat, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- Analiza situației existente: identificarea și localizarea funcționalităților care necesită o atenție deosebită deoarece trebuie supuse operațiunilor de îmbunătățire și optimizare (atât a aplicației cât și a bazei de date), pentru a mări performanțele sistemului și a adapta modul lui de funcționare inclusiv noilor cerințe de business.

- Analiza structurii bazei de date existente, în scopul identificării celor mai bune metode de creștere a facilităților la implementarea sistemului optimizat, privind performanțele oferite de parametrii bazei de date, cum ar fi: timpul de răspuns, grad de încărcare/resurse ocupate, normalizare și redundanță a datelor etc. Se vor menționa definițiile măsurătorilor propuse în condiții identice, pentru sistemul actual și pentru cel nou, optimizat. Se vor analiza modalitățile de normalizare a bazei de date astfel încât să se facă până la cel puțin a treia formă normală (3NF – Third Normal Form).

- Analiza și identificarea tuturor cazurilor în care procedurile manuale și/sau semiautomate pot fi înlocuite cu proceduri automatizate. Prestatorul va propune soluții în acest sens. Acestea vor fi discutate și aprobate de către Managerul de proiect al Beneficiarului, după consultarea cu toate Structurile beneficiare implicate în proiect, în funcție de caz.

- Analiza solicitărilor de schimbare și a cerințelor noi. Se va ține cont atât de cerințele menționate în acest Caiet de Sarcini, cât și de cele identificate în perioada de analiză, inclusiv de cele care referă noi funcționalități / module.

- Identificarea de eventuale riscuri  la nivelul sistemului informatic PATRIM generate de modalitatea de reproiectare/optimizare/migrare/implementare aleasă, sau din orice alte cauze. Propunere de modalități de contracarare/diminuare a efectului acestora.

- Fluxurile de date și toate procesele ce se derulează la nivelul funcționalităților sistemului informatic PATRIM (noi și /sau impactate de cele noi).

- Lista tuturor funcționalităților sistemului informatic PATRIM impactate direct sau indirect de reproiectarea/optimizarea/migrarea/implementarea solicitărilor de la nivel național;

- Graficul Gantt, actualizat corespunzător, doar ca decalare de perioade față de cel prezentat în Oferta Tehnică, folosind un soft specializat, așa cum este precizat pe parcursul acestui Caiet de Sarcini.

- Deoarece analiza în cazul sistemului informatic PATRIM cuprinde mai multe problematici și componente, atunci și Raportul de analiză le va trata corespunzător pe fiecare. Raportul de analiză va fi detaliat pe fiecare activitate/subactivitate și componentă, și va fi întocmit conform cerințelor Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business/Beneficiarului și avizat de către aceștia.

- Recomandări privind resursele hardware și software suplimentare necesare proiectului, conform soluției de Disaster Recovery / Business Continuity,  propuse.

- Planul de migrare ca parte a documentației de migrare, va fi întocmit conform cerințelor Beneficiarului și aprobat de către acesta.

- Documente de analiză și propunere de arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c sau o versiune superioară, Server de Aplicație WebLogic, WildFly etc. trebuie să fie întocmite conform cerințelor Beneficiarului Final/Beneficiariilor de business/Beneficiarului și aprobate de către aceștia.

- Analiza nomenclatoarelor specifice sistemului, în funcție de caz, în vederea integrării, actualizării și administrăriii corespunzătoare în cadrul sistemului informatic PATRIM. În cadrul analizei se va avea în vedere și realizarea de istorice specifice acestora și/sau îmbunătățiri a celor existente.

- Identificarea cerințelor funcționale și nonfuncționale ale sistemului, în scopul implementării corespunzătoare a acestora în sistemul reproiectat și optimizat. Realizarea unui document destinat modului de implementare a cerințelor nonfuncționale ale sistemului, ca o completare a cerințelor funcționale.

- Analiza solicitărilor specifice formulate de la nivel național, inclusiv ca modificări determinate de cerințe de business și legislative noi, precum și implicațiile directe și indirecte asupra întregului sistem.

- Analiza în vederea verificării legăturilor existente și identificării de eventuale noi legături între funcționalitățile sistemului informatic PATRIM și alte sisteme/subsisteme informatice existente, specifice M.F. - A.N.A.F., în vederea realizării unor conexiuni optime, evitării dublării de informații, identificării de noi validări.

- Analiza în vederea optimizării modului în care se va realiza legătura și se vor folosi informațiile din cadrul Registrului Contribuabililor și al Nomenclatoarelor Generale (R.C.N.G.) din cadrul sistemului informatic specific M.F. - A.N.A.F., în scopul utilizării corecte și unitare a informațiilor specifice din acestea, a stabilirii de eventuale noi validări, a evitării realizării eventualelor dublări de informații etc.

- Se vor analiza cerințele noi/solicitările de schimbare în vederea stabilirii de noi validări, alături de preluarea în sistemul nou, a celor existente, optimizarea acestora acolo unde se constată a fi necesar, pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor prelucrate prin sistemul PATRIM.

- Se vor corela cerințele deja menționate în Caietul de Sarcini și detaliate prin activitatea de analiză a acestora, cu cele identificate în perioada de analiză inițială. Ambele vor fi menționate în Raportul de analiză, iar realizarea lor va fi urmărită prin prisma planificării tuturor activităților de proiect, realizate cu ajutorul graficului Gantt.

- Analiza fluxurilor de date și a tuturor proceselor ce se derulează la nivelul funcționalităților sistemului PATRIM, în vederea identificării eventualelor noutăți față de ceea ce este implementat în vechiul sistem informatic. Sistemul informatic PATRIM va trebui să fie aliniat ultimelor cerințe legislative în vigoare inițiate de la nivel național. Realizarea Diagramelor de procese.

- Stabilirea împreună cu Beneficiarul/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business a standardelor folosite în ecrane și rapoarte, inclusiv în rapoarte standard și în manuale: fonturi, utilizare diacritice, formate de tip dată, UTF8, alinieri câmpuri în funcție de tip, stabilire tipuri de rapoarte, template-uri specifice etc. Acestea sunt o serie de cerințe minime obligatorii pentru respectarea condițiilor impuse de managementul calității din punct de vedere formal.

- Orice alte informații utile în vederea asigurării și implementării cu succes a rezultatelor proiectului.

Analiza efectuată trebuie să acopere implicațiile directe și indirecte ale solicitărilor de schimbare survenite de la nivel național asupra întregului sistem informatic PATRIM.

Activitatea A#1 trebuie astfel planificată încât să se poată respecta termenul stabilit reprezentat de Milestone Mi (pentru lansare în producție a sistemului informatic PATRIM reproiectat, optimizat, migrat, actualizat conform  tuturor cerințelor, inclusiv celor de securitate etc.).

Ca urmare,  acestă activitate de analiză și elaborare cerințe specifice sistemului informatic PATRIM pentru toate componentele și toate nivelurile de funcționare, va cuprinde și următoarele subactivități:

- Analiza funcţională şi tehnică a cazurilor de utilizare şi a implicaţiilor la nivelul tuturor componentelor menționate;

- Analiza de profil - elaborarea proceselor de business cu impact asupra întregului sistem informatic PATRIM. Elaborarea diagramei de procese;

- Urmărirea şi analiza specificațiilor tehnice, funcționale și de design PATRIM emise , corelate cu cerințele noi de business, în vederea valorificării informațiilor specifice; estimarea efortului necesar pentru proiectarea, dezvoltarea și implementarea lor;

- Analiza și elaborarea cerințelor PATRIM generate de eventuale modificări legislative survenite în această etapă a proiectului;

- Dezvoltarea specificaţiilor tehnice și funcționale, specificaţiilor de analiză și design ale PATRIM şi ale modelelor de date etc.

5.1. Pentru fiecare componentă, în cadrul specificațiilor funcționale, se vor detalia, cel puțin următoarele aspecte:

- Definirea Proceselor de Business.

- Modelarea Proceselor de Business - Diagramele proceselor de business.

- Descrierea cazurilor de utilizare pentru fiecare componentă.

- Matricea Roluri / Activităţi.

- Cerinţe Funcţionale şi Non Funcţionale.

- Detaliere Cazuri de Utilizare - pentru fiecare componentă:

Pentru fiecare Caz de Utilizare se  vor completa următoarele informații:

  - id și nume caz de utilizare.

  - aria de acoperire.

  - componenta / modulul / funcționalitatea.

  - descriere.

  - evenimente de business.

  - actori.

  - precondiții.

  - scenariu principal. Se va completa și cu informații privind:

8.1.condițiile de accesare a fiecărei componente / modul / funcționalitate, inclusiv cu informații referitoare la drepturile de acces ale utilizatorilor.

8.2. validările pentru fiecare câmp, mesaje de eroare și/sau de atenționare.

8.3. condiționările dintre câmpuri și obligativitatea impusă acestora (obligatoriu, opțional, condițional).

8.4.regurile și condițiile compuse.

8.5.legături cu alte sisteme informatice de unde se preiau informații și/sau se efectuează validări.

8.6.nomenclatoare utilizate. Se va detalia pe tipuri de nomenclatoare, respectiv: nomenclatoare generale și specifice fiecărei componente/ modul/funcționalitate.

8.7. tipuri de vizualizări a informațiilor pe ecran și în rapoarte (în tipurile de fișiere solicitate), filtre și/sau criterii de căutare simple și complexe.

8.8.alte informații așa cum vor fi formulate de către Beneficiarul Final și/sau Beneficiarii de business și/sau Beneficiar.

  - - scenarii alternative.

  - - cazuri de utilizare asociate.

  - - urmărirea modelului de business - se va preciza care model de business este oglindit în fiecare caz de utilizare, pornind de la Diagrama de procese de business asociată.

  - - modelul logic al datelor se va prezenta în livrabil separat.

5.2. Pentru fiecare componentă, în cadrul specificațiilor tehnice, se vor detalia, cel puțin următoarele aspecte:

- prezentare generală a sistemului informatic, cu detalieri pe fiecare componentă / modul / funcționalitate.

- arhitectura sistemului (scheme, diagrame, detalieri/explicitări ale acestora ).

- design: detalii de design ale aplicației pe fiecare componentă.

- interfețe externe: specificare toate interfețele cu sisteme externe, în funcție de caz.

- infrastructura: descriere arhitectură.

- managementul securității informațiilor.

- ipoteze și constrângeri ale sistemului.

- modelul fizic de date se va prezenta într-un livrabil separat.

- În permanență Prestatorul va ține cont de cerințele de securitate și confidențialitate impuse sistemului informatic PATRIM de politica de securitate internă de la nivel M.F.- C.N.I.F..

Este important de menționat faptul că trebuie să fie implementate actualizările rezultate ca urmare a implicațiilor directe/indirecte a modificărilor asupra tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM.

Graficul Gantt trebuie actualizat conform planului real de lucru, dar respectând duratele pentru fiecare activitate conform graficului Gantt din Oferta Tehnică.

Prestatorul va urmări ca toate activitățile proiectului să fie planificate respectând termenele cheie stabilite în documentația de atribuire.

A#2. Reproiectarea, comasarea datelor, optimizarea, migrarea și testarea tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză.

În această etapă Prestatorul va trebui să execute cel puțin următoarele subactivități:

1. Pregătirea infrastructurii pentru mediile de dezvoltare / testare.

Principalele Subactivități:

1.1. - Pregătire mediu de dezvoltare/testare: servere de aplicații  (instalare și  pregătire mediu Java, rapoarte Jasper  etc.), baze de date (instalare și pregătire mediu Oracle etc.), IDE (Integrated Development Environment).

1.2. - Pregătire mediu de testare (instalare și configurare cluster containere, instalare și  Configurare aplicație).

1.3 . - Pregătire mediu de  gestionare și întreținere automată a versiunilor de aplicație (mediu de "continuous integration"). Salvare pe GIT-ul M.F.- C.N.I.F. a surselor aplicației.

2. Efectuarea cu succes a comasării, migrării pe mediul de dezvoltare / testare, pentru toate componentele sistemului implicate în proiectul de migrare:

Principalele Subactivități:

2.1. - Upgrade al bazelor de date (la o versiune de bază de date Oracle superioară, Oracle Database 19c Enterprise Edition sau o versiune superioară, dacă aceasta din urmă este pusă la dispoziție în timp util de către Beneficiar, inclusiv recompilarea și actualizarea obiectelor schemelor aferente sistemului PATRIM pe noua versiune de bază de  date.

2.2. -  Verificarea și adaptarea procedurilor existente pe serverele upgradate.

2.3. - Testare internă a sistemului PATRIM în noile condiții.

3. Reproiectarea fiecărei componente specifice sistemului informatic PATRIM  conform solicitărilor de la nivel național formulate de Beneficiarul Final/Beneficiarii de business și ținând cont și de impactul funcțional și tehnic asupra întregului sistem.

4. Realizarea operației de optimizare a bazelor de date în vederea creșterii performanțelor acesteia, (inclusiv păstrarea unui istoric al informațiilor, normalizarea bazei de date să se facă până la cel puțin a treia formă normală (3NF – Third Normal Form),  etc.).

Principalele Subactivități:

4.1. În urma analizei prealabile a structurii bazelor de date, a modului de realizare a comasării acestora precum şi a legăturilor dintre tabele, o analiză a obiectelor bazei de date  etc., Prestatorul va face propuneri de îmbunătățire, optimizare a acesteia, în vederea creșterii performanțelor, în funcție de fiecare caz. Ca urmare a acestei analize, de comun acord cu echipa Beneficiarului, se va stabili dacă se va efectua o migrare simplă sau dacă, în prealabil se vor aplica îmbunătățiri ale structurilor existente.

4.2. Conform deciziei comune Prestator-Beneficiar, se vor aplica măsurile stabilite și operațiile necesare, astfel încât la implementarea sistemului optimizat, parametrii bazei de date să ofere facilități suplimentare privind: timpul de răspuns, grad de încarcare/resurse ocupate, normalizare și redundanță a datelor etc., respectiv  acești parametri trebuie să fie mai buni ca înainte de implementarea noului sistem. În acest sens se vor compara rezultatele măsurătorilor efectuate în condiții identice, atât pentru sistemul cel nou, optimizat, cât și pentru cel vechi. Se vor implementa și modalitățile de normalizare a bazei de date stabilite, astfel încât să se facă până la cel puțin a treia formă normală (3NF – Third Normal Form).

4.3. Dezvoltarea de proceduri și scripturi specifice pentru realizarea funcționalității de trecere în istoric a informațiilor mai vechi decât o anumită dată (primită ca parametru). Acesta funcționalitate trebuie să se aplice tuturor tabelelor specifice sistemului PATRIM. Trebuie să se țină seama și de modalitatea de extragere a datelor pentru realizarea de situații centralizatoare și statistice specifice, pentru perioade care să utilizeze inclusiv aceste date din istoric.

4.4. Dezvoltarea procedurii de „îngheţare a datelor” la o anumită dată.

4.5. Prestatorul va propune și implementa și alte metode de optimizare a bazei de date.

5. Proiectarea, testarea și integrarea noilor funcționalități și/sau module, în funcție de caz, conform cerințelor menționate în acest Caiet de Sarcini și a celor identificate în perioada de analiză.

6. Implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F. - A.N.A.F, se va efectua conform deciziei luate împreunã cu Beneficiarul.

7. Adaptarea aplicației conform cerințelor Beneficiarului Final şi a Beneficiarilor de business. Asigurarea modului de valorificare a datelor cât mai complet și corect, conform cerințelor formulate în perioada de analiză.

Acesta presupune printre altele și respectarea cerințelor specifice impuse de Managementul calității sistemelor informatice, printre care și:

7.1. Formele / interfețe utilizator și Rapoartele realizate trebuie să îndeplinească cerințele de business, nu numai din punct de vedere al corectitudinii informațiilor, performanțelor oferite, dar și să fie realizate conform standardelor de calitate privind modul de prezentare. Acestea se stabilesc de comun acord Prestator/Beneficiar/Beneficiar Final/Beneficiarilor de business în perioada de analiză, așa cum s-a precizat anterior (tip fonturi, tip raport, mod de prezentare etc).

Formele specifice/interfețele utilizator trebuie să fie realizate astfel încât să ofere o interfață prietenoasă, să satisfacă cerințele Beneficiarului/Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business privind logo aplicație, background, culori, fonturile utilizate, "masca" unitară utilizată pentru câmpuri de tip dată, alinieri de câmpuri etc. toate trebuind să fie uniformizate la nivel de aplicație. Aceste detalii se vor stabili la începutul proiectului, astfel încât întreaga dezvoltare să aibă un caracter omogen.

În cadrul alinierii tuturor componentelor influențate de reproiectarea/optimizarea/ modificările în cadrul sistemului informatic PATRIM se va ține seama și de interfețele existente, astfel încât orice modificare/propunere nouă față de acestea se va face numai cu acordul Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business.

În cadrul proiectului se vor realiza livrabile corespunzătoare fiecărei activități, conform cerințelor din acest Caiet de Sarcini. Ele vor fi actualizate corespunzător ori de câte ori intervin modificări/completări.

Prestatorul va putea să completeze aceste livrabile obligatorii, cu altele propuse de el, și/sau cu altele solicitate de către Beneficiar/Beneficiarul Final/Beneficiarilor de business, ca fiind importante în înțelegerea sistemului informatic.

7.2. Se va acorda o atenție deosebită și modului în care sunt create/întreținute/ gestionate nomenclatoarele specifice, respectiv:

- modul de încărcare/actualizare a nomenclatoarelor specifice.

- modul de validare a informațiilor specifice nomenclatoarelor.

- posibilitatea de a edita un nomenclator într-un raport în formatul solicitat de către Beneficiar/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business al sistemului PATRIM (obligatoriu format .pdf și .xls).

- modul de administrare a nomenclatoarelor de către administratorul de aplicație și/sau sistem etc.

- nomenclatoarele vor trebui să aibă și un istoric, ținându-se cont de data de început și de sfârșit valabilitate.

Gestionarea și actualizarea nomenclatoarelor specifice sistemului informatic PATRIM, trebuie  efectuate din aplicație, utilizând funcționalitățile specifice puse la dispoziție de către aceasta, de către administratori dedicați, în funcție de specificul fiecărui nomenclator. Aceste detalii  vor fi stabilite în perioada de analiză. Menționăm faptul că aceste cerințe sunt valabile pentru toate componentele sistemului informatic.

Totodată Prestatorul trebuie să țină și un istoric al acestor nomenclatoare. Se va ține cont  și de faptul că vor exista utilizatori cu drept de administrare a acestor nomenclatoare și alții cu rol de vizualizare. Se vor proiecta și rapoarte specifice în format .pdf și .xls., inclusiv pentru informații din istoric.

Modul de realizare a nomenclatoarelor specifice, va face obiectul unor livrabile, astfel încât Beneficiarul să aibă la dispoziție Specificații tehnice și funcționale, manuale de utilizare etc. clare, grupate pe categorii de informații și elaborate în funcție de etapa de dezvoltare a sistemului informatic.

8. Pe parcursul acestei activități, este necesar ca Prestatorul să țină cont și de crearea/actualizarea mecanismelor tehnice (de ex. arhivare, audit, securitate, acces etc.).

Ca urmare, se solicită implementarea și realizarea următoarelor cerințe:

- Se solicită auditarea tuturor operațiilor executate asupra sistemului informatic PATRIM, respectiv: atât a acțiunilor care au ca efect operații de actualizare a bazei de date cât și asupra operațiunilor de vizualizare a tuturor opțiunilor din aplicație apelate de către utilizatori. Detalii asupra acestui aspect se vor obține în urma activității de analiză.

- Ca urmare a realizării acestei activități, se solicită implementarea de măsuri corespunzătoare în vederea asigurării și respectării cerinţelor non funcţionale specifice sistemului informatic PATRIM identificate în perioada de analiză, privind aspecte legate de: securitate, înaltă disponibilitate, performanţă, arhivare etc. în concordanţă cu cerinţele. Ca livrabil, se va actualiza documentul destinat modului de implementare a cerințelor non funcționale ale sistemului, ca o completare a cerințelor funcționale.

9. Realizarea testării interne și de regresie (dacă este cazul) înainte de predarea la Beneficiarul Final/Beneficiarii de business și elaborarea Specificațiilor de testare și a Rapoartelor de execuție, pentru sistemul PATRIM implicat în proiectul de migrare.

Această etapă de testare referă și testele interne necesare realizării și integrării modulelor și/sau funcționalităților noi identificate în urma analizei efectuate, ca cerințe pentru întreg sistemul PATRIM.

Prestatorul este obligat să realizeze testarea internă a sistemului reproiectat, optimizat, migrat, care va cuprinde şi teste de stres și de regresie, în funcție de caz pentru fiecare componentă și funcționalitate nouă. Testarea de conformitate internă este pasul următor, și se va executa pentru ca să poată să obține acceptanța în urma trecerii cu succes a testelor de conformitate, din partea Beneficiarului Final și/sau Beneficiarilor de business.

10. Adaptarea tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM în vederea implementării cerinței de asigurare a securității și confidențialității informațiilor, pentru a fi respectate prevederile politicii interne de securitate a sistemelor informatice specifice M.F. - A.N.A.F., și conform cerințelor identificate în perioada de analiză.

În cadrul reproiectării interfețelor specifice fiecărei componente ale sistemului informatic PATRIM se va ține cont de cerințele și părerile Beneficiarului Final și/sau a Beneficiarilor de business. Orice modificare și/sau nouă abordare se va face numai cu acordul acestora.

Aceste cerințe sunt valabile pentru toate funcționalitățile  sistemului informatic PATRIM, inclusiv pentru cele noi,

A#3. Efectuarea testelor de conformitate specifice cerințelor, integrarea actualizărilor pentru toate componentele specifice sistemului informatic PATRIM, cu obținerea certificării și validarea soluției.

Prestatorul trebuie să ajute și să susțină Beneficiarul/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business în efectuarea tuturor testelor de conformitate internă privind implementarea cerințelor , ca urmare a deciziei celor două părți: Manager de proiect Prestator și Beneficiar (dacă este cazul).

Detalierea activității:

1. Realizarea testărilor de conformitate internă pentru aplicația PATRIM,  implicată atât în proiectul de comasare date, migrare, cât și în dezvoltarea de noi funcționalități, în funcție de cerințele identificate,  în vederea obținerii acceptanței. Se vor efectua și teste de conformitate care să demonstreze că Sistemul informatic reproiectat, optimizat, migrat, îmbunătățit cu noi funcționalități în funcție de cerințe, poate fi instalat atât pe medii fizice, virtuale, cât și pe medii cloud, și funcționează în parametri normali.

2. Efectuarea migrării pe mediul de producție, pentru toate componentele sistemului informatic PATRIM, respectiv atât pentru componentele/modulele/funcționalitățile noi, cât și pentru cele implicate în proiectul de migrare. Se va ține cont și de funcționarea corectă, în parametri normali, a întregului sistem informatic pe medii cloud.

4. Validarea soluției.

Înainte de testele de acceptanță, se vor efectua teste interne pentru toate componentele impactate ale sistemului informatic PATRIM, teste de regresie, teste de stres, pentru toate funcționalitățile afectate de reproiectare/optimizare/modificări/etc., teste de conformitate pentru întregul sistem, în funcție de caz. Testele care se vor executa împreună cu Beneficiarul/Beneficiarul Final/ Beneficiarii de business, în funcție de caz, vor fi stabilite de comun acord: Prestator - Beneficiar/Beneficiar Final/ Beneficiarii de busines.

Activitatea de testare cuprinde ca activități desfășurate de către Prestator și următoarele:

- Crearea atât a cazurilor de utilizare și testare, cât și a datelor de test;

- Testarea modificărilor, extinderilor de funcționalități efectuate etc;

- Asistarea Beneficiarului/Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business (în funcție de caz), în efectuarea testelor de acceptanță internă/finală, dacă de comun acord (Manager de proiect Prestator-Beneficiar) se ajunge la această situație. Deci cei doi Manageri de Proiect decid împreună cât de mult se implică Beneficiarul/Beneficiarul Final/ Beneficiarii de business în efectuarea testelor;

- Actualizarea documentației aferente activității de testare;

- Rapoarte de execuție teste.

În cadrul acestui proiect, Prestatorul are obligația, să întocmească diferite materiale  pentru elaborarea planificării și raportării către organismele coordonatoare de la nivel național, pentru participarea Beneficiarului la ședințele de lucru/videoconferințe etc. Aceste materiale trebuie elaborate și aprobate.

De asemenea Planul de testare de conformitate  elaborat trebuie sa fie aprobat de către Beneficiar/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business ai sistemului, în funcție de caz.

Prestatorul trebuie să ajute și să susțină Beneficiarul/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business în efectuarea tuturor testelor de Conformitate internă privind implementarea cerințelor și a celor de Conformitate care au fost efectuate de către Beneficiar/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business, ca urmare a deciziei celor două părți: Manager de proiect Prestator și Beneficiar  (dacă este cazul).

Se vor executa și teste specifice modului de realizare a modulului dedicat gestionării nomenclatoarelor specifice, în funcție de caz.

O condiție importantă pentru succesul proiectului constă în efectuarea de teste complete și complexe,  pe fiecare flux identificat, pe bază de "use_case-uri" stabilite de către Prestator și Beneficiarul Final și/sau Beneficiarii de business, în funcție de caz.

Prestatorul va menționa în rapoartele standard depuse lunar, modul de testare efectuat și rezultatele testelor.

Ca urmare a acestei activități de testare și obținere a acceptanței interne, după finalizarea cu succes a testelor de conformitate internă, sistemul informatic PATRIM reproiectat, optimizat, migrat, actualizat conform tuturor cerințelor identificate pănâ în acel moment etc va fi certificat intern de către Beneficiar/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business, în funcție de caz, ca fiind conform. Este necesară obținerea acceptanței de la Beneficiarul Final și/sau Beneficiarii de business, în funcție de caz, inclusiv pentru funcționalitățile noi dezvoltate până în acest moment al proiectului, conform cerințelor identificate.

A#4. Punerea în producție a sistemului informatic PATRIM, reproiectat, optimizat, migrat, la data Mi, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză.

În vederea pregătirii mediului de producție, Prestatorul va trebui să execute aceiași pași pe care i-a parcurs în cadrul activității "A#2. Reproiectarea, optimizarea, migrarea și testarea tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză", cu mențiunea că în acest caz este vorba de mediul de producție.

În această etapă Prestatorul va trebui să execute cel puțin următoarele subactivități:

1. Pregătirea infrastructurii pentru mediul de producție prin instalarea serverelor de aplicații, instalare și pregătire mediu Oracle (server Oracle, baza de date),  IDE (Integrated Development Environment). Prestatorul va asigura transferul de cunoştinţe către Beneficiarul proiectului.

2. Efectuarea cu succes a migrării pe mediul de producție, pentru toate componentele sistemului implicate în proiectul de migrare.

3. Instalarea ultimei versiuni a aplicației conform cerințelor Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business.

4. Realizarea testării interne și de regresie, pe mediul de producţie, înaintea predării sistemului Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business și actualizarea Rapoartelor de testare, pentru sistemul PATRIM implicat în proiectul de migrare.

Se vor efectua și teste care să demonstreze că Sistemul informatic reproiectat, optimizat, migrat, îmbunătățit cu noi funcționalități în funcție de cerințe, poate fi instalat atât pe medii fizice, virtuale, cât și pe medii cloud.

5.Testarea internă și de regresie, pe mediul de producţie după integrarea tuturor cerințelor privind alinierea funcționalităților sistemului informatic PATRIM.

6. Testarea internă și de regresie, pe mediul de producţie după integrarea noilor module / funcționalități,  dezvoltate conform cerințelor menționate în acest Caiet de Sarcini și a celor identificate în perioada de analiză, înaintea predării sistemului Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business.

7. Implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F. - A.N.A.F, se va efectua conform deciziei luate împreună cu Beneficiarul.

8. Adaptarea tuturor componentelor sistemului informatic în vederea implementării cerinței de asigurare a securității și confidențialității informațiilor pentru sistemul informatic PATRIM, așa cum au fost identificate în perioada de analiză.

Se va  întocmi și Raportul de instalare cu detalierea fiecărei activități specifice. Se vor referi și noile funcționalități/module.

Foarte important este și respectarea termenului reprezentat de Milestone Mi, așa cum a fost definit în cadrul cap. 5 din prezentul Caiet de Sarcini.

Raportul standard corespunzător lunii de lansare în producție trebuie să demonstreze clar că Prestatorul și-a îndeplinit la timp toate sarcinile conform cerințelor din actualul Caiet de Sarcini și graficului de proiect.

Ca urmare a acestei activități, întregul sistem informatic PATRIM reproiectat, optimizat, migrat, actualizat inclusiv cu funcționalități specifice solicitărilor precizate și identificate în Caietul de Sarcini, în perioada de analiză și ca urmare a impactului direct/indirect a acestora, este în producție curentă și funcționează în parametri normali.

A#5.  Asigurarea de versionări și copii de siguranță (cod sursă, livrabile etc) pe serverul SVN al M.F.- C.N.I.F.. Stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă.

În afară de faptul că se solicită ca la sfârșitul termenelor cheie și la sfârșitul Contractului, mediile de producție și test să fie identice din punct de vedere al obiectelor bazei de date și din punct de vedere al versiunilor de surse, Prestatorul va asigura copii de siguranță pentru toate obiectele din bazele de date, prin stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă.

La finalul proiectului Prestatorul va instala aceeași versiune de aplicație și bază de date (inclusiv obiecte specifice) asigurându-se că ultimele versiuni se găsesc pe toate mediile (producție, test, dezvoltare), dar și că administratorul de aplicație și cel de sistem din partea M.F.- C.N.I.F. vor primi toate informațiile adiacente care le sunt necesare administrării aplicației/sistemului, în funcție de caz.

Ca urmare a acestei activități, mecanismele tehnice menționate sunt create/ implementate/ actualizate  și complet documentate.

A#6. Elaborarea/actualizarea documentației de specialitate (livrabilelor) aferentă sistemului informatic PATRIM, ca urmare a activităților prestate și pentru toate modificările efectuate.

Documentația de specialitate (ex. livrabilele, manualele specifice) aferentă întregului sistem informatic PATRIM trebuie să fie completă și actualizată conform cerințelor de la nivel național, pentru toate modificările, extinderile, cum ar fi noile funcționalități/module adăugate, în funcție de cerințe,   ca urmare a reproiectării, optimizării etc. efectuate. Aceasta trebuie să fie actualizată conform cerințelor Beneficiarului/Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business, în funcție de caz și predată acestuia la termenele stabilite, urmărindu-se realizarea în principal a următoarelor aspecte:

- Documentația întregului sistem informatic PATRIM este actualizată și completă. Documentația trebuie să reflecte actualizările efectuate aferente operațiilor de reproiectare, migrare, optimizare, dezvoltare de noi funcționalități / module etc.

- Elaborarea de documente noi și actualizarea tuturor documentațiilor impactate de migrare, inclusiv a manualelor de utilizare și administrare sistem / aplicație (pentru fiecare componentă) etc. Dacă se constată că este necesar, se va edita câte un manual pentru fiecare componentă a sistemului și/sau nivel de funcționare, în funcție de caz. Decizia se va lua împreună cu Beneficiarul, Beneficiarul Final și/sau Beneficiarii de business ai sistemului.

- Documentație, în  ceea ce privește procedura de migrare,referitoare la modificările executate în procedurile stocate în baza de date Oracle existentă inclusiv pentru noile proceduri.

- Elaborare  documente  privind  modalitatea de  întreținere  a noilor  proceduri stocate în baza de date Oracle.

- Elaborare  documente privind specificul fiecărei instalări a Sistemului informatic atât pe medii fizice, virtuale, cât și pe medii cloud.

- Elaborare documente  privind modul  de realizare a optimizării  bazelor de  date prin  crearea unui  istoric a  informațiilor etc.

- Documentele trebuie să conțină informații despre toate obiectele noi sau  modificate din baza de date, precum și informații despre modul de realizare a scrierii informațiilor în  istoric etc.

- Aspectele care vor fi tratate în Manual de instruire se vor stabili de comun acord cu Beneficiarul (ghid de configurare, administrare și întreținere etc).

- Se vor include procedurile de operare a sistemului informatic PATRIM precum:

- pornirea și oprirea sistemului;

- proceduri de restaurare a sistemului din salvările de siguranță;

- proceduri de comutare a producției în Centrul de Date Secundar și

viceversa;

- alte aspecte care vor fi stabilite de comun acord Prestator - Beneficiar.

În tabelul privind activitățile Contractului, respectiv în Anexa nr. 4 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus sunt trecute nu numai activitățile, ci și principalele livrabilele/manualele specifice fiecărei activități. Prestatorul poate adăuga altele noi, în funcție de cum consideră necesar. Dacă pe parcursul proiectului se consideră absolut necesară o documentație suplimentară (în limite rezonabile), necesară specialiștilor TI din C.N.I.F. și/sau Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business, pentru buna înțelegere și desfășurare a activității lor următoare referitoare la acest proiect, Prestatorul va realiza și documentul solicitat, fără plăți suplimentare (document care va avea sintagma DOJ).

A#7. Instruirea utilizatorilor, dezvoltatorilor,  administratorilor de aplicație și sistem.

Instruirea utilizatorilor interni şi externi pentru noile modificări. Coordonare, suport și comunicare cu utilizatorii.

Sesiune de instruire pentru dezvoltatori privind instrumentele de dezvoltare.

Sesiune de instruire pentru administratorii de aplicație.

Coordonare, comunicare și suport pentru administratorii de aplicație.

Sesiune de instruire pentru administratori de sistem privind administrarea software-ului folosit in proiect (servere aplicații, rapoarte, baza de date etc).

Sesiune de instruire pentru administratorii din Centrul Primar de Date.

Coordonare, comunicare și suport pentru administratorii de sistem și administratorii Centrului Primar de Date privind funcționarea sistemului.

Activitatea se consideră realizată dacă s-au derulat sesiuni de instruire în domeniul utilizării sistemului informatic PATRIM reproiectat, optimizat, migrat, extins cu noi funcționalități/module, și dacă s-au întocmit și aprobat manualele de utilizare, administrare etc pentru toate categoriile menționate în continuare, respectiv, pentru:

- Toate tipurile de utilizatorii de la toate nivelurile implicate, în funcție de caz.

a1. Utilizatorii interni vor fi instruiți conform necesităților identificate. Prestatorul va realiza coordonare, suport şi comunicare cu utilizatorii. Tematicile vor fi alese de comun acord de către Beneficiar, Beneficiarul Final şi Prestator. Se vor asigura de către Prestator: un Plan de instruire, prezentări "Power Point", manuale de utilizare pentru aplicație - pe tipuri de utilizatori, nivele de funcționare a aplicației, componentele/ modulele  sistemului informatic, manuale de instruire pe categorii de utilizatori, în funcție de caz, manuale pentru instructori, studii de caz. Instruirea se va desfășura pentru maxim 50 de participanți, unii având și rol de formatori, în sesiuni de instruire de câte maximum 4 zile. Eventualele modificări aduse numărului de persoane vor fi făcute cu acordul ambelor părți (Manager de proiect al Beneficiarului - Prestator).

Prestatorul trebuie să realizeze suportul, coordonarea și comunicarea cu utilizatorii (în măsura cerințelor identificate).

a2. Utilizatorii Externi vor fi instruiţi conform necesităţilor identificate.Prestatorul va realiza coordonare, suport şi comunicare cu utilizatorii. Tematicile vor fi alese de comun acord de către Beneficiar, Beneficiarul Final şi Prestator. Se vor asigura de către Prestator: un Plan de instruire, prezentări "Power Point", manuale de utilizare pentru aplicație - pe tipuri de utilizatori, nivele de funcționare a aplicației, componentele/ modulele  sistemului informatic, manuale de instruire pe categorii de utilizatori, în funcție de caz, manuale pentru instructori, studii de caz. Instruirea se va desfășura pentru maxim 50 de participanți, unii având și rol de formatori, în sesiuni de instruire de câte maximum 4 zile. Numărul de sesiuni se va defini ulterior în funcţie de numărul reprezentanţilor: ministerelor, UAT-urilor şi a celorlalte entităţi care au drept de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din proprietatea  statului, care vor dori să participe. Eventualele modificări aduse numărului de persoane vor fi făcute cu acordul ambelor părți (Manager de proiect al Beneficiarului - Prestator). Se va lua în considerare efectuarea unor sesiuni suplimentare, pe măsura identificării/apariţiei unor utilizatori externi până la finalizarea Contractului.

Prestatorul trebuie să realizeze suportul, coordonarea și comunicarea cu   utilizatorii (în măsura cerințelor identificate).

- Dezvoltatori:

Se vor realiza sesiuni de instruire pentru 5 dezvoltatori privind instrumentele de dezvoltare, în sesiuni de câte maximum 2 zile. Eventualele modificări aduse numărului de persoane vor fi făcute cu acordul ambelor părți (Manager de proiect al Beneficiarului - Prestator).

Prestatorul trebuie să demonstreze că instruirea dezvoltatorilor privind instrumentele de dezvoltare s-a realizat conform planificării (în măsura cerințelor identificate).

Manuale realizate, aprobate și diseminate conform planului de instruire realizat pentru dezvoltatori.

- Administratori de aplicație:

Se vor realiza sesiuni de instruire pentru 5 adminstratori de aplicație, în sesiuni de câte maximum 4 zile,  conform Planului de instruire stabilit. Tematicile vor fi alese de comun acord.

Prestatorul va asigura coordonare, comunicare și suport pentru administratorii de aplicație, va realiza manuale de administrare aplicație, prezenări ppt, ghid de mentenanță, manuale care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori etc, corespunzătoare administrării aplicației etc. Planul de instruire și materialele de instruire elaborate trebuie să fie aprobate și diseminate conform planului de instruire realizat.

- Administratori de sistem, inclusiv pentru cei care monitorizează/ administrează Centrul Primar de Date.

Planul de instruire și materialele de instruire elaborate trebuie să fie aprobate și diseminate. Sesiunile de instruire trebuie să fie derulate conform planificărilor.

Sesiune de instruire pentru 5 administratori de sistem, în sesiuni de câte maximum 2 zile, privind administrarea tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM reproiectat, optimizat, migrat. Eventuale modificări aduse acestui număr de persoane vor fi făcute cu acordul ambelor părți (Manager de proiect al Beneficiarului - Prestator).

Coordonare, comunicare, instruire și suport pentru administratorii de sistem. Prestatorul trebuie să pună la dispoziție manual de administrare sistem, suport pentru administratorii de sistem privind administrarea software-ului folosit în proiect (servere de aplicații, rapoarte, baza de date,  administrare Centru Primar de Date, manuale care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori, corespunzătoare administrării sistemului, (în măsura cerințelor identificate). Tematicile vor fi alese de comun acord. La fel și numărul de participanți, dacă vor fi diferențe față de numărul prevăzut în acest Caiet de Sarcini.

Vor fi acoperite cel puțin următoarele aspecte:

- pornirea și oprirea sistemului;

- operațiunile de mentenanță a sistemului;

- efectuarea salvărilor de siguranță;

- restaurarea sistemului din salvările de siguranță;

- indicații și detalieri pentru administratorii Centrului de Date Primar, privind soluția de Disaster Recovery/Business Continuity aleasă de comun acord a se implementa;

- alte subiecte vor fi stabilite de comun acord  Prestator- Beneficiar.

Se vor realiza: plan de instruire, prezentări "Power Point" (ppt-uri), manuale de administrare software de sistem, de instruire, proceduri operaționale pentru aspectele tratate etc., aprobate și diseminate.

Instruirea este axată pe rezultatele proiectului, ca urmare va fi realizată de experții cheie și non-cheie alocați în proiect, în funcție de decizia Prestatorului.

În funcție de fiecare tip de instruire, se vor pune la dispoziția cursanților manuale corespunzătoare specificului fiecărui curs, ca de exemplu pentru administratorii de sistem: manualele de proceduri operaționale, ghid de mentenanță, manuale care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori etc, corespunzătoare administrării sistemului etc.

Se vor întocmi Rapoarte de instruire pe fiecare tip de instruire.

Este important de menționat faptul că instruirile se pot desfășura cu prezență fizică și/sau on_line, în funcție de decizia luată de comun acord, Prestator - Beneficiar/Beneficiar Final/Beneficiari de business, în funcție de caz.

Pentru fiecare categorie de instruire, Prestatorul va elibera Certificate de Participare fiecărui participant, care să ateste efectuarea instruirii.

A#8. Managementul proiectului - Managementul Schimbărilor.

Activitățile proiectului sunt controlate prin Managementul Schimbării. Se vor realiza rapoarte lunare și de etapă etc.

Totodată Managementul de proiect va include și activitățile/măsurile legate de modul de realizare a Managementului calității, riscului, resurselor, a comunicării etc., toate având un rol crucial în finalizarea cu succes a proiectului.

A#9.  Mentenanța corectivă a sistemului informatic PATRIM, ca urmare a implementării de noi cerințe, a reproiectării, optimizării, migrării, precum și ca urmare a impactului direct/indirect a acestora asupra întregului sistem, până la finalizarea prestării serviciilor.

Întregul sistem informatic PATRIM reproiectat, optimizat, migrat și actualizat conform tuturor cerințelor de la nivel național, trebuie să funcționeaze în parametri normali.

Activitatea de Mentenanță corectivă a sistemului informatic PATRIM va fi asigurată de către Prestator fără costuri suplimentare, pe perioada prevăzută în Caietul de Sarcini din momentul trecerii în producție, ca urmare acesta va fi trecută cu 0 zile/om.

Prestatorul trebuie să asigure consistenţa şi acurateţea mediilor de lucru şi a configuraţiilor sistemului informatic PATRIM migrat, precum şi actualizarea documentaţiei specifice funcționale, tehnice şi de utilizare, în concordanţă cu modificările/completările aduse sistemului informatic; monitorizarea activă a platformei hardware și software folosite de sistemul informatic cu instrumentele disponibile la nivel M.F.- C.N.I.F.; servicii de suport pentru funcționarea sistemului informatic, în regim de înaltă disponibilitate, respectiv 24x7x365; continuitatea procesului de business; respectarea măsurilor de securitate și disponibilitate în conformitate cu politicile implementate la nivel M.F. - C.N.I.F., în condițiile infrastructurii din cadrul M.F.- C.N.I.F., așa cum au fost solicitate în acest Caiet de Sarcini; rezolvarea tuturor incidentelor apărute în sistemul informatic, (referitoare la aplicație, sistem, baza de date, comunicații, securitate etc.), până la finalizarea proiectului;  asistență tehnică acordată utilizatorilor; etc.

Prestatorul va asigura comunicarea și suportul necesar pentru a răspunde unor incidente ridicate de către utilizatorii interni cu referire la modul de funcționare a sistemului informatic PATRIM reproiectat, comasat, optimizat și migrat, actualizat cu noi funcționalități.

Prestatorul va realiza actualizarea corespunzătoare a documentației de migrare și a oricărei alte documentații afectate de modificări, ori de câte ori va fi nevoie.

Prestatorul va asigura administrarea infrastructurii sistemului migrat, actualizarea  procedurilor operaționale (backup, fallback, suport etc) relevante în urma modificărilor și lansărilor. Ca urmare a realizării acestei activități, se asigură respectarea cerinţelor non funcţionale specifice sistemului informatic PATRIM, printre care: securitate, disponibilitate, performanţă, arhivare etc. în concordanţă cu cerinţele elaborate .

Mecanismele tehnice modificate ca urmare a impactului direct sau indirect trebuie  să fie implementate și complet documentate.

Trebuie să se realizeze administrarea infrastructurii sistemului migrat, actualizarea procedurilor operaționale (backup, fallback, suport etc) relevante în urma modificărilor și lansărilor.

Indiferent de componenta PATRIM afectată și indiferent de probleme, Prestatorul trebuie să le rezolve corespunzător, în timp util, eliminând cauza care a generat problema și asigurându-se că nu vor mai apărea probleme similare.

Evidența incidentelor apărute, gravitatea lor, data apariției și data rezolvării, modul de rezolvare etc. se vor ține într-un Registru de intervenții. Acesta trebuie să cuprindă informații relevante despre:

- descrierea incidentului/defectului.

- nivelul incidentului/defectului - ex. la nivelul aplicației sau a bazei de date.

- gradul de dificultate (Mic,  Mediu, Mare).

- data și ora apariției incidentului.

- semnatarul incidentului/defectului.

- mod de rezolvare.

- stare incident (înregistrat, în analiză, rezolvat, în curs de rezolvare etc).

- nume persoană care a rezolvat incidentul/defectul.

- data și ora rezolvarii incidentului/defectului.

- alte informații utile care se vor stabili la momentul respectiv.

Lunar, în Raportul de actvitate se vor urmări aceste incidente și modul lor de rezolvare, astfel încât să se elimine pe cât posibil acumularea de incidente nerezolvate și urmărindu-se eliminarea cauzei care a generat fiecare problemă și asigurându-se că nu vor mai apărea probleme similare.

Pentru anumite situații care necesită anumite intervenții ale administratorului de aplicație și/sau sistem, se va elabora un document (DOJ) care va trata astfel de cazuri și va fi utilizat de către acesta/aceștia, ca document de lucru.

În cadrul activității de mentenanță corectivă, Prestatorul va actualiza și livrabilele/manualele specifice, în funcție de influența actualizărilor efectuate, asupra acestora.

Pregătirea personalului M.F.- A.N.A.F. pentru a prelua sistemul la încheierea proiectului, insistându-se asupra modului de abordare a diferitelor situații ("use case-uri") în funcționarea sistemului PATRIM reproiectat, comasat, optimizat și actualizat corespunzător tuturor cerințelor apărute inclusiv pe parcursul derulării Contractului. Totodată personalul menționat, va trebui să beneficieze și de manuale specifice reproiectării și optimizării sistemului care să trateze diferite cazuri de erori (cele mai uzuale).

A#10. Analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea funcționalităților specifice solicitărilor de schimbare inițiate în timpul derulării Contractului, după perioada de analiză.

Această activitate acoperă mentenanța adaptivă și evolutivă a sistemului și este necesară întreținerii și alinierii sistemului PATRIM la ultimele cerințe. Ea se va desfășura după lansarea în producție efectuată la data reprezentată de Milestone Mi, conform cerințelor din acest Caiet de Sarcini,  până la finalizarea proiectului.

Estimăm că, în cadrul acestei activități, se pot implementa până la maxim 50 obiecte (forme și rapoarte).

Detalii privind modul de gestionare și monitorizare a acestei activități se vor stabili de comun acord între Managerii de proiect al Prestatorului și al Beneficiarului. Prestatorul va prezenta procedura de Management al schimbării în Oferta sa Tehnică, procedură pe care o va aplica în proiect.

Ofertantul câștigător va trebui să țină seama de ultima variantă în vigoare a legislației de la nivel național, la data începerii lucrului, cât și de ultimele solicitări de business. Aceste cerințe noi /solicitări de schimbare vor fi furnizate Prestatorului de către Beneficiarul Final/ Beneficiarii de business al aplicaţiei.

În cazul în care, pe parcursul proiectului, vor apărea completări/modificări la documentația existentă și/sau legislația menționată anterior, Beneficiarul Final/Beneficiarii de business/ Beneficiarul (în funcție de caz) vor trebui să le pună la dispoziția Prestatorului, astfel încât acesta să poată alinia sistemul la ultimele cerințe legislative naționale și/sau de business.

În cazul oricăror solicitări de schimbare determinate de modificări legislative intervenite pe parcursul desfășurării proiectului, va fi nevoie să se efectueze o serie de teste de Conformitate pentru care trebuie să se obțină certificarea internă, așa cum s-a prezentat în cadrul acestui Caiet de Sarcini. Numai așa se poate realiza acceptanța acestor modificări/actualizări în sistemul informatic și implementarea în producție a acestora. Dacă vor fi impuse și anumite termene limită, determinate în principal de legislația nouă/modificată,  Prestatorul va trebui să le respecte.

După lansarea în producție a sistemului PATRIM, cu toate componentele reproiectate în tehnologie Web, aliniat cerințelor de securitate și disponibilitate, optimizate, actualizate corespunzător tuturor solicitărilor de schimbare de la nivel național, orice alte completări la cerințele de bază formulate de către Beneficiarul Final/Beneficiarii de business în cadrul solicitării sale, se vor realiza în cadrul activității A#10 care se va desfăşura până la sfârșitul Contractului, aplicându-se procedura de Management al Schimbărilor.

În cadrul activității de mentenanță evolutivă și adaptivă, Prestatorul va actualiza și livrabilele/manualele specifice, în funcție de influența actualizărilor efectuate, asupra acestora.

Modificările din cadrul unui proiect se pot referi în principal la planificarea unei activități specifice sau la conținutul unui anumit raport (care se încadrează în scopul și sfera de cuprindere a proiectului), sau la noi cerințe și/sau solicitări  de schimbare inițiate de la nivel național,etc.

Atât cererile noi și cererile de schimbare cât și activitățile care au sintagma "V", care sunt aprobate a se realiza, devin parte din Contract.

În cadrul proiectului se va acorda o atenție deosebită și Managementului Calității, care cuprinde procesele necesare pentru a asigura că proiectul va satisface nevoile pentru care a fost executat. El abordează calitatea atât din perspectiva managementului de proiect, cât şi din cea a produselor şi serviciilor rezultate. Calitatea trebuie prevăzută:

- În documentele prezentate pentru revizuire şi aprobare.

- În rapoartele înaintate spre acceptare.

- În serviciile furnizate pe parcursul proiectului

- În modul de prezentare al aplicației, formelor și rapoartelor.

Prestatorul, în Oferta tehnică va referi metodele și acțiunile pe care le va implementa/aplica pe parcursul proiectului, vis a vis de Managementul Calității, respectiv din subdomeniile:

- Planificarea calității.

- Implementarea Procedurilor.

- Revizuiri periodice.

- Feedback legat de calitate.

Așa cum s-a precizat, în Anexa nr. 3 - Solicitările aferente proiectului "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară" sunt menționate principalele solicitări identificate în perioada realizării actualului Caiet de Sarcini, Ele vor fi completate și cu cerințele identificate în perioada de analiză, plus cele identificate în perioada de mentenanță.

## 4.4	Management de proiect

Prestatorul

Prestatorul are responsabilitatea executării la timp a proiectului și a sarcinilor de lucru stabilite în acest Caiet de Sarcini.

Furnizarea informațiilor, datelor și feedback-ului la rezultate este crucială pentru implementarea la timp a proiectului. Din acest motiv, este important pentru Prestator să-și asume responsabilitatea de a specifica în mod clar documentele scrise și datele solicitate, indicând data până la care acestea sunt necesare pentru ca proiectul să poată demara conform planificării.

Informațiile și datele culese în acest proiect pot fi sensibile din punct de vedere comercial și trebuie subliniată respectarea confidențialității acestora. În acest sens, toți experții implicați în proiect vor semna un Acord de confidențialitate la începutul activității. Toate informațiile și datele culese prin intermediul acestui proiect vor putea fi publicate doar cu aprobarea scrisă a Beneficiarului Final.

Prestatorul va avea responsabilitatea implementării proiectului în toate etapele acestuia, până la acceptarea finală de către Beneficiar/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business. Este inclus aici managementul proiectului și asigurarea legăturii cu celelalte activități din proiect.

Prestatorul va pune la dispoziție experți calificați pentru a realiza sarcinile cerute prin acest Caiet de Sarcini și va avea responsabilitatea activității acestora. Prestatorul nu va efectua modificări ale personalului numit fără acordul scris în prealabil al Managerului de proiect al Beneficiarului.

Structura Managementului de proiect

Fiecare parte implicată, Prestator și Beneficiar / Beneficiar Final își va desemna câte un Manager de Proiect.

Din punct de vedere al Managementului Proiectului, cei doi Manageri de Proiect, respectiv al Beneficiarului și al Prestatorului sunt punctele unice de contact ale acestora pe parcursul derulării proiectului.

Managerul de Proiect al Prestatorului va avea următoarele atribuții:

- Coordonarea activităților derulate în proiect de către toți experții alocați, astfel încât proiectul să își atingă obiectivele;

- Elaborarea Rapoartelor de Activitate Periodice, a Raportului de Activitate Interimar și a Raportului Final și a oricărei Raportări legate de Managementul de proiect, care se consideră a fi utilă în scopul desfășurării proiectului în condiții optime;

- Elaborarea Cererilor de Schimbare necesare pentru înaintarea proiectului spre aprobare și susținerea acestora în fața Managerului de Proiect al Beneficiarului;

- Responsabilitatea globală pentru livrarea rezultatelor proiectului  și  a modului de aplicare a managementului calității, a resurselor, a riscurilor, a comunicării, și monitorizarea modului de implementare a măsurilor aferente;

- Coordonarea activității de mentenanță;

- Este în legătură permanentă cu Managerul de Proiect al Beneficiarului;

- Alte cerințe sunt trecute la  subcapitolul  11.1 Experți cheie.

Managerul de Proiect al Beneficiarului va avea următoarele atribuții:

- Coordonarea activităților tuturor persoanelor implicate în proiect astfel încât să se asigure condițiile optime pentru derularea proiectului;

- Înlesnirea accesului experților la toate documentele de interes pentru proiect, la timp și complet;

- Urmărirea continuă a evoluției proiectului și a încadrării acestuia în timpul stabilit și bugetul alocat;

- Este în legătură permanentă cu reprezentanții personalul implicat în proiect din partea Beneficiarului Final, Beneficiarilor de business și cu Responsabilul de proiect pe linie de TI, privind modul de realizare a diferitelor activități din proiect;

- Este în legătură permanentă cu Managerul de Proiect al Prestatorului și urmărește evoluția proiectului, modul în care sunt realizate activitățile din proiect și cum se respectă planificarea inițială;

- Luarea de decizii rapide privind schimbări de activități, priorități, soluții tehnice propuse, în măsura în care acestea nu au influențe asupra calendarului de implementare sau a bugetului.

- Asigură coordonarea generală a proiectului;

- Aprobă propunerile persoanelor implicate în proiect privind anumite decizii importante;

- Totodată Managerul de Proiect al Beneficiarului are rol de decizie în cadrul procedurilor definite în Managementul Schimbării, după consultarea cu reprezentanți ai entităților Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business, atunci când consideră că este cazul;

- Aprobă modificările minore din sfera de cuprindere a acestui proiect, care nu au impact asupra bugetului. Modificările se pot referi la planificarea unei activități specifice sau la conținutul unui anumit raport (care se încadrează în scopul și sfera de cuprindere a proiectului);

- Pe parcursul derulării proiectului, Managerul de Proiect al Beneficiarului, dacă constată că este cazul, întocmește rapoarte către conducerea M.F.-C.N.I.F. privind stadiul proiectului, cu evidențierea riscurilor, a problemelor identificate, a măsurilor pentru care este necesară o decizie administrativă.

Managerii de Proiect din partea Prestatorului și a Beneficiarului se întâlnesc, de regulă, săptămânal. În întâlnirile formale, regulate, se analizează derularea Contractului, coordonarea tuturor activităților, cu accent pe problemele apărute sau considerate ca iminente și pentru care se vor propune și discuta soluții. În aceste întâlniri se iau deciziile care sunt în atribuțiile celor doi Manageri de Proiect și se pregătesc anumite raportări în cazul în care se constată necesitatea acestora. În cadrul întâlnirilor săptămânale se vor schimba, dacă este cazul, documente oficiale privind Managementul Schimbării, al problemelor și riscurilor, inclusiv Rapoartele de Activitate Periodice, Raportul de Activitate Interimar și Raportul Final.

Dacă este nevoie, cei doi Manageri de proiect (din partea Prestatorului și Beneficiarului pot să se întâlnească în cadrul unor ședințe extraordinare, pentru decizii care nu suportă amânare.

Managerul de Proiect al Beneficiarului va aproba modificările minore din sfera de cuprindere a acestui proiect, care nu au impact asupra bugetului.

De asemenea, din cadrul M.F.- C.N.I.F. se va numi un Responsabil de proiect pe linie de TI.

Responsabilul de proiect pe linie de TI va avea următoarele atribuții:

  - Coordonarea activităților tuturor persoanelor implicate în proiect din punct de vedere TI: analiști, administratori de aplicație, administratori de sistem, administratori de rețea, alți specialiști din cadrul Serviciului TIC  etc.

  - Asigurarea de personal de specialitate în cazul instalării și testării interne a sistemului informatic PATRIM, executării de diferite testări de regresie și/sau de conformitate; coordonarea activității acestora etc;

  - Asigurarea de personal de specialitate pentru a comunica cu Prestatorul privind analiza și propunerea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F.- A.N.A.F.

  - Identificarea și analizarea oricăror alte probleme care intervin pe linie de TI în cadrul proiectului și/sau la care este solicitat de către Managerul de Proiect al Beneficiarului, ș.a.

Modificările din cadrul unui proiect se pot referi la planificarea unei activități specifice sau la conținutul unui anumit raport (care se încadrează în scopul și sfera de cuprindere a proiectului). Managerul de Proiect al Beneficiarului va prezenta într-un raport (dacă consideră că este cazul) propunerile de schimbări care sunt mai importante și cu impact asupra sferei de cuprindere sau asupra bugetului. Conducerea M.F.- C.N.I.F. va aproba, dacă este cazul, propunerile de schimbări care sunt mai importante și cu impact asupra sferei de cuprindere sau asupra bugetului. Dacă se consideră că este cazul, Managerul de Proiect al Beneficiarului va face o informare periodică asupra stadiului și problemelor apărute în proiect, asupra schimbărilor din echipa Prestatorului etc. și va prezenta această Notă de informare Beneficiarului, în scopul rezolvării în timp util a tuturor problemelor cu care se poate confrunta proiectul pe perioada desfășurării Contractului.

Așa cum s-a menționat, în cadrul proiectului sunt activități fixe și activități variabile. Managerul de Proiect al Beneficiarului va decide  ce anume se va realiza din cadrul activităților variabile, în limita sumei maxime estimată/alocată activității respective. Cererile de Schimbare cu impact financiar sau cu impact major asupra graficului de lucru, cât și activitățile variabile vor fi prezentate spre aprobare Beneficiarului.

# DURATA CONTRACTULUI

Durata Contractului este de 12 (douăsprezece) luni de la data intrării în vigoare a  acestuia.

Termenul de lansare în producție a sistemului informatic PATRIM reproiectat, optimizat și migrat, aliniat tuturor cerințelor (cunoscute și identificate până și în perioada de analiză inițială), aliniat prevederilor standardului de securitate și confidențialitate aplicat întregului sistem informatic integrat al M.F. - A.N.A.F., așa cum au fost identificate în perioada de analiză, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini, este sfârşitul lunii a 6-a (a şasea) de Contract. Acest termen va fi referit pe tot parcursul acestui document ca fiind Milestone Mi.

Prestatorul va propune în Oferta tehnică planificarea activităților și graficul Gantt (efectuat cu un soft specializat), care va fi actualizat, dar fără schimbări în activități și duratele acestora și respectând termenul limită impus, respectiv Milestone Mi, în perioada de analiză inițială, și apoi urmărit prin intermediul Rapoartelor standard ale proiectului (Rapoarte de Activitate periodice de progres - lunare, Raport de Activitate Interimar și în Raportul de Activitate Final).

Prestarea de servicii de mentenanță din categoriile solicitate în cadrul acestui Caiet de Sarcini, se va desfășura pe o perioadă de 6 (şase) luni, după Milestone Mi și va fi acordată pentru întreg sistemul informatic PATRIM.

Termenele prevăzute în graficul de activități stabilite cu Beneficiarul în Raportul inițial vor putea fi modificate în timpul derulării Contractului la inițiativa Beneficiarului sau în baza unei solicitări bine justificate din partea Prestatorului cu precizarea efectelor modificărilor propuse și a interdependențelor cu termenele celorlalte activități, cu condiția transmiterii acestei solicitări înainte de termenul de finalizare al activității respective și cu acordul din partea Beneficiarului, fără a afecta durata sau încadrarea în durata Contractului.

# LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE

## 6.1	Locație

Contractul va fi implementat în cadrul Ministerului Finanțelor, iar locația principală va fi în București.

Serviciile vor fi prestate atât la sediul Centrului Național pentru Informații Financiare (C.N.I.F.), cât și la sediul Prestatorului, după caz.  Baza operațională a proiectului va fi în București, la sediul M.F.-.C.N.I.F., situat în str. Col. Poenaru Bordea nr. 3 – 5, sector 4, București. Modificările aduse sistemului informatic PATRIM vor fi implementate centralizat la aceeași adresă, respectiv la sediul C.N.I.F.

## 6.2	Disponibilitatea serviciilor

Serviciile de asistență tehnică se vor putea solicita și în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare, pentru a nu impieta asupra activității curente a Beneficiarului Final și/sau a Beneficiarilor de business. Prestarea serviciilor de asistență tehnică în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare se va face numai la solicitarea expresă a acestora și nu va afecta prețul serviciilor prestate. Astfel de solicitări pot apărea cu precădere pentru activități de pregătire a testărilor sau a punerii în funcțiune, dar și pe perioada de mentenanță, ca urmare a eventualelor incidente neprevăzute.

## 6.3 Personal auxiliar și backstopping

Costurile de backstopping și costurile pentru personalul auxiliar sunt considerate a fi incluse în costul serviciilor livrate.

## 6.4 Facilități furnizate de Prestator

Prestatorul se va asigura că experții primesc sprijinul și echipamentele adecvate. Trebuie, de asemenea, să transfere fonduri necesare care să susțină activitățile sale din Contract și să se asigure că angajații săi sunt plătiți regulat și la timp.

De asemenea, acesta va avea responsabilitatea de a furniza o documentare suficientă a cursurilor (pentru fiecare participant) și suportul logistic pentru instruire – manual de instruire, manuale electronice, ghiduri, prezentări, studii de caz etc.

## 6.5 Facilități furnizate de Beneficiar/Beneficiarul Final

Beneficiarul va asigura un spațiu de o suprafață rezonabilă pentru experții Prestatorului astfel încât să asigure derularea activității acestora în bune condiții, dar și condiții tehnice (conexiune la rețea cu acces la sistemul informatic PATRIM pentru informații de interes, e-mail, video-proiector, internet, birotică, imprimantă, acces la fotocopiator, telefon și fax).

Beneficiarul va facilita Prestatorului accesul direct la informațiile relevante și utile referitoare la structura activităților specifice care sunt relevante pentru proiect și care au rolul de a conduce spre implementarea cu succes a acestuia. Beneficiarul va facilita accesul experților către persoanele din cadrul instituției care pot oferi informații și contribui la implementarea cu succes a proiectului. Beneficiarul/Beneficiarul Final va pune la dispoziție toate materialele existente, proiecte, legi și documentație specifică activităților din proiect, în funcție de caz.

Beneficiarul va desemna o echipă de specialiști ce va avea sarcina de a asista echipa Prestatorului și a facilita schimbul de informații cu acesta. El va pune la dispoziția Prestatorului platforma tehnică de dezvoltare. Atunci când mediul de dezvoltare și testare nu acoperă toate cerințele pentru continuarea proiectului, Prestatorul va putea să folosească resursele proprii hardware și software cu notificarea prealabilă a Beneficiarului. Managerul de proiect al Beneficiarului va analiza și aproba aceste solicitări, în funcție de caz.

Resursele folosite de către Prestator trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în politica de securitate TI a Beneficiarului.

Resursele hardware și software din Centrul de Date Secundar vor fi operate de la distanță, din sediul M.F. - C.N.I.F., iar la nevoie va fi asigurată asistență locală de către echipa Beneficiarului.

Beneficiarul va pune la dispoziție codul sursă al formelor și rapoartelor existente în acest moment, dezvoltate în Forms / Reports.

## 6.6	Echipament

Beneficiarul va asigura infrastructura necesară.

## 6.7	Atribuțiile și responsabilitățile părților

- Prestatorul va utiliza în proiectare/configurare/dezvoltare etc. produse software sau tehnologii software ce beneficiază de suport pe termen lung (de tip Long-term support – LTS), ca intenție a Beneficiarului de asigurare a unei politici de management a ciclului de viață al produsului prin adoptarea de versiuni stabile care sunt menținute pe perioade mai lungi de timp decât versiunile standard.

- Prestatorul va avea obligația ca transferul drepturilor de proprietate și folosință, și al oricăror drepturi conexe către Beneficiar  să aibă loc de la data recepției finale.

- Prestatorul va avea obligația să despăgubească pe Beneficiar împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) și b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de Sarcini întocmit de către Beneficiar.

- Prestatorul va garanta faptul că toate suporturile ce conțin software vor fi livrate fără viruși informatici, viermi informatici sau cod periculos, care pot distruge sau altera software, firmware sau hardware și care, prin orice metodă, pot colecta, distruge sau altera orice dată sau informație accesată sau procesată de software. Prestatorul va  anunța imediat Beneficiarul în scris, dacă există suspiciunea sau are cunoștință că software-ul livrat poate provoca neajunsuri de tipul celor enunțate mai sus.

- Toate documentele și informațiile primite de la Ofertant precum și rezultatele tuturor activităților din cadrul acestui contract (cum ar fi: documente de analiză, arhitecturi de sisteme, adrese etc., fără a se limita la acestea) reprezintă informații confidențiale, iar Prestatorul câștigător va asigura respectarea confidențialității lor, urmând să semneze o declarație în acest sens.

- Prestatorul și personalul său au obligația de a respecta confidențialitatea documentelor și informațiilor menționate mai sus, pe toată perioada executării Contractului, pe perioada oricărei prelungiri a acestuia și după încetarea Contractului. În acest sens, Prestatorul precum și personalul acestuia implicat în activitățile Contractului sunt obligați să semneze Acorduri de Confidențialitate cu Beneficiarul.

- Toate documentele, rapoartele și datele, inclusiv diagrame, scheme tehnice, specificații tehnice, planuri și orice alte materiale realizate de către Prestator în cadrul Contractului, sunt în proprietatea/proprietatea intelectuală a Beneficiarului, aceasta având dreptul să le utilizeze, modifice, transfere fără acceptul Prestatorului sau al unei terțe părți. Prestatorul le va furniza Beneficiarului, fără a păstra copii și fără a le utiliza în alte scopuri care nu au legătura cu Contractul.

- Pe toata perioada desfășurării proiectului, Prestatorul va realiza un transfer continuu și activ de cunoștințe către echipele tehnice și funcționale ale Beneficiarului, pentru ca acestea să poată prelua operarea, mentenanța și să poată realiza dezvoltări ulterioare ale sistemului creat fără a depinde de serviciile Prestatorului.

- Prestatorul nu va publica articole sau informații legate de serviciile prestate, nu va face referire la acestea în cazul prestării altor servicii către terți și nu va divulga informațiile obținute de la Beneficiar, fără acordul scris al acesteia.

- Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute în cadrul Contractului, sunt proprietatea Beneficiarului, care poate dispune de ele după cum consideră.

- Beneficiarul va asigura accesul reprezentanților Prestatorului în locațiile în care se vor presta serviciile solicitate, precum și condițiile necesare efectuării acestora, astfel cum vor fi stabilite prin Contract.

Codul sursă va fi furnizat cu respectarea următoarelor bune practici și standarde:

- indentarea liniilor de program în conformitate cu secvențialitatea modulelor de program, a funcțiilor, a procedurilor, a porțiunilor de declarări de variabile, a  porțiunilor în care se execută comenzi de lucru cu bazele de date etc.

- comentarea liniilor de program care nu sugerează prin însuși conținutul lor, pentru un programator care ar încerca modificarea sau depanarea codului, funcționalitatea sau scopul dorit.

- comentarea obligatorie, explicită și detaliată, a fiecărui început de modul, funcție, procedura, porțiune de declarare de variabile, porțiune în care se execută comenzi de lucru cu bazele de date etc. Comentariul va conține detalii explicite despre parametrii de intrare, rezultatele așteptate ale modulului, funcției etc.

- se va ține cont de posibilitatea reutilizării codului în alte dezvoltări viitoare. Astfel, codul utilizat va fi optimizat pentru rularea rapidă, fără erori, va evita posibilitatea apariției pe anumite porțiuni a fenomenului de serializare etc.

- de-a lungul întregului cod sursă se vor implementa submodule de interceptare a erorilor și a excepțiilor care vor realiza afișarea într-un mod explicit, "human readable", a cauzei care a generat eroarea sau excepția. Posibilele excepții care pot apărea din incompatibilitatea parametrilor cu valorile acceptate vor fi anticipate și tratate astfel încât end-userul nu va interacționa cu mesaje sistem de eroare sau cu crush-uri de aplicație și pierderi de date introduse. Submodulele de interceptare și tratare a erorilor și excepțiilor vor fi, de asemenea, comentate în detaliu, într-un mod explicit.

- Sursele vor fi însoțite de o documentație detaliată, în special componentele care nu rezidă în mod explicit, în sistem, sub formă de fișiere (ex: comenzi de tip scheduler, setări de sistem, indiferent că au fost introduse în fișiere ANSI sau prin interfețe GUI, setări și parametri de deployment pe application server etc.).

- Sistemul de prelucrare a informației, în mod exhaustiv, nu va conține puncte de single failover, erori de logică a fluxului de date și a prelucrării datelor, va fi construit folosindu-se elementele cele mai actuale de bune practici recomandate de documentațiile și manualele de bune practici ale produselor folosite.

- Pe toata perioada desfășurării proiectului, Prestatorul va realiza un transfer continuu și activ de cunoștinte către echipele tehnice și funcționale ale Beneficiarului, pentru ca acestea să poată prelua operarea, mentenanța si să poată realiza dezvoltări ulterioare ale sistemului creat fără a depinde de serviciile Prestatorului.

Alte reglementări ale activității părților implicate în proiect:

Pe parcursul proiectului pot avea loc ședințe de lucru, videoconferințe, întruniri de genul grupurilor de lucru etc la care să participe toate categoriile de Beneficiari, Beneficiari Finali și Beneficiari de Business, alți invitați, în funcție de caz. Toate întrunirile se vor încheia cu câte o minută finalizată în 3 zile, maxim 5 zile, în funcție de cum se stabilește, de comun acord, la începutul proiectului, de către Managerii de proiect ai celor două părți și acceptată fără obiecțiuni de toate părțile implicate. Videoconferințele se vor înregistra pentru o mai bună înțelegere a concluziilor și deciziilor luate. Minutele întrunirilor/ședințelor/videoconferințelor devin "instrumente de lucru" în proiect, cerințele/solicitările de schimbare stabilite și concluziile luate de comun acord trebuind să fie implementate în proiect, până la data reprezentată de Milestone-uri, și/sau  până la sfârșitul proiectului etc, în funcție de caz. Minutele realizate vor fi semnate de către Managerii de Proiect ai Beneficiarului şi Prestatorului şi se vor atașa rapoartelor standard din luna aferentă întocmirii.

# RAPOARTE

## 7.1	Cerințe de raportare

Prestatorul va întocmi rapoarte de progres pe întreaga perioadă de derulare a Contractului.

Raportul de Început (Inițial) se va întocmi și depune în ultimele 5 zile din prima lună de la semnarea Contractului și va reflecta obiectivele proiectului, precum și abordarea aplicată de către Prestator asupra Managementului de proiect. În cadrul acestui raport Prestatorul va prezenta, pe lângă organizarea și planul de implementare al proiectului, Managementul resurselor, al schimbării, al calității, comunicării și al riscurilor  și  rezultatul analizei preliminare, cu accent pe activitățile care trebuie desfășurate în continuare.

Planul detaliat al proiectului, care include și toate activitățile necesare și care nu au putut fi enumerate în Caietul de Sarcini (influențele cererilor/solicitărilor de schimbare asupra altor module din cadrul sistemului PATRIM) sunt, la rândul lor, detaliate și evaluate. Cererile noi /solicitările de schimbare formale, în funcție de caz, sunt prezentate cu acest Raport de Început (Inițial) spre a fi aprobate de către Beneficiarul Final. Raportul de Început aprobat stă la baza derulării proiectului.

Pe parcursul proiectului este posibil, așa cum s-a arătat, să se emită noi solicitări de schimbare datorate modificărilor legislative naționale și cerințe de business. Acestea urmează procedura cererilor de schimbare. În cazul în care implicațiile unei astfel de solicitări sunt evaluate ca fiind foarte importante, un Raport de Analiză suplimentar va fi întocmit, în susținerea cererii de schimbare.

Rapoartele de Activitate Lunare (rapoarte de progres) trebuie întocmite pe parcursul întregii perioade de execuție a proiectului, lunar. În aceste rapoarte se va arăta progresul înregistrat în comparație cu planificarea, se vor enumera produsele livrabile realizate sau actualizate în perioada de raportare, se vor descrie orice modificări aduse planului (în cazuri deosebite, bine justificate și cu acceptul Beneficiarului, așa cum a fost menționat mai sus) și se vor sublinia domeniile cu probleme sau riscurile cu o probabilitate mare de apariție etc. Rapoartele de activitate lunare vor fi însoțite de rapoartele tehnice, livrabile/manuale prevăzute a fi realizate sau actualizate conform planificării din luna respectivă de raportare, alte livrabile aparținând perioadei de raportare, cât și de noile cereri de schimbare emise și celelalte documente aferente Managementului Schimbării, actualizate.

Rapoartele de Activitate Lunare se vor depune în ultimele 5 zile lucrătoare ale perioadei de raportare.

Un Raport de Activitate Interimar se va întocmi după realizarea activității "A#4.Punerea în producție a sistemului  informatic PATRIM, reproiectat,  optimizat, migrat la data Mi, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză și asigurarea funcționării în parametri normali a tuturor componentelor sistemului".

Acest Raport de Activitate Interimar documentat va consemna toate rezultatele obținute până la respectivul moment  și va fi baza pentru acceptanța parțială și plata aferentă.

Varianta inițială a Raportului de Activitate Interimar se  va depune cu două săptămâni înainte de data reprezentată de Milestone Mi.

Varianta definitivată a Raportului de Activitate Interimar, aprobat de către ambele părți, va fi depusă până la data reprezentată de Milestone Mi, sau cel târziu a doua zi lucrătoare după această dată, astfel încât, în acest Raport, Prestatorul să oglindească modul de realizare a cerințelor specifice Milestone Mi.

Cu două săptămâni înainte de data finalizării prestării serviciilor, Prestatorul va întocmi și înainta varianta inițială a Raportului de Activitate Final, care va rezuma activitățile și rezultatele proiectului, cu accent pe ultimele activități, prestate de la punerea în producție a sistemului PATRIM complet reproiectat, comasat, optimizat, migrat, aliniat ultimelor cerințe, concluzii privind modul de realizare a sarcinilor din proiect și eventuale propuneri pentru viitor, alte aspecte care se vor stabili de comun acord între cei doi Manageri de proiect din partea Beneficiarului și a Prestatorului.

O mare atenție se va acorda detalierii și prezentării modului de realizare a activităților de mentenanță. În acest sens, se va realiza o descriere a realizărilor și problemelor întâmpinate, a modului de rezolvare a acestora, detalierea modului de aplicare a Managementului schimbării, precum și rezultatele obținute vis a vis de planificări, eventuale propuneri pentru viitor privind activitatea de mentenanță, alte aspecte care se vor stabili de comun acord între cei doi Manageri de proiect din partea Beneficiarului și a Prestatorului.

Varianta actualizată și definitivată a Raportului de Activitate Final, aprobată de către ambele părți, se va depune până la data de finalizare a prestării serviciilor. Pe baza acestui raport se va face plata finală.

Raportul de Activitate Interimar și Raportul de Activitate Final, aprobate de Beneficiar/Beneficiarul Final, vor sta la baza Proceselor-Verbale de Recepție, Interimar, respectiv Final, emise de către Prestator, care vor însoți cererile de plată (facturile) conform Contractului.

Rapoartele standard, respectiv Rapoartele de Activitate lunare (rapoarte de progres), Raportul de Activitate Interimar și cel Final vor fi însoțite și de livrabilele/manualele  corespunzătoare fiecărei activități așa cum vor fi trecute în Anexa la Contract (în "Centralizatorul Livrabilelor").

După desfășurarea activităților de instruire, (Activitatea A#7) se va realiza căte un Raport de instruie pentru utilizatori, dezvoltatori, administratori de aplicație și sistem. Acestea se vor depune în maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea activităților respective, în formatul specific de depunere pentru rapoartele tehnice. În caz de solicitare expresă, Prestatorul le va depune și în alte formate (ex.format hârtie).

Fiecare cursant va primi din partea Prestatorului câte un Certificat de Participare pentru fiecare tip de instruire la care a participat. Acesta are rolul de a demonstra participarea fiecărui cursant la tipul de instruire menționat pe Certificat.

Toate rapoartele și livrabilele vor fi predate Beneficiarului  pe bază de Proces-Verbal de Predare-Primire.

Procesele-Verbale de Recepție vor face referire și vor avea atașate toate livrabilele/manualele aferente activităților derulate în perioada de referință, conform planului de proiect și Anexei la Contract - "Centralizatorul Livrabilelor", care reprezintă de fapt o detaliere a planificării cu evidențierea clară pe fiecare lună de proiect, a activităților planificate, rapoartelor standard, livrabilelor și manualelor care trebuie livrate și suma maximă estimată de plată fără TVA pe fiecare activitate finalizată, pe fiecare lună de proiect și pe total proiect.

Modul de realizare, atât a activităților de proiect, cât și a livrabilelor/manualelor și de respectare a termenelor de predare, vor demonstra modul de realizare a rezultatelor proiectului pentru etapa respectivă.

Toate rapoartele lunare, Raportul inițial, Rapoartele Standard, la fel ca și toate rapoartele tehnice (livrabilele/manualele/documentele etc.) trebuie să respecte standardul în vigoare de la nivel M.F., printre care: alinieri, exprimare clară, concisă și la obiect, fonturi impuse conform reglementărilor în vigoare în momentul realizării acestor documente, diacritice, alte aspecte care se vor stabili de comun acord cu Beneficiarul, după începerea Contractului.

Livrabilele proiectului (manuale, cod sursa etc) sunt atașate Rapoartelor de Activitate - de progres aferent perioadei (lunii) în care au fost definitivate, Raportului de Activitate Interimar și Raportului de Activitate Final ca bază pentru Procesul-Verbal de Recepție. Toate documentele enumerate mai sus vor fi depuse la Registratura Ministerului Finanțelor.

## 7.2	Recepția serviciilor, verificări și efectuarea plății

Toate Rapoartele standard (Rapoartele de Activitate Periodice - lunare, Raportul de Început, Raportul de Activitate Interimar și Raportul de Activitate Final) vor fi întocmite în limba română, vor fi depuse la Registratura Ministerului Finanțelor "în atenția Comisiei de Recepție a proiectului "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară", în ultimele 5 zile lucrătoare ale perioadei de raportare, în cazul Rapoartelor de Activitate Lunare (Periodice), cu două săptămâni înainte de data reprezentată de Milestone în cazul variantei inițiale a Raportului de Activitate Interimar și cu două săptămâni înainte de data finalizării prestării serviciilor, în cazul variantei inițiale a Raportului de Activitate Final.

Raportul de Început (Inițial) va fi depus urmând același format și flux prezentat pentru toate rapoartele standard, la sfârșitul primei luni de proiect (în ultimele 5 zile din prima lună).

Rapoartele de Activitate Periodice de progres - lunare au rolul de informare a Comisiei de Recepție și vor fi însoțite de livrabilele aferente planificării. Prestatorul le va actualiza conform observațiilor primite de la Comisia de Recepție  a Proiectului.

Raportul de Activitate Interimar, versiunea finală, se va depune până la data reprezentată de Milestone-ul respectiv, sau cel târziu a doua zi lucrătoare după această dată, astfel încât, în acest Raport, Prestatorul să oglindească modul de realizare a cerințelor specifice Milestone-ului.

Versiunea finală a Raportului de Activitate Final se va depune până la data finalizării prestării serviciilor.

Rapoartele de Activitate Periodice de progres - lunare au rolul de informare a Comisiei de Recepție și vor fi însoțite de livrabilele aferente planificării. Prestatorul le va actualiza conform observațiilor primite de la Comisia de Recepție a Proiectului.

În luna în care este planificată plata, toate livrabilele, lunare, care intră în plată, pot fi supuse operațiilor de actualizare, dacă este cazul, și predate împreună cu celelalte livrabile prevăzute a fi livrate în luna respectivă.

Aprobarea Rapoartelor standard (Raportului de Început, Rapoartelor de Activitate Interimare și Raportului de Activitate Final) și a livrabilelor aferente se face de către Comisia de Recepție, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primire. Astfel, în termen de maxim 7 zile lucrătoare, Comisia de Recepție va transmite observațiile, iar Prestatorul va efectua modificările necesare în termen de maxim 3 zile lucrătoare. După implementarea observațiilor, Raportul în forma Inițială va fi aprobat de către Comisia de Recepție a proiectului prin semnarea fără obiecțiuni a acestuia și va deveni Raport în formă finală.

Rapoartele, în versiunile  finale, aprobate, vor fi multiplicate de către Prestator în numărul de exemplare solicitat de către Comisia de Recepție, dacă va fi cazul.

Toate Rapoartele standard vor fi însoțite de celelalte livrabile/manuale stipulate în Anexa la Contract (Centralizatorul Livrabilelor), în formă lizibilă, în format electronic și pe suport optic (CD-uri) sau stick USB. Totodată ele se vor copia lunar pe serverul SVN al M.F.- C.N.I.F., în locațiile prestabilite și acest lucru va fi consemnat și în documentele de acceptanță.

Comisia de Recepție a proiectului nu va semna Procesul Verbal de Recepție dacă nu au fost remediate toate situațiile asupra cărora s-au formulat observații.

Prestatorul va elabora rapoarte ad-hoc, prezentări, informări și orice alte documente solicitate de către Beneficiar, Beneficiar Final, Beneficiarii de business, Comisia de Recepție.

Plata serviciilor se va efectua în baza facturilor însoțite de procesele verbale de recepție interimare/recepție finală semnate fără obiecțiuni de către Comisia de Recepție și de către Prestator, pentru serviciile prestate în perioada stabilită și prezentate în Rapoartele de activitate periodice de progres (lunare), Raportul de activitate interimar și Raportul de activitate Final pentru perioada aferentă Contractului.

Plata se va face în două tranșe:

- prima plată se va realiza după finalizarea activității "A#4. Punerea în producție a sistemului  informatic PATRIM,  reproiectat, comasat, optimizat, migrat, la data Mi, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză și asigurarea funcționării în parametri normali a tuturor componentelor sistemului", pe baza Procesului Verbal de Receptie Interimar în urma aprobării de către Comisia de Recepție a Raportului de Activitate Interimar și va fi egală cu 85% din valoarea corespunzătoare activităților fixe A#1-A#4.

- plata a doua (finală) se va realiza pe baza Procesului Verbal de Receptie Final în urma aprobării de către Comisia de Recepție a Raportului de Activitate Final și va fi compusă din:

- 15% din valoarea corespunzătoare activităților fixe A#1-A#4.

- valoarea corespunzătoare activităților fixe A#5-A#8.

- valoarea corespunzătoare numărului de forme/rapoarte realizate conform activității A#10.

Reiterăm faptul că, în cadrul proiectului sunt activități fixe (menționate cu sintagma "F" și activități variabile menționate cu sintagma "V".

Managerul de Proiect al Beneficiarului va decide, după consultarea cu reprezentanții Beneficiarului și Beneficiarului Final/ Beneficiarilor de business, ce anume se va realiza din cadrul activităților care au sintagma "V", în limita numărului maxim de forme/rapoarte alocat activității respective.

Prestatorul va emite facturile în sistemul Ro-eFactura pentru serviciile prestate. Facturile vor avea menționat numărul Contractului, datele de emitere și de scadență.

Facturile vor fi emise după semnarea de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție Interimar, respectiv a Procesului Verbal de Recepție Final, acceptate. Procesul Verbal de Recepție Interimar, respectiv Procesul Verbal de Recepție Final vor însoți facturile și reprezintă elementele necesare realizării plăților, împreună cu celelalte documente justificative.

Plățile se vor efectua în Lei, în contul Prestatorului, în baza facturilor fiscale emise în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022, însoțite de Pocesul-Verbal de Recepție Interimar, respectiv de Procesul-Verbal de Recepție Final, semnate de reprezentanții ambelor părți.

Plata se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din Contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și Autorități Contractante.

# LIVRABILE

Livrabilele realizate în cadrul proiectului, prin derularea activităților enumerate, cum ar fi: orice cod-sursă dezvoltat pentru nevoile proiectului pe parcursul Contractului; datele colectate despre infrastructura hardware și software a Beneficiarului; orice configurație realizată; structuri de date, fișiere și/sau mesaje, documentațiile aferente celor de mai sus, manuale de administrare, de dezvoltare și de utilizare, proceduri de restaurare a sistemului din salvările de siguranță, proceduri de comutare a producției în Centrul de Date Secundar și viceversa, manuale pentru cursuri etc., vor deveni proprietatea Beneficiarului la terminarea Contractului.

Acestea vor fi predate Beneficiarului în formă utilizabilă/editabilă (ex. cod-sursă salvat pe mediul de dezvoltare, ultima versiune de aplicație instalată corespunzător, atât pe mediul de producție, cât și pe mediul de dezvoltare/test, proiectul să fie importat în IDE-ul -  Integrated Development Environment de dezvoltare, manuale/livrabile versiune finală etc).

# MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

## 9.1	Stabilirea proceselor de Management al Schimbării aferente scopului proiectului

Deoarece, prin natura sa, proiectul poate fi puternic influențat de schimbări care apar pe parcursul derulării, schimbări care pot influența nu numai graficul de activități, dar și aria de cuprindere, efortul și, implicit bugetul proiectului, Prestatorul va da o atenție deosebită Managementului Schimbării.

În conformitate cu Metodologia de Management de Proiect propusă, Prestatorul va pune în funcțiune un Management al Schimbării bine definit și procedurat. Este sarcina sa să descrie complet procesele implicate, documentele formale folosite, circuitele acestora.

Astfel, orice schimbare a obiectului proiectului (față de situația descrisă prin Caietul de Sarcini) trebuie documentată corespunzător, prin intermediul Formularelor de Cerere de Schimbare.

Formularele de Cerere de Schimbare trebuie să reflecte schimbarea propusă, inițiatorul, impactul asupra proiectului (arie de cuprindere, grafic de lucru, efort, buget etc), riscurile introducerii / respingerii schimbării, modalități de acceptare a rezultatelor schimbării propuse, impact financiar, fără a se limita strict la acestea.

Schimbările propuse de ambele părți trebuie să se încadreze în obiectivul general al proiectului, nu constituie activități fără legătură cu proiectul și este aplicabilă din punct de vedere tehnic.

În prima săptămână a derulării Contractului, Prestatorul și Beneficiarul Final vor agrea Procedura de Cerere de Schimbare propusă de către Prestator prin Ofertă.

Orice schimbare va fi analizată și negociată, decizându-se implementarea sau respingerea sa. Față de cerințele identificate ca fiind cerințe conform Caietului de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză, restul cererilor de schimbare se vor analiza și se vor efectua în limita numărului maxim de obiecte reprezentate de forme/rapoarte, în cadrul Activităților care sunt variabile, având atașată sintagma "V".

Cererile de Schimbare care nu afectează aria de cuprindere a proiectului sau bugetul acestuia, pot fi aprobate de către Managerii de Proiect.

Cererile de Schimbare cu impact financiar sau cu impact major asupra graficului de lucru vor fi prezentate spre aprobare Beneficiarului.

Odată aprobate, Cererile de Schimbare devin parte din Contract.

Toate Cererile de Schimbare se înregistrează formal în Registrul Cererilor de Schimbare și sunt urmărite până la punerea în funcțiune.

# INDICATORI DE REZULTAT

Obținerea de către Prestator, a rezultatelor menționate la subcapitolul.  2.3 Rezultate așteptate, la termenele prevăzute în cadrul Graficului Gantt și în Anexa la Contract -"Centralizatorul Livrabilelor", reprezintă realizarea de către acesta a indicatorilor de rezultat.

Fiecare poziție menționată ca rezultat așteptat, va fi considerat ca fiind un indicator de rezultat. În Rapoartele standard se va urmări modul de realizare a acestora.

Proiectul se consideră că a fost realizat cu succes dacă sistemul informatic a fost reproiectat, comasat, optimizat și migrat conform cerințelor din acest Caiet de Sarcini, actualizat conform solicitărilor legislative și de business, lansat în producție la data planificată, funcționează optim conform cerințelor proiectului, s-au realizat corect toate activitățile conform cerințelor formulate, inclusiv activitățile de instruire, s-au predat toate livrabilele realizate conform solicitărilor formulate de Beneficiarul/Beneficiarul Final/Beneficiarul de business, s-au prestat corespunzător toate activitățile specifice mentenanței conform cerințelor, pentru întreg sistemul PATRIM și s-au îndeplinit toți indicatorii de rezultat așa cum au fost definiți în cadrul acestui Caiet de Sarcini.

# CERINŢE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ

Ofertantul trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice metodologia de lucru și mijloacele prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor, planul de lucru, personalul utilizat și organizarea acestuia, astfel încât Comisia de Evaluare să aibă posibilitatea evaluării în mod obiectiv.

Simpla copiere a conținutului Caietului de Sarcini în Propunerea Tehnică nu reprezintă îndeplinirea cerințelor de conformitate enunțate.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului Caiet de Sarcini va duce la respingerea Ofertei ca neconformă. De asemenea, un simplu răspuns de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini, fără precizarea modalității de îndeplinire, va conduce la respingerea ofertei. În acest sens se solicită din partea Ofertanților și intră în răspunderea acestora prezentarea dovezilor concrete în sprijinul oricăror afirmații, care se pot încadra în categoria exemplului anterior menționat.

Propunerea tehnică va conține 3 (trei) secțiuni:

- Prezentarea serviciilor și a modului de prestare și documentare (după caz), incluzând  detalierea resurselor și mijloacelor pe care Prestatorul le va angaja pentru îndeplinirea Contractului, obligațiile asumate referitoare la modul de asigurare a suportului, responsabilități ale personalului Prestatorului implicat pentru îndeplinirea Contractului de servicii. Ofertantul va ţine cont să abordeze şi să prezinte următoarele informaţii, considerate ca fiind cerinţe minime obligatorii, structurate după cum urmează:

a._Organizare

Ofertantul va prezenta:

a1) 	Analiza contextului, situației curente în sectorul relevant.

a2) 	Va enumera și explica riscurile specificate în cadrul Caietului de Sarcini și va adăuga noi riscuri identificate de Ofertant. Pentru fiecare dintre riscuri se vor prezenta măsuri de prevenire / diminuare/ eliminare, propuse.

a3) 	O descriere a activității de raportare în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini.

a4) 	O descriere a facilităților de suport pe care echipa de experți o va avea din partea Contractorului în timpul execuției proiectului, pe întreaga perioadă a Contractului.

a5) 	Organizarea pe care și-o propune pentru a-și desfășura activitatea în cadrul proiectului, în raport cu specificul acestuia și cu metodologia propusă.

b._Strategia de implementare a Contractului și Metodologia folosită pentru realizarea serviciilor.

În această secțiune Ofertantul trebuie să prezinte modul în care înțelege:

b1) 	obiectul Contractului și sarcinile stabilite prin Caietul de Sarcini.

b2) 	modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor Contractului.

b3) 	metodologia de realizare a proiectului, respectiv a activităților în scopul obținerii rezultatelor așteptate:

- Ofertantul va declara ce metodologie de dezvoltare a sistemelor informatice folosește cu referire la aplicarea ei în cadrul activităților prevăzute în Caietul de Sarcini. Este obligatorie folosirea unei metodologii recunoscute pe plan internațional. Prin metodologie recunoscută pe plan internațional se înțelege o metodologie citată în surse internaționale independente de proprietar sau Prestator, cum ar fi site-uri recunoscute, rapoarte ale marilor consultanți în TI sau management etc.

- Ofertantul va face o scurtă prezentare a metodologiilor folosite în proiect. Prezentarea va cuprinde principalele elemente ale metodologiilor (cum ar fi activități, rezultate, resurse și etapizări). Se vor descrie suplimentar aspectele legate de Managementul Schimbării în cadrul metodologiei de Management de proiect. Descrierea ofertei trebuie să fie în acord cu prezentarea metodologiilor propuse și asumate.

b4) 	obiectivele Contractului și descrierea serviciilor ce vor fi prestate pentru realizarea activităților în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. Trebuie avut in vedere că în descrierea serviciilor, ca și abordare proprie, Ofertantul trebuie să demonstreze înțelegerea cerințelor din Caietul de Sarcini. El trebuie să prezinte modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor Contractului. Este necesar a fi precizată tehnologia de dezvoltare utilizată în prestarea serviciilor.

b5) 	Procedura propusă de a fi urmată în rezolvarea incidentelor și problemelor apărute în funcționarea sistemului, inclusiv în perioada de mentenanță.

b6) 	Modul de abordare a schimbărilor ce vor apărea pe parcursul derulării proiectului, cu accent pe Managementul Schimbărilor.

b7)	Modalitatea de îndeplinire/realizare a cerințelor de prestare de servicii de mentenanță. Se va descrie instrumentul de Management a cererilor/solicitărilor de schimbare din perioada de mentenanță.

b8) 	Modul de abordare și de aplicare a Managementului calității în realizarea proiectului, în corelare cu Managementul resurselor, al comunicării, al riscului etc. pe întreg parcursul proiectului în scopul finalizării cu succes al acestuia.

c._Planul de lucru pentru realizarea serviciilor - Planificarea activităților și Graficul Implementării.

În această secțiune se va descrie:

c1) 	Perioada și durata activităților propuse, luându-se în calcul și perioada organizării, un plan de lucru este obligatoriu. Planul trebuie să menționeze interdependențele între activități, punctele de control (Milestones) pe care Ofertantul și-a propus să le respecte pentru atingerea obiectivelor. Termenul de referință este „data începerii activităților”.

c2) 	Planificarea etapelor semnificative (subactivități) în execuția proiectului, pe întreaga perioadă a Contractului.

În cazul în care Ofertantul reprezintă un consorțiu/asociere, Ofertantul trebuie să descrie modalitatea în care fiecare membru al consorțiului/asocierii intervine în Contract, distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților.

c3) 	Corelarea activităților cu rezultatele Contractului, cu rapoartele și livrabilele.

c4) 	Planul de lucru propus trebuie să fie:

- conform cu abordarea și metodologia propusă;

- să demonstreze:

- înțelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini;

- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;

- încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea

serviciilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini.

- realizat utilizând un software de planificare a timpului, Prestatorul va propune în Oferta Tehnică planificarea activităților și graficul Gantt, care va fi actualizat (ca decalare de perioadă eventual, dar fără schimbări în activități și duratele acestora și respectând termenul reprezentat de Milestone Mi, așa cum  a fost definit în acest Caiet de Sarcini) în perioada de analiză inițială, inclusiv în Raportul de Început (Inițial) și apoi acesta va fi urmărit prin intermediul tuturor Rapoartelor de Activitate periodice, Raportului Interimar și Raportului Final ale proiectului.

- Acest Grafic Gantt va cuprinde informații privind:

4.1. denumirea și durata activităților și pachetelor de activități din cadrul

proiectului, livrabilele aferente fiecărei activități;

4.2. succesiunea și interrelaționarea acestor activități;

4.3. punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.

d._Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia.

Ofertantul va menționa în Oferta Tehnică, cel puțin următoarele informații:

- prezentarea echipei de experți.

- modul de organizare a echipei de experți.

- numărul de experți alocați pe activitățile proiectului.

- profilul lor generic.

- detalierea sarcinilor pentru fiecare expert.

- structura echipei propuse pentru Managementul proiectului.

Pe lângă echipa minimă de experți cheie, pentru buna derulare a Contractului, Ofertantul își poate completa echipa cu experți non-cheie, urmând ca și pentru aceștia să se precizeze explicit rolul îndeplinit.

Ofertantul câștigător va comunica Beneficiarului numele, prenumele, rolul și Acordul  de Confidențialitate pentru fiecare expert non-cheie, în termen de 10 zile de la semnarea Contractului de către ambele părți.

De asemenea, cel puțin următoarele informații mai trebuie prezentate, respectiv :

- Ofertantul trebuie să-și asume în întregime efectuarea activităților care concură la atingerea rezultatelor, ținând seama de resursele umane limitate ale Beneficiarului/Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business.

- modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind sănătatea și securitatea în muncă, inclusiv modul în care Ofertantul devenit Prestator se va asigura că pe parcursul executării Contractului obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt respectate (dacă este cazul).

- modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile subcontractate (dacă este cazul).

- Formularul de propunere tehnică, întocmit conform modelului din Documentația de atribuire, în care se va răspunde punct cu punct la fiecare dintre cerințele tehnice prevăzute în cadrul Caietului de Sarcini.

Nu sunt acceptate ca răspunsuri conforme, răspunsurile de tip DA sau NU, fără a oferi explicații suplimentare privind modul de îndeplinire a cerinței și/sau fără a face trimitere la Propunerea tehnică sau anexele acesteia (dacă Ofertantul include în Ofertă astfel de Anexe tehnice). Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine respingerea Ofertei.

III. Documentele doveditoare ale calificării și experienței specialiștilor desemnați de Prestator conform capitolului 11.  CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI.

Oferta tehnică trebuie întocmită în limba română și va fi însoțită de un format editabil (.odt / .doc / .docx/ .xls).

În mod obligatoriu, Ofertanții vor numerota fiecare pagină a Propunerii tehnice.

Toate cerințele prezentului Caiet de Sarcini sunt obligatorii a fi îndeplinite, neîndeplinirea acestora atrăgând declararea Ofertei ca fiind neconformă.

# CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI

Ofertanții trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii de calitate, sens în care trebuie să dispună de personal calificat pentru prestarea serviciilor raportat la sarcinile fiecărui specialist solicitat, experții fiind un factor important în execuția și finalizarea cu succes a proiectului. Este important ca experţii propuși să aibă experienţă profesională necesară pentru acoperirea cu succes a tuturor activităţilor indicate în Caietul de Sarcini.

Fiecare dintre cerințele privind personalul de specialitate au fost stabilite având în vedere responsabilităţile atribuite experţilor solicitaţi, respectiv din analiza activităţilor care urmează să fie desfăşurate în cadrul Contractului.

Pentru prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de Sarcini, Prestatorul trebuie să pună la dispoziția Beneficiarului o echipă de experți cheie și non-cheie, care să dețină competențele necesare fiecărei etape a procesului de dezvoltare și implementare și fiecărui tip de serviciu solicitat, în calitatea și la momentele de timp relevante.

Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor servicii de calitate și a unei garanții minime că scopul și obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător și cu experiență în asigurarea serviciilor solicitate în Caietul de Sarcini.

## 12.1	Experți cheie

Toți experții care au un rol crucial în implementarea proiectului sunt numiți experți cheie.

Prestatorul va aloca un Manager de Proiect care va fi responsabil pentru gestionarea și coordonarea întregului proiect. Prestatorul va furniza suplimentar o echipă de proiect, formată din personal calificat și experimentat, pentru a livra rezultatele proiectului.

Pe întreaga durată a proiectului se așteaptă un grad de încărcare diferit al resurselor în funcție de cerințele specifice. De aceea este necesar ca echipa Prestatorului să poată fi alocată dinamic în funcție de necesități.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile Contractului.

Un membru al echipei de proiect poate fi înlocuit pe parcursul derulării Contractului doar cu notificarea prealabilă a Beneficiarului cu minim 10 zile calendaristice înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a Contractului. Prestatorul are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de Beneficiar pentru expertul înlocuit (precum și toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistența unui conflict de interese.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire sau constată existența unui conflict de interese.

Ținând seama de faptul că sistemul informatic PATRIM este un sistem care manipulează şi date, informații cu caracter sensibil, experții care vor lucra în cadrul proiectului vor semna un Acord de confidențialitate înainte de începerea Contractului.

Cerințe minime obligatorii pentru experții cheie propuși în echipa de proiect:

Studii universitare absolvite cu diplomã de licențã sau echivalent.

Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele generale, experții propuși în echipa de proiect vor depune următoarele documente:

- CV actualizat și semnat de către titular.

- Copie după diplomele de studii superioare.

- Declarație de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea Contractului.

Având în vedere specificul Contractului ce se dorește a fi atribuit, precum şi gradul de complexitate al componentelor sistemului informatic PATRIM, Beneficiarul consideră că, echipa de specialişti a operatorului economic ar trebui să deţină o experienţă relevantă în activități specifice poziției pentru care este propus.

Experiența solicitată pentru fiecare expert cheie propus în echipa de proiect trebuie demonstrată prin: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fișe de post, adeverințe, recomandări sau alte documente similare în domeniile menționate la fiecare tip de expert, din care rezultă informațiile solicitate de Beneficiar.

Prin sintagma "servicii similare" se va înțelege servicii de dezvoltare și implementare sisteme/aplicații informatice/functionalități noi pentru extinderea unui sistem informatic existent.

Prin sintagma "proiecte similare" se va înțelege proiectele care au ca obiect de activitate servicii de dezvoltare de software și implementare de sisteme/aplicații informatice.

Beneficiarul va lua în considerare experiența dobândită în proiectele similare aflate în desfășurare, dacă serviciile similare prestate au fost confirmate și recepționate de Beneficiar.

Prin similitudine, se includ în cadrul experienței specifice a experților dezvoltările parțiale, până la Milestone-uri specifice din cadrul unor Contracte în derulare, cu condiția ca sistemul informatic ce va rezulta să fie destinat unei utilizări care presupune o înaltă disponibilitate de tip 24 x 7 x 365, iar prestarea serviciilor de dezvoltare și implementare de sisteme/aplicații informatice să fi fost confirmată de Beneficiar în cadrul unor recepții parțiale.

Ca urmare, experiența personalului desemnat pentru executarea Contractului (experiența experților cheie), concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract reprezintă un factor de evaluare important de care trebuie să se țină cont în evaluarea ofertelor depuse în cadrul acestei achiziții de servicii.

În accepțiunea Beneficiarului, pentru evaluarea experienței similare a experților, noțiunea de proiect se referă la existența unui cadru reglementat juridic prin care un expert a derulat în mod coerent (având o finalitate bine precizată și atinsă) tipul de activități care sunt de interes pentru evaluare, sistemul informatic rezultat fiind destinat unei utilizări care presupune o înaltă disponibilitate de tip 24x7x365.

Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele minime obligatorii, experții propuși vor depune copii după documente.

O persoană desemnată să facă parte din echipa de experți-cheie ai Contractului poate îndeplini cel mult două roluri în cadrul echipei de experți-cheie.

Beneficiarul nu impune modul de configurare al echipei experților non-cheie, dar Ofertantul va preciza în mod clar dacă o persoană nominalizată să facă parte din echipa de experți non-cheie va îndeplini unul sau mai multe roluri. În acest din urmă caz, se va verifica dacă sunt îndeplinite cumulativ cerințele aferente rolurilor respective.

Cerințele minime obligatorii pentru toți experții cheie implicați în proiect sunt detaliate mai jos, în funcție de fiecare tip de expert:

Expert cheie 1: Manager de Proiect

Managerul de Proiect va avea responsabilitatea administrării și coordonării întregului proiect, lucrând direct cu ceilalți experți și experți cheie din proiect, cu personalul din cadrul M.F. și  A.N.A.F. și alte echipe de dezvoltare de la alt nivel, acolo unde este cazul și unde este solicitat de către Managerul de Proiect al Beneficiarului, cu care colaborează în permanență.

Față de cele menționate, Managerul  de Proiect va avea și următoarele responsabilități:

- se va ocupa de managementul, organizarea, alocarea și planificarea echipei de experți pentru întregul proiect.

- organizarea și coordonarea implementării întregului proiect.

- planificarea proiectului (planificarea inițială, actualizarea planurilor, stabilirea punctelor de decizie, identificarea posibilităților de suprapunere a unor activități).

- elaborarea, actualizarea planului de comunicare și gestionarea relațiilor cu toate părțile implicate în proiect.

- identificarea problemelor ce pot să apară și luarea de măsuri corespunzătoare pentru soluționarea acestora.

- verificarea documentelor întocmite de către echipa de proiect.

- urmărirea realizării alocărilor în proiect și respectării tuturor termenelor limită.

- identificarea și monitorizarea riscurilor.

- propunerea de soluții în vederea evitării și diminuării riscurilor aferente serviciilor prestate.

- prestarea serviciilor corespunzătoare conform termenelor stabilite.

- asigurarea documentației tehnice de specialitate(livrabile) în cadrul proiectului.

- lucrează direct cu toți experții implicați în proiect, cu personalul din cadrul M.F. și alte echipe de dezvoltare de la alte niveluri implicate în sistemul PATRIM, acolo unde este cazul.

- asigură suportul necesar pentru a răspunde incidentelor apărute ca urmare a implementărilor și extinderilor de funcționalități efectuate asupra sistemului PATRIM.

- reprezintă Prestatorul în relațiile cu toate părțile implicate, va monitoriza modul în care sunt desfășurate activitățile.

- monitorizează modul în care sunt  desfășurate activitățile de proiect în scopul realizării obiectivelor acestuia.

- monitorizează modul în care se desfășoară activitatea de mentenanță, rezolvând eventualele probleme legate de managementul acestora, inclusiv activitățile de instruire.

- asigură aplicarea corespunzătoare a Managementului schimbărilor, resurselor umane, calității, riscurilor, comunicării etc, pe tot parcursul proiectului.

Managerul de proiect va îndeplini următoarele cerințe:

Competență în Managementul proiectelor dovedită prin studii de specializare în managementul proiectelor demonstrate prin certificat de absolvire pentru ocupația manager de proiect (COR 241919) sau echivalent;

Experiență specifică:

- Experiențã concretizatã în minim  1 (un)  proiect similar.

Expert cheie 2: Arhitect de Sistem

Arhitect de Sistem  are următoarele responsabilități:

- va propune soluții de arhitectură pentru toate componentele sistemul informatic PATRIM,  respectând standardele în vigoare.

- va coordona integrarea componentelor sistemului astfel încât să se țină seama și de interconectările/influențele directe/indirecte a modificărilor efectuate asupra tuturor componentelor.

- va propune soluția tehnică pentru implementarea funcționalităților sistemului informatic PATRIM, conform cerințelor legislative naționale și de business.

- se va asigura că soluțiile propuse sunt în concordanță cu arhitectura existentă.

- documentează și păstrează informații și/sau modele ale arhitecturii de sistem și ale structurilor de date. Se ocupă de actualizarea și modificarea acestor informații pe parcursul derulării activităților.

- efectuează evaluarea tehnică din punctul de vedere al aderenței la principiile arhitecturale agreate în Strategia TI a M.F.- C.N.I.F. și formulează recomandări pentru modificarea acestora sau solicită definirea de soluții alternative, dacă e cazul.

- participă alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate pentru sistemul informatic PATRIM conform legislației în vigoare și cerințelor politicii de securitate de la nivel M.F.- C.N.I.F.

Arhitectul de sistem va îndeplini următoarele cerințe:

- Competențe tehnice privind tehnologiile si limbajele de programare pe care Prestatorul le va utiliza în cadrul proiectului, dovedite prin cel puțin o certificare recunoscută la nivel național/ internațional  care să demonstreze specializarea în tehnologiile  utilizate în cadrul proiectului.

- Competență în arhitectura sistemelor informatice, dovedită prin certificări/diplome recunoscute la nivel național/internațional.

- Experiență specifică concretizatã în minim 1 (un) proiect similar.

Expert cheie 3: Arhitect de Aplicații / Coordonator Tehnic

Arhitectul de Aplicații / Coordonator Tehnic  are următoarele responsabilități:

- propune soluția tehnică pentru a asigura actualizarea și/sau extinderea funcționalităților sistemului informatic PATRIM, conform cerințelor specifice. El va propune o arhitectură care să funcționeze optim pe platforma existentă și care să răspundă cerințelor formulate în cadrul actualului proiect.

- propune soluția tehnică pentru implementarea noilor funcționalități sistemului informatic PATRIM conform solicitărilor. Va coordona și integrarea componentelor sistemului astfel încât să se țină seama și de influențele directe/indirecte ale modificărilor efectuate asupra tuturor componentelor acestuia. De asemenea, el va asigura că modificările ulterioare sunt în concordanță cu arhitectura existentă.

- găsește soluții împreună cu Arhitectul de Sistem, astfel încât să asigure disponibilitatea și performanța sistemului informatic PATRIM conform specificațiilor tehnice și funcționale.

- în calitate de Coordonator Tehnic, acesta va coordona echipa de dezvoltare și va asigura cadrul tehnic necesar implementării versiunilor (controlul versiunilor, al configurațiilor, al mediilor tehnice etc.).

- participă alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate pentru sistemul informatic PATRIM conform cerințelor în vigoare și  conform politicii de securitate de la nivel M.F.- C.N.I.F.

- va avea responsabilitatea proiectării/adaptării tuturor aspectelor securității de sistem end-to-end, inclusiv autentificarea, autorizarea, controlul accesului, setările de securitate pentru sistemele operaționale, portaluri, baze de date și servere de aplicații, logarea de siguranță, securitatea serviciilor Web, manevrarea în siguranță a datelor, în funcție de caz.

- se va implica în activitatea de mentenanță, rezolvând în timp util problematici de care este responsabil prin rolul  pe care-l deține în proiect.

- va coordona și se va implica activ în activitatea de mentenanță alături de echipa dedicată, analizând solicitările de schimbare împreună cu analistul de business.

Arhitectul de Aplicații / Coordonatorul Tehnic va îndeplini următoarele cerințe:

- Competență în dezvoltare de software, dovedită prin certificări/diplome recunoscute la nivel național/internațional.

- Competență în arhitectura aplicațiilor informatice, ce va fi demonstrată  cu certificări recunoscute la nivel național/internațional.

- Experiență specifică concretizatã în minim 1 (un)  proiect similar.

Expert cheie 4: Analist de Business

Analistul de Business  are următoarele responsabilități:

- va analiza și specifica cerințele pentru modificările survenite în mediul legislativ, norme sau bune practici cu privire la domeniul PATRIM.

- va fi implicat în analiza sistemului existent și a noilor cerințe, proiectarea și validarea realizării specificațiilor aferente cerințelor legislative naționale și de business cu privire la componentele noi ale sistemului informatic PATRIM.

- analizează împreună cu ceilalți experți cheie implicați, și propune soluții pentru realizarea cerințelor menționate în actualul Caiet de Sarcini specifice fiecărei componente a sistemului informatic PATRIM.

- se va asigura că funcționalitățile implementate sunt conform tuturor specificațiilor funcționale de la toate nivelurile și că acestea sunt integrate corect în cadrul sistemului PATRIM.

- se va implica în pregătirea și execuția cu succes a tuturor testelor funcționale, alături de Coordonatorul de testare/Tester.

- va analiza solicitările de schimbare de la nivel național, conform cerințelor legislative și de business care apar pe perioada mentenanței evolutive și adaptive, indiferent de componenta sistemului informatic PATRIM.

Analistul de business va îndeplini următoarele cerințe:

- Competență în analiza de business, dovedită prin certificări/diplome recunoscute la nivel național/internațional.

- Experiență specifică concretizatã în minim 1 (un)  proiect similar.

Expert cheie 5: Coordonator de Testare/Tester

Coordonatorul de Testare/Testerul  are următoarele responsabilități:

- va conduce echipa de testare pentru validarea rezultatelor propuse în urma modificărilor aduse sistemului.

- se va implica direct în activități de testare în funcție de complexitatea modificărilor efectuate (testare internă, testare de regresie, testare împreună cu Beneficiarul/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business, testare de conformitate pentru obținerea acceptanței interne, în funcție de caz.

- va avea rolul de a menține o comunicare strânsă cu echipele corespondente de la toate nivelurile implicate în activitatea de testare.

- se va preocupa în permanență ca observațiile primite de la Beneficiar/Beneficiarul Final, Beneficiarii de business, în funcție de caz să ajungă în timp util la echipa de dezvoltatori în vederea remedierii situației/Bug-urilor etc. și testele să fie reluate corespunzător, când este cazul, inclusiv în perioada de mentenanță.

- va analiza și aplica în testare specificațiile de testare de conformitate conform cerințelor   apărute în perioada de mentenanță.

- va participa și coordona echipa de testare pentru finalizarea cu succes a oricărei activități de testare alături de Beneficiarul Final/Beneficiarii de business, inclusiv pe perioada mentenanței.

- De asemenea, acesta va coordona:

- toate testele de conformitate internă pe baza scenariilor de test construite la nivel național;

- va trata erorile constatate în timpul activităților de testare și va participa la elaborarea, alături de ceilalți experți cheie implicați, la documentațiile solicitate, în vederea integrării rezultatelor aferente activității de testare;

- crearea atât a cazurilor de utilizare și testare cât și a datelor de test;

- crearea/actualizarea documentației aferente activității de testare;

- toate testele de acceptanță internă, de regresie, de conformitate etc privind funcționarea întregului sistem PATRIM, ca urmare a reproiectării,  optimizării, migrării și actualizărilor efectuate;

- asistarea Beneficiarului, Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business (în funcție de caz), în efectuarea testelor de acceptanță internă/finală, dacă de comun acord, (Manager de proiect Prestator - Beneficiar) se ajunge la această situație.

Coordonatorul de Testare/Testerul va îndeplini următoarele cerințe:

Competență în testarea sistemelor informatice,

  - Competențe tehnice dovedite prin minimum o certificare recunoscută la nivel național/ internațional  în domeniul testării software-lui sau asigurării calității, cum ar fi cele echivalente cu ISTQB Advanced Test Analyst.

  - Experiență specifică concretizatã în minim 1 proiect similar.

Expert cheie 6: Administrator de Sistem

Administratorul de Sistem  are următoarele responsabilități:

- va avea responsabilitatea monitorizării sistemului existent pentru a menține nivelul de disponibilitate a acestuia. Monitorizarea se va face la nivelul componentelor software implicate, în special în Managementul de procese;

- va propune și va implementa modalități de îmbunătățire a performanței sistemului;

- va monitoriza sistemul PATRIM, pentru toate componentele, asigurând funcționarea optimă a acestuia inclusiv în condițiile extinderii de funcționalități specifice domeniului;

- va participa alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate pentru sistemul informatic PATRIM, conform cerințelor în vigoare și  politicii de securitate de la nivel M.F.- C.N.I.F.

Administratorul de Sistem  va îndeplini următoarele cerințe:

  - Competențe privind proiectarea și/sau administrarea sistemelor informatice dovedite prin cel puțin o certificare în domeniu, recunoscută la nivel național/ internațional, care să demonstreze specializarea în tehnologiile utilizate în cadrul proiectului.

  - Experiență specifică concretizatã în minim 1 (un)  proiect similar.

Expert cheie 7: Administrator de Baze de Date Oracle

Administratorul de Baze de Date Oracle  are următoarele responsabilități:

- va răspunde de proiectarea structurii de date, prin transpunerea fluxului informațional și a schemelor logice, specifice sistemului, în baze de date relaționale;

- răspunde de interconectarea bazelor de date, de probleme legate de replicarea datelor (dacă este cazul) și asigură legătura cu bazele de date existente;

- răspunde de configurarea bazelor de date pentru a obține performanțe maxime în raport cu cerințele aplicațiilor și stabilește resursele hardware necesare. La implementare, parametrii bazei de date (timp de răspuns, grad de încărcare/resurse ocupate, normalizare și redundanță a  datelor etc.) trebuie să rămână identici sau să fie mai buni ca înainte de implementarea noului sistem, în funcție de caz și de cerințe;

- va avea responsabilitatea întreținerii bazei de date Oracle pe tot parcursul proiectului.

- va avea responsabilitatea menținerii integrității și acurateței  bazelor de date;

- stabilește politicile de backup și recover a datelor în caz de dezastru;

- semnalează echipei de dezvoltare și/sau arhitectului de sistem eventualele alterări ale parametrilor funcționali, identifică cauza și solicită îmbunătățirea/remedierea.

- va propune, proiecta și implementa sistemul de securitate în conformitate cu procedurile și politicile existente, propunând, acolo unde este cazul, îmbunătățiri/modificări cu justificările impuse. În acest context analizează și propune planul de backup precum și strategiile de recuperare în caz de dezastru, în colaborare cu echipa de dezvoltare și administratorul de sistem. De asemenea, împreună cu echipa de dezvoltare, stabilește și crează funcții de monitorizare (alerte generate automat), planul de acțiune și procedura de intervenție.

- o importanță vitală este identificarea și rezolvarea erorilor și/sau bug-urilor la nivelul bazei de date a sistemului, coerent cu dezvoltările efectuate. În acest sens, expertul trebuie să propună echipei de proiectare structuri de fișiere log și va asigura disponibilitatea bazei de date aferente sistemului pentru toate celelalte baze de date cu care se interconectează.

- participă alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate pentru sistemul informatic PATRIM conform cerințelor în vigoare și conform politicii de securitate de la nivel M.F.- C.N.I.F.).

- va acorda asistență și suport tehnic.

- va participa la activitatea de testare cu preponderență în perioada executării migrării şi comasării datelor.

- va participa la crearea/actualizarea documentațiilor tehnice.

Administratorul de Baze de Date Oracle  va îndeplini următoarele cerințe:

- Competențe privind proiectarea conceptuală, modelarea și/sau administrarea sistemului de gestiune baze de date care va fi implementat  în cadrul proiectului, dovedite prin cel puțin o certificare în domeniu, recunoscută la nivel național/ internațional prin care să demonstreze specializarea în tehnologiile  utilizate în cadrul proiectului.

- Experiență specifică concretizatã în minim 1 (un)  proiect similar.

Nota: Implicarea și rolul experților în proiecte care sunt de interes pentru evaluare, poate fi demonstrată și prin recomandări/declarații pe propria răspundere emise de însuși Ofertant/Angajator, dacă și numai dacă acestea sunt asumate prin semnătură de către Beneficiarul serviciilor și sunt însoțite de documente care să demonstreze relația contractuală dintre expertul propus și emitentul recomandării, la data derulării proiectului referit. În cazul în care se prezintă declarație pe proprie răspundere emisă de Ofertant/Angajator, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă celelalte informații necesare, următoarea mențiune: „Cunosc prevederile art. 57 din Regulamentul financiar UE nr. 966/2012 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese, precum și  prevederi-le art.292 „Falsul în declarații” din Codul penal potrivit căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, achizitorul acceptă documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

Operatorul economic străin trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta pe parcursul derulării contractului  autorizațiile recunoscute de autoritățile române.

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și, după caz, pentru obținerea punctajului tehnic, ofertanții trebuie să prezinte, pentru fiecare expert cheie solicitat din caietul de sarcini, următoarele informații/documente:

- în formularul de propunere tehnică se va indica numele persoanei propuse pentru fiecare poziție și indicații clare privind paginile unde pot fi regăsite documentele suport anexate aferente fiecărui expert;

- anexate la formularul de propunere tehnică - declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă (în cazul în care aceasta nu este angajat al Prestatorului);

- anexate la formularul de propunere tehnică - Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către fiecare titular în parte și datat;

- anexate la formularul de propunere tehnică - Copiile documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi:

- Diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;

- Recomandări emise de beneficiarul final al proiectului, semnate sau contrasemnate de către Autoritatea Contractantă/beneficiarul privat în calitate de beneficiar final, sau alte documente edificatoare, din care să reiasă denumirea, beneficiarul și perioada de realizare a proiectelor/contractelor în care a acumulat experiența solicitată și activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în proiect,  care să evidențieze experiența profesională specifică similară.

Copiile documentelor trebuie să fie însoțite de mențiunea „CONFORM CU ORIGINALUL”.

Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise în alta limba decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către ofertanți, beneficiarul poate solicita și alte documente/informații care să clarifice experiența profesională solicitată. De asemenea, beneficiarul își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către ofertanți.

Persoanele propuse vor fi de preferat vorbitori de limba română. În cazul persoanelor care nu sunt vorbitori de limba română, prestatorul va pune la dispoziție interpreți/ traducători autorizați în vederea comunicării cu personalul beneficiarului și în vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate beneficiarului în limba română. Ofertantul declarat câștigător este responsabil de acoperirea tuturor cheltuielilor referitoare la interpreți/ traducători/ traduceri.

Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre persoanele nominalizate și ofertant (extras Revisal/ contract de muncă, etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al ofertantului, fiecare astfel de personal va completa și va semna o declarație de disponibilitate semnată de titular, cu referire strictă la obiectul contractului ce face obiectul prezentului Caiet de Sarcini.

Pe parcursul derulării contactului de achiziție publică, modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează conform prevederilor art. 162 din Anexa 1 (Normele metodologice) la HG nr. 395/2016.

## 12.2	Alți experți

Pe lângă experții cheie, vor fi necesari și alți experți, denumiți în continuare experți non-cheie. Complexitatea proiectului necesită o echipă cu o diversitate de aptitudini și competențe care să poată fi alocată dinamic, în funcție de necesitățile apărute.

Considerăm că o serie de experți, cum sunt cei enumerați mai jos, s-ar putea alătura echipei pentru a obține rezultatele așteptate:

- Programatori Java/ Oracle pl-sql /rapoarte Jasper

- Administratori de sistem/Specialiști de infrastructură (Baza de date Oracle, containere, infrastructură centrală).

- Testori, Scriitori tehnici și Instructori.

Prestatorul va selecta și/sau angaja și alți experți conform necesităților și profilurilor identificate în acest Caiet de Sarcini.

Pentru experții non-cheie NU este necesară prezentarea identității exacte a acestora în cadrul propunerii tehnice și a documentelor suport la momentul ofertării.

Pentru experții non-cheie propuși, în cadrul ofertei tehnice se vor prezenta numai informații privind modul de implicare a acestora în activitățile proiectului, responsabilitățile și momentul implicării, precum și metodologia care va fi utilizată pentru identificarea/recrutarea acestora și includerea în echipa de proiect în momentele necesare.

Prestatorul va asigura un număr suficient de experți non-cheie pentru realizarea proiectului, suplimentând resursele alocate activităților pe perioada derulării contractului, fără însă a solicita modificarea valorii acestuia.

Experții non-cheie vor lucra în permanență sub coordonarea experților cheie nominalizați.

Experții non-cheie vor fi implicați în derularea contractului  doar cu notificarea prealabilă a beneficiarului cu minimum 10 zile înainte de data propusă pentru implicarea în contract. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative.

Se vor prezenta documente justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor minime indicate în prezentul Caiet de Sarcini, cum ar fi:

- Studii absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, demonstrate prin diplomă de licență sau echivalent;

- certificări relevante pentru rolul pe care este desemnat să-l îndeplinească în proiect ( exemplu: APEX/Java/ Oracle pl-sql /rapoarte Jasper, proiectare/administrare baza de date Oracle, server de aplicație  WebLogic, WildFly, etc)

- experiență în minimum un proiect în care să fi avut activitãți similare specifice poziției pentru care este propus

- Evaluarea de către Beneficiar a îndeplinirii cerințelor privind calificările și experiența similară, stabilite în prezentul caiet de sarcini pentru experții non-cheie, se va realiza în baza documentelor transmise de prestator înainte de implicarea acestora în activitățile proiectului.

Se vor prezenta următoarele:

- CV Europass, datat și semnat de titular

- Declarație de disponibilitate pentru perioada aferentă desfășurării activităților pe care și le asumă din prezentul caiet de sarcini.

- Copiile documentelor justificative relevante care demonstrează pregătirea și/sau experiența profesională indicate în prezentul caiet de sarcini, cum ar fi:

    - Diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;

    - Recomandări emise de beneficiarul final al proiectului, semnate sau contrasemnate de către Autoritatea Contractantă/beneficiarul privat în calitate de Beneficiar final, sau alte documente edificatoare, din care să reiasă denumirea, beneficiarul și perioada de realizare a proiectelor/contractelor în care a acumulat experiența solicitată și activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în proiect,  care să evidențieze experiența profesională specifică similară;

- Acord de confidențialitate

- Declarație privind conflictul de interese

Prestatorul va preciza în mod clar dacă o persoană nominalizată să facă parte din echipa de experți non-cheie va îndeplini unul sau mai multe roluri. În acest caz, se va verifica dacă sunt îndeplinite cumulativ cerințele aferente rolurilor respective.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat expertul non-cheie, în situația în care constată că acesta nu prezintă documente justificative conforme cu rolul pentru care este propus sau constată existența unui conflict de interese.

Pentru fiecare expert implicat în derularea contractului, atât experții cheie, cât și pentru experții non-cheie se va prezenta  câte un Acord de confidențialitate și o Declarație privind conflictul de interese, asumate prin semnătură.

Spre deosebire de experții cheie, pentru care se solicită documentele justificative la termenul limită de depunere a ofertelor, pentru experții non-cheie documentele justificative se prezintă si se evaluează la momentul implicării acestora în activitățile viitorului Contract (art.3, alin.4 din instrucțiunea ANAP 1/2017).

Semnarea a câte un Acord de confidențialitate este valabil și pentru experții non-cheie.

Funcționarii publici pot fi recrutați ca experți cu respectarea prevederilor art.96 alin.(1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Selecția experților trebuie să fie făcută de către Prestator în baza principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal și lipsa unui posibil conflict de interese.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile Contractului, și în măsura în care se consideră necesar, să se deplaseze în locațiile care vor fi stabilite de Beneficiar, pe toată perioada derulării Contractului.

Prestatorul este obligat să asigure traducători pe toată durata activităților desfășurate în cadrul Contractului, pentru experții care nu sunt vorbitori nativi de limba română sau care nu au cunoștințe avansate de limba română.

Costurile aferente traducătorilor sunt incluse în tariful tuturor experților.

# ANEXE

## Anexa nr. 1 – Documente de referință emisecare cuprind informații utile necesare realizării cerințelor specifice acestui Caiet de Sarcini.

| Nr. crt. | Identificare | Denumire |
| --- | --- | --- |
| 1. | Patrimoniu Administrator Bunuri | Manual ANAF - Patrimoniu Administrator Bunuri.doc |
| 2. | Patrimoniu Administrator | Manual ANAF - Patrimoniu Administrator.doc |
| 3. | Patrimoniu OfiterDirectie | Manual ANAF - Patrimoniu OfiterDirectie.doc |
| 4. | Patrimoniu Ordonator Principal | Manual ANAF - Patrimoniu Ordonator Principal.doc |
| 5. | Patrimoniu Vizualizare | Manual ANAF - Patrimoniu Vizualizare.doc |
| 6. | Pentru PATRIM PRIVAT, în prezent există OMF nr. 668/2014 şi Ghidul pentru declaraţia P4000, care nu sunt relevante, întrucât se doreşte formatul de la Patrim-Public, respectiv pct. 1-5 de mai sus |  |

## Anexa nr. 2 – Glosar de termeni și acronime

| Termeni /Acronime | Semnificație |
| --- | --- |
| AFP | Administrația Finanțelor Publice |
| ALOP | Sistem informatic privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata creditelor bugetare |
| ANAF | Agenția Națională de Administrare Fiscală |
| APLIC_ROL | Sistem informatic pentru evidența Rolurilor pentru Aplicațiile Informatice |
| BNR | Banca Națională a României |
| CONTAB | Sistem informatic pentru evidența contabilă a instituțiilor publice |
| DDW | Direcția Data Warehouse |
| ISO | Organizatia Standardelor Internaționale a Națiunilor Unite („International Organization for Standardization”) |
| LAN | Rețeaua locală („Local Area Network”) |
| LDAP | Protocol de gestiune a anuarelor („Lightweight Directory Access Protocol”) |
| MF | Ministerul Finanțelor |
| N/A | Nu se aplică (Not Aplicable) |
| PATRIM | Sistem informatic pentru Inventarul Centralizat al bunurilor din proprietatea statului |
| PATRIM PRIVAT | Declaraţia P4000 pentru Inventarul Centralizat al bunurilor din proprietatea privată a statului |
| PDF | Format portabil al documentului |
| RCNG | Registrul Contribuabililor și Nomenclatoare Generale |
| Registre Generale | Sistem informatic pentru gestiunea ordinelor de plată, a dispozițiilor de casierie, Registrului de casă. |
| SIACF | Sistem Informatic de Administrare a Creanțelor Fiscale |
| SQL | Limbajul de interogare structurat („Structured Querry Language”) |
| SPV | Spațiul Privat Virtual |
| UE | Uniunea Europeană |
| TI | Tehnologia Informației |
| TIC | Tehnologia Informației și Comunicații |

## Anexa nr. 3 - Solicitările aferente proiectului "Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară"

| Nr. crt. | Denumire solicitare | Data lansării în producție - Milestone- |
| --- | --- | --- |
| 1. | PATRIM - Servicii de dezvoltare software pentru reproiectare, comasare date, optimizare și migrare a sistemului informatic PATRIM, pentru inventarele centralizate ale bunurilor din domeniul public al statului, respectiv ale bunurilor imobile din domeniul privat al statului și a bazei de date aferente la o versiune superioară |  |
| 1. | - analiza sistemului informatic existent în scopul identificării tuturor componentelor care trebuie reproiectate, optimizate, comasate, migrate, actualizate sau adăugate conform ultimei versiuni a legislației naționale în vigoare specifice sistemului PATRIM. - analiza situației existente în vederea reproiectării, optimizării și migrării sistemului informatic PATRIM și a cererilor de schimbare pentru implementarea în cadrul sistemului a cerințelor, și a impactului funcțional și tehnic a acestora asupra întregului sistem. Formulare propunere arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c sau o versiune ulterioară, superioară și Server de Aplicație WebLogic, WildFly etc. - analiza structurii bazei de date existente, armonizarea şi comasarea datelor din schemele implicate, astfel încât la implementarea sistemului optimizat, parametrii bazei de date să ofere facilități suplimentare privind: timpul de răspuns, grad de încărcare/resurse ocupate, normalizare și redundanță a datelor etc., respectiv acești parametri trebuie să fie mai buni ca înainte de implementarea noului sistem. Se vor analiza modalitățile de normalizare a bazei de date astfel încât să se facă până la cel puțin a treia formă normală (3NF – Third Normal Form). Decizia finală se va lua împreună cu echipa Beneficiarului. -în urma analizei prealabile a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, o analiză a obiectelor bazei de date etc., Prestatorul va face propuneri de îmbunătățire, optimizare a acesteia, în vederea creșterii performanțelor, în funcție de fiecare caz. Ca urmare a acestei analize, de comun acord cu echipa Beneficiarului, se va stabili dacă se va efectua o migrare simplă sau dacă în prealabil se vor aplica îmbunătățiri ale structurilor existente. - analiza cerințelor și de business formulate în Caietul de Sarcini, corelate cu cele identificate în perioada de analiză. - analiză și propunere pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F.. - identificarea și analiza procedurilor manuale și semiautomate, a incidentelor repetitive care apar în aplicația nemigrată, în vederea găsirii de soluții pentru rezolvarea automată a acestora și/sau pentru evitarea/reducerea apariției de astfel de cazuri. - analiza rapoartelor existente în scopul îmbunătățirii informațiilor cuprinse în acestea, astfel încât acestea să fie cât mai corecte, parametrizate, accesibile și explicite utilizatorilor. | În planificare se va ține cont de faptul că trebuie respectat termenul cheie, Mi. |
| 1.2. | - identificarea și documentarea tuturor funcționalităților și validărilor de business existente în momentul demarării procesului de reproiectare cu scopul replicării acestora în noua aplicație. | În planificare se va ține cont de faptul că trebuie respectat termenul cheie, Mi. |
| 1.3. | - rescrierea tuturor funcționalităților sistemului informatic: interfeţe, procedurii, rapoarte etc. în noua tehnologie. Aceste proceduri/funcții trebuie menținute, optimizate, și eventual create altele noi, în funcție de solicitările din partea de business. | În planificare se va ține cont de faptul că trebuie respectat termenul cheie, Mi |
| 1.4. | - optimizarea bazei de date și migrarea bazei de date Oracle existente la o versiune superioară, Oracle Database 19c Enterprise Edition sau la o versiune ulterioară, superioară, conform cerințelor formulate în prezentul Caiet de Sarcini, dacă aceasta din urmă este pusă la dispoziție în timp util de către Beneficiar, respectându-se cerințele din Caietul de Sarcini. - optimizarea bazei de date prin oferirea de facilități suplimentare privind: timpul de răspuns, grad de încărcare/resurse ocupate, normalizare și redundanță a datelor etc., respectiv acești parametri trebuie să fie mai buni ca înainte de implementarea noului sistem. Normalizarea bazei de date trebuie să se facă până la cel puțin a treia formă normală (3NF – Third Normal Form). Decizia finală se va lua împreună cu echipa Beneficiarului. - implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic întegrat M.F., conform deciziei luate împreună cu Beneficiarul. | Mi |
| 1.5. | - efectuarea cu succes a testelor interne, de regresie și de conformitate, urmărindu-se fluxurile complete și complexe ale sistemului informatic, astfel încât să se demonstreze faptul că toate componentele sistemului informatic reproiectat şi optimizat, migrat, inclusiv în relație cu celelalte sisteme informatice cu care sistemul PATRIM este interconectat. | În planificare se va ține cont de faptul că trebuie respectat termenul cheie, Mi. |
| 1.6. | - obținerea acceptanței de la nivel național, din partea Beneficiarului Final și/sau Beneficiarii de business, în funcție de caz, după finalizarea cu succes a testelor de conformitate internă. | Mi și în cadrul activității A#10, dacă va fi cazul. |
| 1.7. | - aplicația trebuie să permită căutări în baza de date a diferite informații specifice PATRIM după mai multe criterii de căutare, ex. cuvinte cheie, coduri, denumiri etc., efectuarea de diferite filtrări, stabilite în perioada de analiză. | Mi |
| 1.8. | - alte cerințe noi care pot apărea ca urmare a modificărilor legislative și/sau cerințelor specifice de business emise inclusiv după achiziția serviciilor, pe parcursul desfășurării Contractului. | În cadrul activității A#10. |
| 1.9. | -aplicația trebuie să permită elaborarea de diferite raportări, situații centralizatoare și specifice PATRIM, al căror format și tipul de informații afișate se va stabili de comun acord în cadrul activității de analiză sau pe parcursul operaționalizării sistemului. Unele situații există și vor fi migrate, reproiectate, iar altele vor fi noi, formatul și informațiile conținute fiind stabilite în urma activității de analiză. | Mi și în cadrul activității A#10. |
| 1.10. | - efectuarea cu succes a testelor interne, de regresie și de conformitate, în vederea obținerii acceptanței, urmărindu-se fluxurile complete și complexe ale sistemului informatic, astfel încât să se demonstreze faptul că toate componentele sistemului informatic PATRIM reproiectat şi optimizat, migrat funcţionează în parametri normali și toate componente funcționează corelat, inclusiv în relație cu celelalte sisteme informatice cu care sistemul PATRIM este interconectat. | Până la Mi |
| 1.11. | - realizarea auditării întregului sistem informatic PATRIM, respectiv: atât a acțiunilor care au ca efect operații de actualizare a bazei de date cât și asupra operațiunilor de vizualizare a diferitelor opțiuni din aplicație. Detalii asupra acestui aspect și asupra celorlalte aspecte referitoare la arhivare, acces etc. se vor obține în urma activității de analiză. | Mi |
| 1.12. | - respectarea tuturor cerințelor de securitate și confidențialitate conform politicii și strategiei M.F.- C.N.I.F. și reglementărilor în vigoare. | Mi și pe tot parcursul proiectului |
| 1.13. | Administratorul aplicației trebuie să poată realiza o administrare cât mai corectă beneficiind de: un instrument de audit cât mai complet inclusiv pentru toate tipurile de interogări. loguri care să cuprindă informații cât mai clare și complete și care să permită identificarea/vizualizarea facilă a informațiilor procesate și/sau eronate. Propunere și implementare de măsuri corespunzătoare. Modalități de identificare și de rezolvare facilă a erorilor prin implementarea de mecanisme adecvate. Aceste mecanisme trebuie să permită notificări adresate administratorilor de sistem privind întreruperea legăturilor și a altor posibile probleme care vor fi identificate în perioada de analiză. Propunere și implementare de măsuri corespunzătoare. Identificare de cazuri și transmiterea de notificări via email către administratorul de sistem și/sau aplicație, în funcție de caz, privind diferite atenționări, cum ar fi atenționare asupra spațiului insuficient pe disc etc. modalități specifice și facile de a rezolva problemele apărute în administrarea aplicației, reluarea procesărilor în diferite cazuri de erori etc. simplificarea și automatizarea sau semiautomatizarea, în funcție de caz, a procedurilor legate de rezolvarea cazurilor celor mai frecvente de erori materiale. Identificarea și simplificarea procedurilor necesare pentru rezolvarea unor cazuri de excepție. crearea de facilități de administrare și gestionare a diferitelor funcționalități aferente administrării aplicației, care vor fi analizate și detaliate în perioada de analiză. realizarea unor proceduri operaționale și manuale (livrabile) care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori, după ce s-a efectuat analiza completă și s-au optimizat procedurile cele mai importante care intră în sarcina administratorului de aplicație. alte îmbunătățiri vor fi stabilite de comun acord Prestator - Beneficiar/Beneficiar Final/Beneficiari de business, în urma analizei. | Mi |
| 1.14. | Reproiectarea modulelor specifice PATRIM: gestionare nomenclatoare specifice PATRIM, modul de management al actelor normative, modul pentru arhivare: administrarea nomenclatoarele specifice cu istoric, ținându-se cont de data de început și de sfârșit valabilitate. aplicația trebuie să permită administratorilor de aplicație să administreze parametrii de lucru și nomenclatoarele specifice prin intermediul facilităților oferite de aplicație. rapoartele vor putea fi obținute atât în format .pdf cât si în format editabil, tabelar (xls). auditarea utilizatorilor pentru întreaga aplicație, inclusiv pentru componenta de nomenclatoare. alte detalii se vor stabili în perioada de analiză. | Mi |
| 1.15. | Toate ecranele, rapoartele standard, livrabilele, manualele și rapoartele obținute prin aplicație, trebuie să respecte anumite standarde stabilite de comun acord cu Beneficiarul/Beneficiarul Final/Beneficiarii de business ai sistemului și care se referă la: a. Modul de prezentare a aplicației astfel încât să aibă o interfață prietenoasă și să fie dezvoltată conform cerințelor Beneficiarului/ Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business ai sistemului informatic (inclusiv format meniu, structură ecrane, utilizare diacritice (obligatoriu atât în partea de interfață, cât și în baza de date, inclusiv la nomenclatoare specifice, numele utilizatorilor, numele semnatarilor diverselor rapoarte, pe scurt-pentru toate informațiile), etichete în limba română dacă nu se face vreo solicitare expresă de către Beneficiar/Beneficiarul Final și/sau Beneficiarii de business ca să fie scrise în engleză, logo aplicație, background, culori, butoane, icoane, hint-uri, tooltip-uri, formatări, fonturi, aliniere de câmpuri pe ecran și în rapoarte, antete rapoarte în limba română sau în engleză (dacă se solicită expres), utilizarea UTF8, format standard unitar de tip dată, afișarea datei editării, a paginației, să se folosească separatori pentru câmpurile numerice care reprezintă valori, cu separator virgulă pentru partea zecimală etc.), rapoarte parametrizate, parametrizări pentru câmpuri variabile de ex. text de lege, semnături, funcții, sigle etc. Exemple de cerințe de formate/alinieri pentru câmpurile utilizate atât în forme cât și în rapoarte: - câmpuri numerice - aliniate la dreapta. - format câmpuri numerice reprezentând valori : 999.999.990,90. - câmpuri alfanumerice - aliniate la stânga. - câmpuri care au lungimi fixe - pot fi aliniate pe centru. - format dată: zz.ll.aaaa.- aliniere pe centru. b. Respectarea cerințelor de editare a rapoartelor standard stipulate în cadrul Caietului de Sarcini și manualele menționate mai sus. c. Alte cerințe stabilite de comun acord după începerea Contractului. | Mi și pe tot parcursul proiectului. |
| 1.16. | Drepturile utilizatorilor vor fi gestionate în continuare, pentru toate componentele și nivelurile de funcționare, prin Managementul Identității. Definirea rolurilor se va realiza în aplicație în vederea creșterii gradului de securitate a informațiilor din baza de date. Detalii se vor oferi în perioada de analiză. Aplicația trebuie să permită flexibilitate maximă în schimbarea nivelului de funcționare (central, teritorial) și/sau un utilizator își schimbă arondarea la alt nivel de funcționare. | Mi |
| 1.17. | Asigurarea înaltei disponibilități a sistemului informatic pe întreaga perioadă a proiectului, respectiv funcționare în regim (24x7x365). | Mi și pe tot parcursul proiectului |
| 1.18 | Componentele sistemului informatic PATRIM, vor fi reproiectate, conform solicitărilor identificate atât în Caietul de Sarcini. Includerea de noi opțiuni specifice în fiecare aplicație componentă, dacă vor fi cerințe identificate și detaliate în acest sens în perioada de analiză. | Mi |
| 1.19. | Optimizarea structurii bazei de date, în măsura cerințelor identificate. | Mi |
| 1.20. | La sfârșitul Contractului și la termenele cheie, mediile de test și producție să fie identice, iar mediul de dezvoltare trebuie să cuprindă ultimele versiuni. | La Mi și la sfârșitul Contractului. |
| 1.21. | Realizarea optimizării tuturor legăturilor între toate componentele sistemului PATRIM reproiectat, comasat, migrat, optimizat și între acestea și celelalte sisteme informatice, în funcție de caz. | Mi |
| 1.22. | Analiza și reproiectarea a diferite situații și statistici în vederea rezolvării diferitelor probleme, îmbunătățiri și/sau reorganizări a informațiilor afișate. Identificarea și realizarea de noi situații conform solicitărilor de business. | Mi |
| 2. | Alte cerințe - formulate în solicitările sale de către Beneficiarul Final pentru sistemul PATRIM și de la Beneficiarii de business | Cerințele cunoscute și detaliate de Beneficiarul Final/Beneficiarii de business în momentul activității de analiză se vor realiza până la Mi, restul în cadrul activității A#10. |
| 2.1. | - există posibilitatea solicitării de diferite situații noi al căror format și conținut se va stabili de către Beneficiarul Final al sistemului și /sau Beneficiarii de business, în funcție de caz. - există posibilitatea solicitării de actualizare corespunzătoare a anumitor situații existente. | Mi și/sau în cadrul activității A#10, așa cum se va stabili în perioada de analiză. |
| 2.2. | - cerințe specifice PATRIM conform PS-40 (Procedura de sistem 40 – Cerere de modificare și completare aplicație informatică) nr. 576025/26.05.2022 din partea Direcției Generale de Legislaţie şi Reglementare în Domeniul Activelor Statului – Ministerul Finanțelor, pentru comasarea aplicaţiei PATRIMONIUL ORDONATORI cu declaraţia P4000 – Formularul privind inventarul centralizat al bunurilor impbile proprietate privată a Statului Român, reproiectarea prin utilizarea unor funcţionalităţi identice în prelucrarea, actualizarea şi vizualizarea datelor aferente. Structura aplicației trebuie să includă 3 module distincte, după cum urmează: Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; Inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului; Situaţia centralizatoare a bunurilor identificate de autorităţile administraţiei publice sau din alte surse ca fiind ale statului, fără să fi fost identificată entitatea care le deţine în administratare. Primele două module antemenționate urmează să fie structurate similar, în oglindă, cu posibilitatea gestionării acestora în mod distinct, pe nivele de competență/acces. Cel de-al treilea modul, urmează să fie accesibil doar la nivelul Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului. trebuie să permită operarea, prin inițiere cereri/validare, cereri/extragere file/rapoarte cu datele de identificare ale bunurilor din domeniul public/ privat al statului; trebuie să ofere o imagine coerentă, integrată a anexelor la hotărârile Guvernului privind centralizarea bunurilor din domeniul public/privat al statului şi a celor de modificare/completare a acestora, prin intermediul operării datelor de identificare ale bunurilor din hotărârile Guvernului sau alte acte normative care au ca obiect de reglementare inventarele centralizate. - În funcţie de tipul operaţiunii : înscriere, modificare, actualizare valoare inventar, transfer sau scoatere din inventar total/parțial, divizare, comasare, etc. , aplicaţia trebuie să permită îngheţarea bazei de date la 31 decembrie în fiecare an, în mod automat. Îngheţarea bazei de date trebuie să poată fi efectuată „manual” şi la o dată specificată de administratorul aplicaţiei. - arhivarea informației astfel încât să permită accesarea din aplicație a oricărei perioade, în orice moment al timpului. - posibilitatea de a construi rapoarte în timp real în funcție de solicitările primite la un moment dat. - trebuie să permită acces concomitent al unui număr mare de useri, pe nivele de competenţă/acces, atât din cadrul Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului (Ministerul Finanțelor) – administrator, ofiţer de direcție cu atribuţii de validare cereri operare acte normative sau corecţii, useri cu atribuţii exclusiv de interogare şi tipărire filă inventar/extras/raport, cât şi din celelalte ministere, alte organe ale administraţiei publice centrale sau alte entităţi care au dreptul să iniţieze cereri de validare în aplicaţie; - trebuie să permită importul datelor din programul informatic actual, întrucât pentru Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se porneşte de la datele deja centralizate existente în PATRIM_Patrimoniul public al statului; - trebuie să permită interogarea după mai multe criterii, simultan (de exemplu, denumire administrator+denumire localitate); - trebuie să permită căutarea după criteriul “rest adresă” . - pe site-ul Ministerului Finanţelor trebuie să fie o secţiune, un link distinct pentru Modul de public şi pentru Modul de Privat, iar căutările în cadrul acestora să poată fi efectuate de orice persoana interesată, după mai multe criterii decât se permite în prezent (denumire administrator, denumire localitate, denumire arteră, etc.), individual sau combinat. - trebuie să permită personalului din cadrul Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului – ofiţerul de direcție/administratorul - vizualizarea interfeței celorlalte entităţi, pentru a oferi îndrumare, dacă este cazul. - (în mod corelativ) pentru operaţiunea de conciliere, aplicaţia trebuie să permită importul sau legătura cu date din situaţiile financiar-contabile (datele care sunt furnizate de către serviciul de buget, să nu mai fie încărcate de către administratorii aplicaţiei, după cod fiscal, ci să se realizeze automat); - aplicaţia ar trebui să fie conexată cu platforme legislative, astfel încât să se permită ataşarea unui link către actele normative precizate la rubrica baza legală, astfel încât sa se deschidă direct actul normative. - forma tipărită a filei de inventar (extras) ar trebui să fie mai clară, în sensul prezentării datelor din descrierea tehnică, în funcţie de categorie, pe linii distincte pentru suprafeţe, nr. CF sau alte elemente de descriere tehnică, dar să permită și descrieri de tip text pentru bunuri care nu se pretează standardizării precum obiecte de artă sau care nu au fost avute în vedere în momentul elaborării elementelor cadru de descriere tehnică; - trebuie să ofere o funcție de atenţionare a ordonatorilor/notificare în aplicaţie, cu privire la acte normative/hotarâri ale Guvernului neoperate, suplimentar faţă de raportul de informare a ordonatorilor principali cu actele normative nefinalizate; - trebuie să ofere o funcție de atenţionare la introducerea cererilor de validare cu privire la existenţa în inventare a unor imobile cu aceleaşi date, dar la alte nr. MF, după anumite criterii (de exemplu, denumire arteră sau nr. CF), inclusiv prin crearea de legături între module (de exemplu, dacă se iniţiază o cerere on - line în Modulul de Public apare mesaj de atenţionare dacă a mai fost identificat un imobil cu aceeaşi adresă sau acelaşi nr. CF fie în Public, fie în Modulul de Privat), scopul fiind evitarea/corectarea unor eventuale duble înregistrări; - trebuie să permită extragerea de rapoarte cuprinzând listele de bunuri găsite după orice criteriu de căutare existent, atât pentru public, cat si pentru privat ; - trebuie să prezinte exclusiv lista cu denumirea arterelor identificate în urma căutării după criteriul “denumire arteră”, nu şi după toate arterele dintr-o localitate, aşa cum e cazul în prezent, în situaţia în care există localităţi cu aceeaşi denumire ca unele artere; - la iniţierea cererilor on - line, după introducerea codurilor de clasificaţie, să se activeze câmpurile cu elementele-cadru de descriere tehnică aferente codurilor respective. | Mi |
| 3. | Alte Cerințe: |  |
| 3.1. | posibilitatea de a genera rapoartele în format PDF, XLS și XML (unde este cazul). | Mi |
| 3.2. | - analiza validărilor efectuate în aplicație, în eventualitatea introducerii de validări suplimentare în aplicația națională, care, completate cu alerte corespunzătoare, să nu permită preluarea de informații eronate în baza de date. - solicitare ca sistemul informatic să permită obținerea de diferite Situații elaborate parametrizat (pe ecran și/sau în rapoarte), utilizând diferite criterii complexe, folosind combinații de operatori logici "and", "or" etc. în cadrul criteriilor. - interfața va fi reproiectată conform cerințelor Beneficiarului Final/Beneficiarilor de business. Orice modificare adusă acesteia se va face doar cu acordul acestora. - utilizarea informațiilor din aplicație să fie în concordanță cu data informațiilor referite în forma sau raportul respectiv, astfel încât să se utilizeze eficient și corect istoricul informațiilor. -îmbunătăţirea actualelor funcţionalităţi. - crearea de noi rapoarte referitoare la eventuale noi funcționalități specifice, care se vor stabili împreună cu Beneficiarul Final/Beneficiarii de business ai fiecărei componente a sistemului informatic, în partea de analiză. - toate situațiile să poată fi obținute în format .pdf, .xls sau .xml și orice alt format solicitat de Beneficiarul Final și Beneficiarii de business. | Mi |
| 3.3. | - identificarea și eliminarea eventualelor probleme apărute în componentele aplicației PATRIM. | Mi |
| 3.4. | - posibilitatea efectuării de selecții după diferite criterii simple și complexe. | Mi |
| 3.5. | - aplicația să permită acces restricționat numai la diverse subsisteme/componente ale sale în funcție de rolurile acordate utilizatorilor. | Mi |
| 3.6. | - posibilitatea realizării de ordonări și filtrări ale informațiilor afișate pe ecran, după criterii care vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul Final / Beneficiarii de business, în funcție de caz. Realizare de rapoarte în format .pdf, .rtf, .xml și .xls care să reflecte în principal informațiile așa cum au fost filtrate pe ecran. | Mi |
| 3.7. | - listele de valori care au la bază nomenclatoare, să cuprindă codul și denumirea corespondentă, sau numai denumirea, în funcție de caz. | Mi |
| 3.8. | - utilizarea informațiilor din nomenclatoare în aplicație să fie în concordanță cu data informațiilor referite în forma sau raportul respectiv, astfel încăt să se utilizeze eficient și corect istoricul informațiilor din nomenclatoare. | Mi |
| 3.9. | - toate situațiile (rapoartele) să fie parametrizate și să se folosească nomenclatoare, în funcție de caz. Ex. de parametrizare în cazul utilizării siglelor, semnăturilor de pe rapoarte și care pot fi variabile etc. Să fie atașată unitatea de măsură pentru câmpurile referitoare la valori (sume), sau în orice alt caz similar. Cerințele sunt valabile și pentru forme/interfețe. | Mi |
| 3.10. | - se va realiza şi un modul destinat auditării activității utilizatorilor de către un administrator de aplicație sau de către un utilizator desemnat cu această responsabilitate de la nivel de Beneficiar Final al sistemului, inclusiv cu punerea la dispoziția acestuia de situații care să-i permită să raporteze oricărui organ de control cine a vizualizat, actualizat etc o anumită opțiune din meniul aplicației, și/sau să facă diferite căutări referitoare la acest aspect. | Mi |
| 3.11. | - se dorește manipularea datelor într-o manieră cât mai flexibilă. | Mi |
| 3.12. | - acces controlat, pe bază de roluri, la fondul de date, conform atribuțiilor fiecărui utilizator. | Mi |
| 3.13. | - facilități oferite pentru gestionarea/valorificarea datelor de către personalul de specialitate aferent direcțiilor de business cu atribuții în cadrul sistemului informatic PATRIM. | Mi |
| 3.14. | - realizarea de log-uri specifice, clare vizibile prin aplicație unor utilizatori cu rol de administratori de aplicație și care să permită rezolvarea unor incidente uzuale care au fost identificate. | Mi |
| 3.15. | - facilități de descentralizare/centralizare a anumitor module ale aplicației în caz de cerințe legislative sau alte cerințe ad-hoc de la nivelul Beneficiarului Final/Beneficiari de business, ca urmare de exemplu a unor modificări legislative de acest gen. | Mi |
| 3.16. | - asigurarea posibilității de accesare facilă a istoricului informațiilor PATRIM, indiferent de anul prelucrării și de căutare și filtrare după diferite criterii care vor fi stabilite în perioada de analiză. Posibilitatea de realizare de situații parametrizate, care să dea posibilitatea editării de informații din istoric și/sau informații curente și din istoric etc. Detalii se vor furniza în perioada de analiză. | Mi |
| 3.17. | - identificarea erorilor celor mai frecvente și precizarea modalității de rezolvare a lor astfel încât utilizatorul cu rol de administrare aplicație să poată să le rezolve ușor și rapid. | Mi |
| 3.18. | - analiza și identificarea tuturor cazurilor în care procedurile manuale și/sau semiautomate existente pot fi înlocuite cu proceduri automatizate. Implementarea soluțiilor propuse de Prestator, după analiza împreună cu Beneficiarul și stabilirea de comun acord a acestora, pentru eliminarea procedurilor manuale. | Mi |
| 3.19. | - se vor respecta cerințele menționate prin utilizarea corectă a Managementului calității, pe tot parcursul proiectului. | Mi și pe tot parcursul proiectului. |
| 3.20. | - vizualizarea și editarea informațiilor în funcție de specificul fiecărui tip de informație, conform cerințelor formulate de Beneficiarul Final și de Beneficiarii de business. | Mi și pe tot parcursul proiectului. |

Notă: Toate cerințele menționate mai sus vor fi supuse unei analize detaliate de către Prestator, astfel încât să se poată lua cele mai bune decizii.

Se va efectua identificarea și documentarea tuturor funcționalităților și validărilor de business existente la momentul demarării procesului de reproiectare cu scopul replicării acestora în noua aplicație. Verificarea și validarea acestora înaintea implementării lor se va efectua împreună cu Beneficiarul Final și/sau Beneficiarii de business ai aplicației.

## Anexa nr. 4 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus

Această Anexă cuprinde o descriere succintă a activităților derulate în proiect, graficul de lucru cu termenele obligatorii, în legătură cu rezultatele la care concură și cu livrabilele atașate.

Informațiile din această Anexă sunt orientative pentru Ofertant.

- Ofertantul va construi Oferta tehnică respectând exact denumirile activităților.

- În graficul Gantt schițat mai jos, (cu rol orientativ) s-a pornit de la premisa că data de început a proiectului este considerată T0.

- Ofertantul va prezenta în Oferta sa tehnică activitățile menționate mai jos, păstrând aceeași denumire. Eventual va putea efectua adăugări în această Anexă și în Anexa  la Contract - "Centralizatorul Livrabilelor".

În tabel *F/V indică dacă activitatea respectivă este complet definită sau se poate modifica în urma analizei, rezultând o cerere de schimbare.

| Grafic de activități |  |
| --- | --- |
| F/V* | Activități | T0+1 | T0+2 | T0+3 | T0+4 | T0+5 | T0+6 | T0+7 | T0+8 | T0+9 | T0+10 | T0+11 | T0+12 | Livrabile | Rezultate |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precizări |  |  |
| F | A#1. Analiza situației existente în vederea reproiectării optimizării și migrării sistemului informatic PATRIM și a cererilor de schimbare pentru implementarea în cadrul sistemului a cerințelor și a impactului funcțional și tehnic a acestora asupra întregului sistem. Formulare propunere arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c sau la altă versiune ulterioară, superioară și Server de Aplicație WebLogic, WildFly, rapoarte Jasper etc. Analiză prealabilă activității de migrare, a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, a obiectelor bazei de date etc., în vederea formulării de propuneri de îmbunătățire a acesteia, în scopul implementării de soluții optime destinate creșterii performanțelor, fiabilității și vitezei de răspuns a sistemului informatic, în funcție de fiecare caz în parte. Analiza cerințelor privind implementarea/actualizarea mecanismelor tehnice (de ex. arhivare, audit, securitate, acces etc). Analiză și propunere pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F. Planificarea implementării respectând termenele cheie stabilite în documentația de atribuire. | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documente de analiză și design realizate conform specificului analizei efectuate. Propunere arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c, sau o versiune ulterioară, superioară, containere, rapoarte Jasper etc . RAA, SFC, SIF, SIT, PLM, PDR, PSL, DIP,SFN, RIN, STE,DIP. Documentația de migrare (Plan de Migrare).- PLM, Raport de analiză detaliat - RAA Analiză și propunere pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F. Documente de analiză și propunere soluții pentru alinierea sistemului la prevederile privind politica de securitate și confidențialitate a M.F. - C.N.I.F. Documente de analiză și propunere soluții pentru arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c sau o versiune ulterioară, Server de Aplicație WebLogic, WildFly, rapoarte Jasper etc. - PSL Planificare. Grafic Gantt actualizat. - PIG, actualizare PLM. | Este analizată fiecare cerință în funcție de specificul fiecăreia. Analiza detaliată este efectuată complet pentru această etapă și sunt formulate propunerile pentru arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c sau o versiune ulterioară, superioară, Server de Aplicație WebLogic, WildFly, rapoarte Jasper etc. Sunt analizate atât cererile de schimbare, precum și impactul funcțional și tehnic a acestora asupra întregului sistem informatic PATRIM. Analiză și propunere pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat M.F. Toate activitățile ulterioare au fost planificate. |  |
| F | A#2.Reproiectarea, optimizarea, migrarea și testarea tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză. |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod-sursă, documentație, manuale COS, SDI, MLD, MFD, SDD, DOM, PRJ,OBD, SFN (actualizat) | Sistemul informatic este reproiectat optimizat, și activitatea de migrare s-a efectuat cu succes. Testarea internă a tuturor componentelor s-a finalizat corect. Sistemul informatic este actualizat conform cu noile cerințe și sunt complet documentate: codul-sursă, specificațiile privind migrarea, proceduri rescrise, documentația și manualele solicitate sunt realizate conform cerințelor. |  |
| F | A#3. Efectuarea testelor de Conformitate specifice cerințelor, integrarea actualizărilor pentru toate componentele specifice sistemului informatic PATRIM, cu obținerea certificării și validarea soluției. |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Planificare teste de conformitate. - DOJ Specificații de testare. Rapoarte de execuție teste. Certificat de acceptanță internă și de conformitate pe fiecare componentă. STA, RAE, | Sistemul informatic PATRIM este certificat intern, de către Beneficiar şi de către Beneficiarul Final și sau Beneficiarul de business solicitant, în funcție de caz, ca fiind conform. |  |
| F | A#4. Punerea în producție a sistemului informatic PATRIM, reproiectat,optimizat, migrat, la data Mi, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză și asigurarea funcționării în parametri normali a tuturor componentelor sistemului. |  |  |  |  |  | X Mi |  |  |  |  |  |  | Toate componentele sistemului informatic PATRIM reproiectat, comasat, optimizat, migrat și actualizat conform tuturor cerințelor proiectului sunt în producție curentă și funcționează în parametri normali. Raport de instalare DOJ, RAI COS- cod sursă | Toate componentele sistemului informatic PATRIM reproiectat, comasat, optimizat, migrat și actualizat conform tuturor cerințelor proiectului sunt în producție curentă și funcționează în parametri normali. |  |
|  | Sistemul informatic PATRIM, reproiectat, comasat, optimizat, migrat, actualizat inclusiv cu funcționalități noi specifice solicitărilor precizate și identificate în perioada de analiză, funcționează în parametri normali. |  |  |  |  |  | X Mi |  |  |  |  |  |  | Prima plată: 85% din valoarea corespunzătoare activităților fixe A#1-A#4. |  |
| F | A#5. Asigurarea de versionări și copii de siguranță (cod sursă, livrabile etc) pe serverul SVN al M.F.- C.N.I.F. Stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | COS-Cod-sursă, documentație, manuale versionate pe SVN - ul M.F.- C.N.I.F. | Serverul SVN al M.F.- C.N.I.F. conține toate versiunile și copiile de siguranță, complet documentate. |  |
| F | A#6.Elaborarea /actualizarea documentației de specialitate (livrabilelor) aferentă sistemului informatic PATRIM, ca urmare a activităților prestate și pentru toate modificările efectuate. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Documentație completă și actualizată pentru sistemul informatic PATRIM. documentația trebuie să reflecte actualizările efectuate aferente operațiilor de reproiectare, optimizare, migrare, dezvoltare de noi funcționalități etc.). DOJ,POP, orice documentație care trebuie elaborată/actualizată în funcție de necesități. | Documentația întregului sistem informatic PATRIM, referind actualizările specifice componentelor noi, este completă și actualizată. Documentația trebuie să reflecte actualizările efectuate aferente operațiilor de reproiectare, optimizare, migrare, dezvoltare de noi funcționalități etc. Elaborarea de documente noi și actualizarea tuturor documentațiilor impactate de migrare, inclusiv a manualelor de administrare sistem / aplicație etc. - Documente referitoare la modificările executate în procedurile existente și noile proceduri în ceea ce privește procedura de migrare. - Elaborare documente privind modalitatea de întreținere a noilor proceduri . - Elaborare documente privind modul de realizare a optimizării bazelor de date prin crearea unui istoric a informațiilor. - Documentele trebuie să conțină informații despre toate obiectele noi sau modificate din baza de date, precum și informații despre modul de realizare a scrierii informațiilor în istoric etc; - Manual de instruire -ghid de configurare, administrare și întreținere, alte aspecte care se vor stabili de comun acord cu Beneficiarul etc. |  |
| F | A#7. Instruirea utilizatorilor, dezvoltatorilor, administratorilor de aplicație și sistem. Instruirea utilizatorilor interni pentru noile modificări. Coordonare, suport și comunicare cu utilizatorii. Sesiune de instruire pentru dezvoltatori privind instrumentele de dezvoltare. Sesiune de instruire pentru administratorii de aplicație. Coordonare, comunicare și suport pentru administratorii de aplicație. Sesiune de instruire pentru administratori de sistem privind administrarea software-ului folosit in proiect (servere aplicatii, rapoarte, baza de date etc). Sesiune de instruire pentru administratorii din Centrul Primar de Date. Coordonare, comunicare și suport pentru administratorii de sistem și administratorii Centrului Primar de Date, privind funcționarea sistemului. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Plan de instruire și materiale de instruire. Utilizatorii interni sunt instruiți. Manuale de instruire elaborate pe categorii de utilizatori. Prezentări PPT Manuale de utilizare a fiecărei componente a aplicației, pe tipuri de utilizatori. PLI, MAU GHU-Ghid de utilizare pentru utilizatorii externi şi interni Dezvoltatorii sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de dezvoltare. PLI, MAI ,DOJ (detalieri privind instrumentele de dezvoltare) Administratorii de aplicație sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de administrare aplicație. Manuale de administrare aplicație. Plan de instruire. Materiale de instruire. PLI, MAA, MOO, MCU, Administratorii de sistem sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de administrare sistem. Manuale de administrare software de aplicații și sistem. Plan de instruire. Materiale de instruire. PLI, MAS, MOO, MCU Administratorii Centrului Primar de Date sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de administrare sistem. Manuale de administrare software de aplicații și sistem. Plan de instruire. Materiale de instruire, Rapoarte de instruire pe fiecare tip de instruire. Certificate de participare pentru fiecare cursant și tip de instruire. PLI, MAS, POP, MCU, RAS, CER | Plan de instruire și materiale (manuale) de instruire elaborate, aprobate și diseminate. Sesiuni de instruire derulate în domeniul utilizării sistemului informatic PATRIM cu referire la actualizările efectuate specifice componentelor noi, pentru utilizatorii interni. Utilizatorii interni şi externi, dezvoltatorii, sunt instruiți conform necesităților identificate. Pentru utilizatorii externi se vor pune la dispoziție manuale corespunzătoare de utilizare și/sau instrucțiuni, în funcție de caz. Coordonare suport și comunicare cu utilizatorii. Plan de instruire și materiale de instruire elaborate, aprobate și diseminate. Sesiuni de instruire derulate. Manuale realizate. Coordonare suport şi comunicare cu utilizatorii, instruire și suport pentru administratorii de aplicație, administratorii de sistem și ai Centrului Primar de Date . Dezvoltatorii sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de dezvoltare. S-au realizat Rapoarte de instruire. S-au acordat certificate de participare pentru fiecare participant și tip de instruire. |  |
| F | A#8. Managementul proiectului - Managementul Schimbării | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentele de proiect care urmăresc cererile de schimbare. Rapoarte lunare și de etapă. | Activitățile proiectului sunt controlate prin managementul schimbării. |  |
| F | A#9. Mentenanța corectivă a sistemului informatic PATRIM ca urmare a implementării de noi cerințe, a reproiectării, comasării, optimizării, migrării, precum și ca urmare a impactului direct/indirect a acestora asupra întregului sistem, până la finalizarea prestării serviciilor. |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | Încorporate în cele de mai sus, de la momentul de început a proiectului, sau pe parcurs, prin actualizare. COS, DOJ, MCU etc.,orice documentație care trebuie elaborată /actualizată în funcție de necesități. GHI - Ghid de mentenanță REI - Registrul de intervenții | Toate problemele, bug-urile, erorile etc. apărute în funcționarea sistemului PATRIM sunt analizate, rezolvate și funcționalitățile afectate sunt implementate corespunzător, ca soluții permanente. |  |
| V | A#10. Analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea funcţionalităţilor specifice solicitărilor de schimbare iniţiate în timpul derulării Contractului, după perioada de analiză. |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | Documentele care urmăresc Implementarea solicitărilor noi apărute Se vor actualiza toate livrabilele/manualele în funcție de caz. | Toate solicitările de schimbare apărute ulterior implementării cerințelor inițiale,inițiate în timpul derulării contractului sunt analizate și implementate corespunzător. |  |
|  | Întregul Sistem informatic PATRIM, reproiectat, comasat, optimizat, migrat, cu funcționalitățile adaptate la noile cerințe , actualizat inclusiv cu funcționalități noi specifice solicitărilor, funcționează în parametri normali. |  | A doua plată va fi compusă din: a. 15% din valoarea corespunzătoare activităților fixe, A#1-A#4. b. valoarea corespunzătoare activităților fixe A#5-A#8. c. valoarea corespunzătoare numărului de forme/rapoarte realizate, conform activității variabile, A#10. |  |

Semnificație Acronime pentru livrabile:

| Acronime document | Semnificație |
| --- | --- |
| CER | Certificate de participare pentru fiecare tip de instruire |
| COS | Cod sursă |
| DIP | Diagrama de procese |
| DOJ | Document justificativ (cu rolul de a reflecta cum s-a realizat/nerealizat activitatea respectivă). Acest tip de document (DOJ) se va folosi opțional pentru toate tipurile de activități atunci când cele două părți implicate (Prestator-Beneficiar/Beneficiar Final/ Beneficiarii de business) stabilesc de comun acord că este necesară întocmirea sa. |
| DOM | Documentația de migrare |
| GHI | Ghid de mentenanță |
| GHU | Ghid de utilizare pentru utilizatorii externi |
| ISO | Document de analiză soluții pentru alinierea sistemului la prevederile standardului internațional de bune practici pentru securitatea informațiilor (ISO 27001). |
| MAA | Manual administrare aplicație |
| MAI | Manual instruire |
| MAS | Manual administrare sistem (pentru administratorii de sistem) |
| MAU | Manual de utilizare |
| MCU | Manual de tratare erori (cele mai uzuale cazuri întâlnite) |
| MFD | Modelul fizic al datelor |
| MLD | Modelul logic al datelor |
| MOO | Model operațional |
| MSE | Manual de securitate a informațiilor în cadrul sistemului informatic |
| OBD | Manual - Optimizare baze de date |
| PAR | Propunere arhitectură |
| PDR | Document privind propunerea pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery / Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale Sistemului informatic M.F.- A.N.A.F. |
| PIG | Planificarea activităților. Grafic Gantt. |
| PLI | Plan de instruire |
| PLM | Plan de migrare |
| POP | Proceduri operaționale |
| PRJ | Manuale - proceduri |
| PSL | Propunere soluții licențe |
| RAA | Raport de analiză |
| RAE | Raport de execuție |
| RAI | Raport de instalare |
| RAS | Raport de instruire |
| REI | Registru de intervenții |
| RIN | Raport de Început |
| SDD | Specificații design detaliat |
| SDI | Specificații Design Nivel Înalt |
| SFC | Specificații funcționale |
| SFN | Specificații cerințe funcționale și nonfuncționale ale sistemului informatic |
| SIF | Specificații Impact Funcțional |
| SIT | Specificații Impact Tehnic |
| STA | Specificații teste de conformitate |
| STE | Specificații tehnice |
| STE | Specificații tehnice |

Notă: Ofertantul va prezenta în Oferta sa tehnică activitățile menționate mai sus, păstrând aceeași denumire. Eventual va putea efectua adăugări în această Anexă și în Anexa la Contract -"Centralizatorul Livrabilelor".

## Anexa nr. 5. - Scurtă descriere a sistemului informatic PATRIM şi PATRIM PRIVAT(formularul p4000) existent.

A) PATRIM - este  alcătuit din două aplicaţii distincte, pe două scheme de date separate, una pentru utilizatorii externi, iar cealaltă pentru utilizatorii interni. Accesul în ambele aplicaţii se realizează pe baza unui UID generat prin managementul identităţii (separat pentru utilizatorii externi şi separat pentru cei interni) coroborat cu o parolă individualizată. Utilizatorii externi accesează aplicaţia prin portalul de extranet al M.F., iar cei interni prin portalul de intranet.

Cele două aplicaţii sunt:

1) PATRIM ORDONATORI (PAT.ORD.) - pentru utilizatorii care îşi  gestionează bunurile aflate în administrare în general cei din extranet (excepţie fiind utilizatorii aparţinând M.F. şi A.N.A.F. cu obligaţii de înregistrare a bunurilor proprii). Principalele funcţionalităţi sunt:

- permite generarea cererilor de operare a modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor aflate în proprietatea statului la nivel de administrator de bunuri (administratori principali, secundari, terţiari, regii autonome şi companii 	naţionale)

- permite validarea cererilor unităţilor subordonate administratorului principal

- generează rapoartele necesare

2)  PATRIM (PAT.) - pentru utilizatorii care aparţin de Direcţia Generală de Legislaţie şi Reglementare în Domeniul Activelor Statului, din  intranet.

Principalele funcţionalităţi sunt:

- permite operarea cererilor de modificare în inventarul centralizat;

- gestionează nomenclatoarele proprii;

- urmăreşte operarea actelor normative aflate în prelucrare prin managementul actelor nomative

- realizează procesul de îngheţare a datelor;

- execută procedura de conciliere a datelor (compară datele din inventarul centralizat cu cele depuse în bilanţurile anuale prin ANEXA34);

- generează o serie de rapoarte.

Rolurile din aplicaţii:

PAT.ORD.:

1 	Ordonator principal de credite 		               PATRIM_ORD_PRINCIPAL

2 	Ordonatori secundari si tertiari directi 	               PATRIM_ORD_SEC_TERT

PAT.:

3 	Ofiter directie 				                PATRIM_DIRECTIE

4 	Consultare informatii 			 	      PATRIM_CONSULTARE

5 	Administrator central 				      PATRIM_ADMIN

Funcţionalităţile fiecărui rol sunt descrise în manualele aferente, ataşate.

Schimbul de date între cele două scheme se realizează printr-o procedură de replicare, procedură la care trebuie renunţat, prin regândirea şi reproiectarea aplicaţiei.

Bunurile din aplicaţie sunt înregistrate pe baza clasificaţiei definite de legislaţia aferentă.

În momentul realizării actualului Caiet de Sarcini, sistemul informatic PATRIM este dezvoltat în tehnologie Oracle Developer Suite 10g: Oracle Forms și Oracle Reports 10g, utilizând infrastructura existentă la momentul respectiv la nivel D.G.T.I., actualul M.F.- C.N.I.F. Sistemul are o bază de date centralizată, Oracle, versiunea 11g.

Sistemul informatic PATRIM cu toate componentele sale, funcționează în regim de înaltă disponibilitate (24x7x365).

Aplicația PATRIM este accesată de cca. 273 de utilizatori interni şi cca 100 utilizatori externi.

B) PATRIM PRIVAT – are la bază  formularul P4000, privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii. Acest formular se depune anual.

Datele centralizate privind Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al statului, prin intermediul formularului “P4000” sunt disponibile, prin intermediul a doi pivoţi în Libre Office Calc, unul cu bunurile proprietate privată a statului declarate de instituţiile publice centrale şi locale, iar celălalt cu bunurile proprietate privată a statului declarate de operatorii economici, care deţin un drept real, altul decât dreptul de proprietate, care au fost configuraţi la nivelul CNIF. Aceşti pivoţi permit consultarea de către utilizatori din cadrul Direcţiei Generale de Legislaţie şi Reglementare în Domeniul Activelor Statului, iar pentru furnizarea anumitor rapoarte se prelucrează datele existente în aceşti pivoţi sau se folosesc Rapoartele privind patrimoniul privat al statului existente pe fiscnet.

## Anexa nr. 6 – Descriere tehnică a sistemului informatic PATRIM existent.

În cadrul aplicației actuale, PATRIM, există audit parțial pentru modificările realizate asupra operaţiilor efectuate, reținându-se în baza de date informații privind UID-ul operatorului care a executat operația și data/ora la care a fost realizată modificarea.

Sistemul informatic PATRIM dispune de o bază de date centralizată, Oracle 11g.

Toate componentele sistemului sunt dezvoltate în tehnologie Oracle Developer Suite -  Oracle Forms 10g și  Oracle Reports 10g.

Arhitectura existentă în momentul realizării actualului Caiet de Sarcini:

- Server de aplicație: OAS 10g 10.1.2.0.2 cu 2 noduri (Oracle Forms [32 Bit] Version 10.1.2.0.2 (Production);

- Tehnologie - Unelte de administrare și/sau dezvoltare: Web based, Oracle DB 11g, OAS 10g.

- Clientul de dezvoltare este Oracle Developer Suite 10g, serverele pe care rulează aplicația PATRIM sunt servere cu sistem de operare AIX 5.3 și Oracle Application Server 10g 10.1.2.0.2.

- Baza de date este Oracle 11g.

- Server Bază de Date: Oracle DB 11.2.0.3 - 64 bit RAC.

Aplicația PATRIM în forma sa actuală dispune de loguri parţiale, dar se dorește ca noul sistem să beneficieze de avantajele oferite de acestea.

Detalierea cerințelor se va realiza în perioada de analiză.

Obiectele din scheme diferite sunt accesate pe bază de grant-uri.

Formularul P4000, aferent bunurilor din patrimoniul privat, este un formular tip PDF inteligent, care permite colectarea şi operarea datelor.

# Footnotes

Conform Graficului Gantt din Oferta Tehnică, actualizat ca decalare de perioade, dar fără a modifica  durata activităților

Pe perioada de analiză, acest Raport de analiză va fi actualizat ori de căte ori va fi nevoie. În cazul solicitărilor de schimbare, un Raport de analiză suplimentar se va realiza, în funcție de caz.

Pentru a evita ca livrabilul aferent specificațiilor funcționale să fie prea mare, Diagramele proceselor de business se pot realiza într-un document separat, în funcție de decizia comună a celor doi Manageri de proiect.

Activitatea de migrare presupune și o analiză prealabilă a structurii bazei de date, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, o analiză a obiectelor bazei de date etc., astfel încăt Prestatorul să vină cu propuneri de îmbunătățire a acesteia, în vederea creșterii performanțelor, în funcție de fiecare caz în parte. Ca urmare a acestei analize, de comun acord cu echipa Beneficiarului, se va stabili dacă se va efectua o migrare simplă sau dacă în prealabil se vor aplica îmbunătățiri ale structurilor existente.

Acest lucru presupune că indiferent de stadiul proiectului, Prestatorul va analiza și executa upgradarea bazelor de date la versiunea Oracle Database 19c Enterprise Edition, sau la altă versiune ulterioară, superioară, conform precizărilor din acest Caiet de Sarcini, efectuând toate operațiunile necesare pentru a asigura în continuare funcționarea optimă a tuturor componentelor sistemului PATRIM.

Managementul calității cuprinde procesele necesare pentru a asigura că proiectul va satisface nevoile pentru care a fost executat. El abordează calitatea atât din perspectiva managementului de proiect cât şi din cea a produselor şi serviciilor rezultate.

Detaliile se vor stabili în perioada de analiză.

Detaliile se vor stabili în perioada de analiză.

A se vedea detalierea din cadrul activității "A#2. Reproiectarea, optimizarea, migrarea și testarea tuturor componentelor sistemului informatic PATRIM, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză.".

A se vedea  tabelul Semnificație Acronime pentru livrabile, atașat Anexei nr. 4 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus.

întâlnirile pot fi efectuate sub forma unor ședințe de lucru cu prezență fizică, și/sau întâlniri on-line, așa cum vor stabili de comun acord,  Managerii de proiect ale celor două părți.

se consideră livrabil inclusiv codul sursă/codul sursă actualizat.

În format hârtie și electronic, pe suport optic (CD-uri) sau memorie USB, pentru rapoartele standard, Raport de Început și graficul Gantt și doar pe suport optic (CD-uri) sau memorie USB pentru livrabile tehnice/manuale.

Așa cum au fost identificate în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini. Cerințele vor fi detaliate și completate de către Beneficiarul Final și de Beneficiarii de business în momentul demarării proiectului, în perioada de analiză.

Aceste cerințe vor fi completate cu detalii, în perioada de analiză .Totodată pot apărea și noi solicitări formulate de către Beneficiarul Final și cei de business ai sistemului informatic.   Acestea vor fi trecute de către Prestator în Raportul de analiză, ulterior urmărindu-se modul lor de realizare. Inclusiv minutele videoconferințelor și/sau a ședințelor de lucru - devin "instrumente de lucru", concluziile și deciziile luate devenind parte din proiect. Completări și precizări se regăsesc  în subcapitolul 4.3 Activități specifice.

Se va actualiza corespunzător pe parcursul proiectului, de către Beneficiarul Final/Beneficiarii de business, în funcție de caz.

Cerințele detaliate vor fi stabilite în perioada de analiză, de comun acord Prestator - Beneficiar/Beneficiar Final. Indiferent de caz, se vor evita valorile statice pentru condiții de bază și se vor folosi nomenclatoare.

Detaliile se vor stabili în perioada de analiză.

În urma analizei efectuate la începutul Contractului  împreună cu Beneficiarul Final, Prestatorul va putea să aibă o imagine clară a tuturor solicitărilor din acel moment.

Detalii suplimentare se vor furniza de către Beneficiarul Final și/sau Beneficiarii de business ai sistemului informatic, în urma analizei efectuate.

F/V indică dacă activitatea respectivă este complet definită sau se poate modifica în urma analizei.

- Activitatea de migrare presupune și o analiză prealabilă a structurilor de baze de date, comasarea acestora, a modului de realizare a legăturilor dintre tabele, o analiză a obiectelor bazei de date etc., astfel încât Prestatorul să vină cu propuneri de îmbunătățire a acesteia, în vederea creșterii performanțelor, în funcție de fiecare caz în parte. Ca urmare a acestei analize, de comun acord cu echipa Beneficiarului, se va stabili dacă  se va efectua o migrare simplă sau  dacă în prealabil se vor aplica îmbunătățiri  ale structurilor existente.

Activitatea de Mentenanță corectivă a sistemului informatic PATRIM va fi asigurată de către Prestator fără costuri suplimentare, pe perioada prevăzută în Caietul de Sarcini din momentul trecerii în producție, ca urmare acesta va fi trecută cu 0 zile/om.

Prestatorul poate actualiza acest tabel în funcție de necesitățile proiectului conform Ofertei Tehnice pe care o face.